Приложение

к решению Городского Собрания Сочи

от 12.12.2011 №  210

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

## Часть I

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

### Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 1.1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

В настоящих Правилах землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи (далее - Правила) нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Акт приемки - документ приемки законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда (контрактом).

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды.

Благоустройство – комплекс работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населеня на территории города Сочи, приведение архитектурного (внешнего) облика зданий, строений, сооружений, ограждений, земельных участков  и иных элементов благоустройства в соответствие с требованиями градостроительных и технических регламентов.

Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего пользования (улицу, проезд).

Боковые границы участка - границы, линии которых соединяют лицевую и заднюю границы участка.

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу именования этих видов деятельности и объектов в разделе 11.1 части III настоящих Правил при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами.

Визуальное пространство - пространство города в поле зрения наблюдателя.

Водоохранная зона - вид зоны с особыми условиями использования территории, границы которой устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющейся территорией, примыкающей к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Временные здания и сооружения - строения и сооружения (капитальные и некапитальные объекты), возводимые в границах строительной площадки (границах правомерного земельного участка) для использования при строительстве объекта капитального строительства в период производства строительных работ и подлежащие демонтажу не позднее одного месяца со дня ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Временные здания и сооружения для нужд строительного процесса - здания и сооружения, возводимые в границах правомерного земельного участка для использования при строительстве конкретного объекта лишь в период производства градостроительных изменений и подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для которой они возводились.

Вспомогательные виды разрешенного использования - виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними, разрешены при условии, если землепользователь реализовал на своем участке какой-либо из основных и условно разрешенных видов разрешенного использования. Общая площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования.

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения.

Город-курорт (курортный город) - город, возникший на основе курорта или имеющий значительный объем курортных функций (бальнеология, морские купания и пр.).

Государственный строительный надзор - деятельность исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в том числе на проверку соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, осуществляемая в соответствии с нормами действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Государственные градостроительные нормативы и правила - нормативно-технические документы, разработанные и утвержденные федеральным органом архитектуры и градостроительства или органами архитектуры и градостроительства субъектов Российской Федерации и подлежащие обязательному исполнению при осуществлении градостроительной деятельности.

Градостроительное зонирование в муниципальном образовании - зонирование территории муниципального образования город-курорт Сочи в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительное заключение – информационный документ органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, содержщий сведения о документации территориального планирования, градостроительного зонировния, планировки территории, резервировании земельных участков для муниципальных нужд, устанавливающий перечень обязательных согласований, необходимых для принятия решения о возможности функционального использования объектов недвижимости (земельных участков, объектов капитального строительства), о соответствии проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства Правилам землепользования и застройки и исходно-разрешительной документации.

Градостроительные изменения (в отношении земельных участков, объектов капитального строительства) - изменения видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и/или размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Эти изменения имеют, как правило, своим следствием изменения городской среды, затрагивающие интересы третьих лиц.

## Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительная документация - документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке.

Задняя граница участка - граница участка, обычно параллельная любой улице, ограничивающей этот участок, и не пересекающаяся с лицевой линией границы.

Заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять его интересы на основании договора при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, капитальном ремонте, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ и приемки объекта в эксплуатацию.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Зеленые насаждения общего пользования - общедоступная часть системы зеленых насаждений города, имеющая общегородское, районное и местное значение (как правило, не включает зеленые насаждения жилых групп, кварталов и микрорайонов, предназначенные преимущественно для пользования их жителями).

Земельные участки как объекты градостроительной деятельности - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Землевладельцы - лица, владеющие земельными участками или пользующиеся ими на праве пожизненного наследуемого владения.

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве аренды, безвозмездного пользования, постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны горно-санитарной охраны, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Индивидуальный жилой дом - индивидуально-определенное здание с количеством этажей не более чем три, предназначенное для проживания одной семьи,которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) - обобщенная информационная база муниципального образования город-курорт Сочи по объектам градостроительной деятельности в режиме постоянного мониторинга, обеспечивающая сбор, обработку, накопление, хранение, обновление и предоставление пользователям и потребителям информации о градостроительных процессах на территории города.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование территории.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Карта градостроительного зонирования муниципального образования город-курорт Сочи - карта в составе Правил землепользования и застройки, на которой устанавливаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения, а также отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий.

Квартал - часть городской застройки, ограниченная улицами городского, районного и местного значения, имеющая в плане, как правило, прямоугольную или более свободную конфигурацию, в границах которой разрабатываются проект планировки, проект межевания территории.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи (далее также - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при Главе города Сочи, создаваемый в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, муниципальными актами города Сочи с целью организации подготовки Правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи, внесения в них изменений, проведения публичных слушаний и иным вопросам применения Правил.

Комплексная застройка - застройка города и его частей, имеющая полный комплекс необходимых компонентов формирования жилой среды, строительства общественных зданий, инженерных и транспортных сетей, озеленения и благоустройства.

Количество этажей - общее число этажей, определяется без указания их назначения и расположения относительно планировочной отметки земли.

Комплексная реконструкция - проводимая в полном необходимом объеме реконструкция города или его отдельных частей, охватывающая все компоненты реконструкции и преобразования жилой среды, системы общественных зданий, инженерных и транспортных сетей, озеленения и благоустройства.

Коэффициент застройки - часть территории земельного участка, которая занята зданиями, строениями, сооружениями.

Коэффициент использования территории (КИТ) - отношение суммарной площади полов в зданиях на земельном участке к площади участка. Умножение значения максимально допустимого КИТ на площадь участка дает максимальную величину площади полов, допустимую на участке.

Коэффициент озеленения - доля открытых пространств, оставленных с естественной (природной) растительностью или искусственно озелененных.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), сети инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и иные подобные сооружения и объекты капитального строительства, отнесенные законодательством к понятию линейных объектов.

Линии градостроительного регулирования - красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничения использования земельных участков, зданий, строений, сооружений.

Линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Лицевая граница участка - граница участка, примыкающая к улице.

Многоквартирный жилой дом - индивидуально определенное здание, состоящее из двух и более квартир как структурно обособленных помещений в многоквартирном доме, обеспечивающих возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме, и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.

Микрорайон - структурно-планировочная единица города, входящая в состав района.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Ограничения специального назначения на использование и застройку территории - ограничения на использование и застройку территории, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальными актами города Сочи в сфере экологической и санитарно-гигиенической безопасности и охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные виды разрешенного использования (применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) - виды использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешенных собственникам земельных участков и объектов строительства к применению в границах территориальной зоны без согласований и дополнительных условий.

Отклонение от Правил землепользования и застройки - санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик.

Отступ здания, сооружения (от границы участка) - расстояние между границей участка и стеной здания.

Планировочная документация - документация по упорядочению организации территории, определяющая элементы, границы и параметры ее развития. Может разрабатываться в составе проекта планировки, проекта межевания, градостроительного плана земельного участка.

Площадь земельного участка - площадь горизонтальной проекции участка.

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, их частей.

Правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства - собственники, а также владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, собственники объектов капитального строительства и иные уполномоченные лица, обладающие правами в соответствии с законодательством на градостроительные изменения этих объектов.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом.

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, а также капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

Проект межевания - документ планировки территории, подготавливаемый в целях установления границ застроенных и незастроенных земельных участков, включая участки, формируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, выполняемый в границах красных линий планировочного элемента, утвержденных проектом планировки.

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком (объектом недвижимости) в интересах неопределенного круга лиц, установленное законом или иным правовым актом Российской Федерации, правовым актом субъекта Российской Федерации, правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Территория сервитута определяется на стадии подготовки документации по планировке территории - проекта межевания.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, удостоверяющий выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ, дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны.

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, дающий правообладателям земельных участков право выбора вида использования из числа условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом.

Район зонирования - территория в замкнутых границах, отнесенная Правилами застройки к одной территориальной зоне.

Резервирование земельного участка - установление особого режима использования земельного участка, учитывающего вероятное изъятие в течение определенного срока этого участка(ов) для государственных или муниципальных нужд в виде наложения ограничений на их распоряжение, использование, строительство.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Реставрация - процесс и результат восстановления зданий и сооружений, возвращающих их к первоначальному виду. Применяется к сооружениям минувших эпох и к памятникам архитектуры, может быть фрагментарной и целостной.

Рельеф местности - естественная поверхность земли без учета искусственных препятствий.

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков.

Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса зданий, строений и сооружений, проведения земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строительство.

Строительный контроль - проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, выполняемая лицом, осуществляющим строительство.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - отграничиваемая красными линиями от иных территорий совокупность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат приватизации и беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц.

Технические регламенты - документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании.

Технические условия - условия подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Улично-дорожная сеть (УДС) - городская система улиц и дорог, образует единую систему как связующая основа городской планировки и застройки.

Уровень отмостки - средний уровень поверхности земли (замощенной или нет), примыкающей к зданию.

Условно разрешенные виды использования (применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) - виды использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешенных к применению в границах территориальной зоны при условии получения разрешения администрации города Сочи в порядке, предусмотренном Правилами застройки.

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком (объектом недвижимости), установленное на основании решения суда или соглашением между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута.

Ширина участка - среднее расстояние по горизонтальной прямой между боковыми границами участка.

Ширина участка по лицевой границе - расстояние между боковыми границами участка, измеренное по лицевой границе.

Планировочная структура - структура планировочной организации города, выражаемая в составе и особенностях взаимного расположения промышленных и селитебных территорий, а также в соподчиненности элементов селитебной зоны, например, по т.н. ступенчатой системе, в основе которой лежит идея последовательного объединения первичных элементов структуры в более крупные составные образования: микрорайон - жилой район - планировочный район - город.

Элемент планировочной структуры - территория, в пределах которой разрабатываются документы по планировке территории - квартал, микрорайон, а также район как совокупность кварталов, микрорайонов.

Этаж – промежуток между поверхностями двух последовательно расположенных перекрытий в здании:

- этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

- этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;

- этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения;

- этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания;

- этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

Этажность - число надземных этажей, включая технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на два метра.

#### 1.2. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки

#### на территории муниципального образования город-курорт Сочи

1. Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" иными нормативными правовыми актами, Уставом города Сочи, Генеральным планом города Сочи, а также иными актами и документами, определяющими основные направления социально-экономического и градостроительного развития города Сочи, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

2. Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи - документ градостроительного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и порядок внесения в них изменений с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

3. Правила землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи вводятся в следующих целях:

1) создание условий для устойчивого развития территории города Сочи на основе Генерального плана города Сочи, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создание условий для планировки территорий города Сочи;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

#### 1.3. Содержание устанавливаемого Правилами порядка

использования и застройки территории муниципального

образования город-курорт Сочи

1. Порядок использования земель города Сочи определяется в соответствии с зонированием его территории, отображенным на Карте градостроительного зонирования. В соответствии с ним территория города Сочи разделена на территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территории, для каждой из которых настоящими Правилами установлен градостроительный регламент.

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует градостроительным регламентам.

2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все расположенные в границах территориальных зон земельные участки и объекты капитального строительства, за исключением земельных участков:

## - в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

## - в границах территорий общего пользования;

## - предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

## - предоставленные для добычи полезных ископаемых.

3. Положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством.

4. Порядок использования и застройки территории, установленный настоящими Правилами, применяется:

- при формировании новых и изменении существующих земельных участков, осуществляемом на основе документации по планировке территории города Сочи;

- при изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- при строительстве (реконструкции) зданий, строений и сооружений.

5. Действие порядка использования и застройки территории, установленного настоящими Правилами, не распространяется на следующие изменения объектов градостроительной деятельности:

- капитальный ремонт существующих зданий, строений и сооружений;

- реставрация зданий и сооружений;

- текущий ремонт зданий и сооружений;

- внутренние перепланировки;

- замена инженерного и технологического оборудования;

- строительство временных зданий, строений и сооружений, в том числе предназначенных для нужд строительного процесса;

- внутренние отделочные работы и другие подобные изменения.

6. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка использования и застройки территории города Сочи обеспечивается администрацией города Сочи:

- при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке территории города Сочи;

- при согласовании технических заданий на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий;

- при проверке подготовленной на основании решения указанных органов документации по планировке территории на соответствие установленным законодательством требованиям;

- при утверждении документации по планировке территории, разработанной по решению администрации города Сочи;

- при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам градостроительных планов земельных участков;

- при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства;

- при выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- при выдаче разрешений на строительство (реконструкцию);

- при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

#### 1.4. Градостроительное зонирование муниципального

образования город-курорт Сочи

1. В соответствии с градостроительным зонированием на территории города Сочи установлены территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территории.

2. Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории отображены в графическом и в текстовом виде.

3. В текстовом виде границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории приведены в части II Правил:

- границы территориальных зон;

- границы зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

4. В графическом виде границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории отображены на Карте градостроительного зонирования города Сочи, прилагаемой к части II Правил.

Карта градостроительного зонирования города Сочи включает в себя:

- карту градостроительного зонирования города Сочи в части границ территориальных зон;

- карты границ зон с особыми условиями использования территорий города Сочи по природным и санитарно-гигиеническим требованиям.

5. Перечень территориальных зон, отображенных на Карте градостроительного зонирования, содержащий наименования и кодовые обозначения зон, сгруппированных по видам, и указание целей выделения зон, приведен в п. 8.2 гл. 8 части II Правил.

6. Перечни зон с особыми условиями использования территорий, содержащие наименования и кодовые обозначения зон, сгруппированных по видам, и указание целей выделения зон, приведены в п. 9.2 гл. 9 части II Правил.

7. Перечни зон с особыми условиями использования территорий, отображение их границ на Карте градостроительного зонирования и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на их территории указаны в соответствии с нормативными правовыми актами органов власти Российской Федерации, Краснодарского края и города Сочи.

В составе зон с особыми условиями использования территорий выделены зоны с особыми условиями использования территорий по природным и санитарно-гигиеническим требованиям.

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям установлены:

- по границам территориальных зон Карты градостроительного зонирования,

- по элементам кадастрового зонирования города Сочи,

- по нормативным размерам,

- по границам природных элементов.

Границы зон зеленых насаждений общего пользования, санитарно-защитного озеленения, рекреационно-оздоровительных зон совпадают с границами территориальных зон.

Границы зон экологических ограничений от стационарных техногенных источников определены в соответствии с размером санитарно-защитной зоны, установлены по радиусу от границы участка предприятия и привязаны к элементам кадастрового зонирования.

Границы зон экологических ограничений от динамических техногенных источников установлены посредством метража от магистрали.

#### 1.5. Состав устанавливаемых

Правилами градостроительных регламентов

1. Градостроительные регламенты приведены в части III Правил.

2. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Наряду с основными и условно разрешенными видами использования, перечисленными в составе градостроительного регламента дополнительно к ним и осуществляемые совместно с ними на территории одного земельного участка, могут применяться вспомогательные виды разрешенного использования.

4. Отсутствие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте означает, что его применение на территории земельных участков, расположенных в соответствующей территориальной зоне, не допускается, за исключением случая, когда по последствиям их применения для характеристик городской среды они могут быть признаны аналогичными иным разрешенным видам использования, указанным в составе градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны.

5. Размещение в границах земельных участков инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций (электро-, водо-, газообеспечения, канализования, телефонизации и т.д.), обеспечивающих реализацию разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на этих участках, является всегда разрешенным при условии соблюдения технических регламентов.

6. В числе предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента могут быть указаны: размеры (в том числе площадь) земельных участков; допустимые отступы зданий и сооружений от границ земельных участков; предельные габариты зданий и сооружений; предельные численные характеристики использования поверхности земельного участка; архитектурные характеристики зданий и сооружений.

Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах соответствующей территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе регламента.

7. Содержание ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении использования земельных участков и объектов капитального строительства, в составе градостроительного регламента определено на основе положений нормативных правовых актов органов государственной власти, установивших эти ограничения, в том числе и на основе сведений о режимах зон с особыми условиями использования территорий.

Для земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного в зоне с особыми условиями использования территории, градостроительным регламентом в составе указанных ограничений может быть указана возможность установления уполномоченными исполнительными органами государственной власти дополнительных требований к его использованию, подлежащих соблюдению при разработке проектной документации.

8. Если на момент введения Правил землепользования и застройки содержание режимов зон с особыми условиями использования территорий не установлено в форме численных показателей и предписаний, то в соответствующих позициях градостроительных регламентов приводится указание на необходимость в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, получения соответствующих заключений от органов государственной власти, в ведении которых находится контроль за соблюдением режимов зон с особыми условиями использования территорий.

По мере установления режимов зон с особыми условиями использования территорий соответствующие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства вносятся в градостроительные регламенты как изменения и дополнения в Правила.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, по отношению к иным требованиям градостроительного регламента, действуют по принципу послойного наложения. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены на территории одновременного действия нескольких видов зон с особыми условиями использования территорий, режим осуществления использования и застройки территории по отношению к указанному земельному участку устанавливается путем суммирования ограничений и требований, содержащихся во всех элементах регламента.

#### 1.6. Использование земельных участков и объектов

капитального строительства, не соответствующих

градостроительным регламентам

1. Не соответствующими градостроительным регламентам являются земельные участки, объекты капитального строительства, расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, в следующих случаях:

а) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные для соответствующих территориальных зон;

б) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

в) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Для объектов, представляющих опасность, администрацией города Сочи устанавливается срок приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами.

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции при условии получения соответствующего разрешения.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

При этом несоответствие размеров существующего (сформированного) земельного участка предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам в соответствии с градостроительным регламентом не является препятствием для приведения (изменения) вида разрешенного использования этого земельного участка в соответствие с градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

#### 1.7. Режим использования и застройки территорий

муниципального образования город-курорт Сочи, на которые

действие градостроительного регламента не распространяется

и для которых градостроительные регламенты

не устанавливаются

1. Режим использования и застройки территории города Сочи, на которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется, определяется федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, муниципальными актами города Сочи.

## 2. Режим использования и застройки земельных участков на территории города Сочи, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется документами об использовании (в том числе проектами планировки, проектами межевания, градостроительными планами) соответствующих земельных участков, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Краснодарского края или органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

3. В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий общего пользования нормативными правовыми актами администрации города Сочи может допускаться размещение следующих объектов:

- транспортной инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов);

- автосервиса для попутного обслуживания транспорта (автозаправочных станций, мини-моек, постов проверки окиси углерода);

- попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытового обслуживания).

#### 1.8. Открытость и доступность информации

о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц независимо от форм собственности, а также должностных лиц.

2. Администрация города обеспечивает возможность ознакомления с настоящимиПравилами всем желающим путем:

- публикации Правил в открытой продаже их копий;

- помещения Правил в сети Интернет;

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте, входящими в их состав картографическими и иными документами в администрации города Сочи и иных органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки в городе Сочи;

- предоставления заинтересованным лицам уполномоченным органам администрации города Сочи выписок из настоящих Правил, а также копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов. Стоимость указанных услуг не может превышать стоимости затрат на изготовление копий соответствующих материалов.

#### 1.9. Ответственность за нарушение Правил

Лица, виновные в нарушении Правил, несут ответственность в установленном законом порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

### Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ РЕГУЛИРОВАТЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАСТРОЙКУ

В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

#### 2.1. Органы местного самоуправления

муниципального образования город-курорт Сочи

1. Органами местного самоуправления города Сочи, осуществляющими деятельность по регулированию землепользования и застройки в части подготовки и применения Правил, являются Глава города Сочи, Городское Собрание Сочи и администрация города Сочи, а также специально уполномоченные отраслевые (функциональные) органы государственной власти и местного самоуправления.

2. Городское Собрание Сочи:

- утверждает Правила землепользования и застройки города Сочи, изменения (дополнения) к ним;

- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и нормативными правовыми актами города Сочи.

3. Администрация города Сочи осуществляет свои полномочия по вопросам регулирования землепользования и застройки на территории города Сочи в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальными нормативными правовыми актами.

Глава города Сочи по вопросам подготовки и применения Правил землепользования и застройки:

- принимает решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сочи и о проектах внесения в них изменений и обеспечивает опубликование указанных решений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

- утверждает персональный состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее также - Комиссия) и порядок ее деятельности;

- принимает решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки города Сочи и по проектам внесения в них изменений;

- принимает решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки города Сочи и проектов внесения в них изменений в Городское Собрание Сочи или об их отклонении;

- принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- принимает решения о составе, порядке подготовки и утверждения проектов красных линий;

- принимает решения о подготовке документации по планировке территории;

- утверждает проекты планировки территории и проекты межевания территории города Сочи и обеспечивает их опубликование (в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации);

- принимает решения о порядке резервирования земель в городе Сочи для муниципальных нужд;

- принимает решения о резервировании и об изъятии земель в городе Сочи для муниципальных нужд;

- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и нормативными правовыми актами города Сочи.

4. Специально уполномоченным органом администрации города Сочи по вопросам регулирования землепользования и застройки на территории города Сочи в части подготовки и применения Правил является отраслевой (функциональный) орган администрации города Сочи, уполномоченный заниматься вопросами архитектуры и градостроительства.

Отраслевой (функциональный) орган администрации города Сочи, уполномоченный заниматься вопросами архитектуры и градостроительства, по вопросам подготовки и применения Правил землепользования и застройки:

- осуществляет в части своей компетенции проверку проекта Правил землепользования и застройки города Сочи и проектов внесения в них изменений на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Сочи, схемам территориального планирования Краснодарского края и Российской Федерации;

- осуществляет подготовку на основании заявлений физических или юридических лиц градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных документов и их утверждение;

- предоставляет по запросам Комиссии заключения по вопросам, выносимым в соответствии с настоящими Правилами на ее рассмотрение;

- осуществляет в части своей компетенции проверку проектной документации по планировке территории города Сочи на соответствие требованиям Генерального плана города Сочи, документам территориального планирования Краснодарского края и Российской Федерации, Правилам землепользования и застройки города Сочи, требованиям технических регламентов, границам территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Краснодарского края, границам территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями использования территории;

- рассматривает проектную документацию на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в части ее соответствия настоящим Правилам, готовит градостроительное заключение;

- предоставляет заинтересованным лицам (заявителям) информацию о документах и о деятельности органов администрации города Сочи в сфере регулирования землепользования и застройки;

- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и нормативными правовыми актами города Сочи.

#### 2.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования

и застройки муниципального образования город-курорт Сочи

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сочи (по тексту - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом при Главе города Сочи.

2. К компетенции Комиссии в соответствии с федеральным законодательством и настоящими Правилами относятся:

- координация деятельности администрации города Сочи в области реализации Правил землепользования и застройки города Сочи;

- организация подготовки проекта Правил землепользования и застройки города Сочи;

- рассмотрение предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Сочи и подготовке заключений по ним для принятия Городским Собранием Сочи и Главой города Сочи решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Сочи или об отклонении такого предложения;

- организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- подготовка рекомендаций Главе города Сочи о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования и о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений.

3. Персональный состав Комиссии и положение о ее деятельности утверждается Главой города Сочи.

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и нормативными правовыми актами города Сочи и настоящими Правилами.

4. Все заседания Комиссии являются открытыми.

На заседания могут персонально приглашаться собственники объектов недвижимости, расположенных на участках, примыкающих (в пределах 50 метров либо в случае сложного рельефа – в зоне визуального восприятия объекта капитального строительства) к границам земельного участка, на котором предполагается осуществление градостроитеных изменений.

5. Протоколы заседаний Комиссии, а также поступившие в ходе обсуждений замечания, предложения храняться в архиве администрации города Сочи и могут быть представлены для ознакомления всем желающим.

### Глава 3. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

3.1. Общие положения о документации по планировке территории

муниципального образования город-курорт Сочи

1. Подготовка документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Сочи (далее - документация по планировке территории) осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основании Генерального плана города Сочи с соблюдением Правил землепользования и застройки города Сочи, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

3. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется, а подготовка землеустроительной документации осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством. При этом размеры образованных земельных участков должны соответствовать предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков, предусмотренным градостроительным регламентом. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

4. Разработка проектов планировки осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям в соответствии с установленными в Генеральном плане города Сочи элементами планировочной структуры города.

Разработка проектов планировки территорий, подлежащих застройке, осуществляется с целью выделения новых элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, линейных объектов, иных элементов) и параметров их планируемого развития, в случаях, когда это необходимо в соответствии с решениями Генерального плана города Сочи по освоению под застройку новых территорий, а также по развитию линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Разработка проектов планировки застроенных территорий осуществляется с целью установления (при отсутствии ранее установленных) или изменения (корректировки) границ существующих элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, линейных объектов, иных элементов) и параметров их планируемого развития, в случаях, когда это необходимо в соответствии с решениями Генерального плана города Сочи по изменению функционального назначения территорий, развитию линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры и проведению реконструкции территории существующих элементов планировочной структуры.

5. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

Проекты межевания застроенных территорий разрабатываются в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

Проекты межевания подлежащих застройке территорий разрабатываются в целях установления границ земельных участков, предназначенных для застройки, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также предназначенных для размещения объектов федерального, регионального или местного значения.

Проекты межевания территорий могут разрабатываться в составе проектов планировки или в виде отдельного документа.

6. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам.

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется с целью сведения, применительно к территории указанных земельных участков, всех градостроительных требований установленных в соответствии с действующим законодательством, которые необходимо соблюдать при их использовании и застройке.

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельных документов по форме, устанавливаемой Правительством Российской Федерации, в соответствии с федеральным законодательством.

Утвержденный градостроительный план земельного участка является основанием для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

7. Положения документации по планировке территории города Сочи о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения и границах зон для их размещения являются основанием для принятия решений по резервированию для муниципальных нужд; по изъятию земельных участков под строительство, последующую эксплуатацию. Принятие указанных решений осуществляется в порядке, установленном администрацией города Сочи в соответствии с действующим законодательством.

8. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своём составе предложения по изменению (детализации, уточнению) положений Правил землепользования и застройки города Сочи в части границ территориальных зон, расположенных в границах проектирования и содержания градостроительных регламентов указанных зон. В этом случае проекты планировки и проекты межевания должны включать обоснование внесения в Правила изменений, и указанные положения этих проектов вступают в силу после внесения в Правила этих изменений.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией города Сочи на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов Федерального, регионального и местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

3.2. Порядок подготовки документации по планировке территории

муниципального образования город-курорт Сочи

1. Документация по планировке территории города Сочи, за исключением случаев размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, разрабатывается по решению администрации города Сочи.

Решения о разработке документации по планировке территории города Сочи принимаются в соответствии с планом реализации Генерального плана города Сочи указанным выше органом по собственной инициативе или на основании предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и/или юридических лиц.

Решение о подготовке документации по планировке территории может приниматься в порядке подготовки земельных участков для строительства и реконструкции на их территории объектов капитального строительства, в том числе земельных участков из состава государственных и муниципальных земель, предназначенных для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства или в целях реализации прав указанных лиц на земельные участки, необходимые для эксплуатации принадлежащих им на праве собственности объектов капитального строительства.

При поступлении в администрацию города Сочи заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории, Глава города Сочи принимает решение о подготовке документации по планировке соответствующей территории в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанных заявлений.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов Главы (администрации) города Сочи, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещению на официальном сайте администрации города Сочи в сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории в течение четырнадцати дней физические или юридические лица вправе представить в администрацию города Сочи свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Заказчиками на разработку проектов планировки и проектов межевания, могут выступать уполномоченные органы администрации города Сочи и подведомственные им муниципальные учреждения, а также физические и/или юридические лица.

Физические и юридические лица могут выступать заказчиками на разработку проектов планировки в части территорий элементов планировочной структуры города, на которых расположены принадлежащие им земельные участки.

В случае, если разработка документации по планировке территории города Сочи производится по заказам органов местного самоуправления города Сочи и подведомственных им муниципальных учреждений, ее финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Сочи. В остальных случаях финансирование разработки документации по планировке территории города Сочи осуществляется за счет средств заявителей.

4. Проекты планировки и проекты межевания территорий разрабатываются в соответствии с техническим заданием, подготовленным заказчиком и согласованным администрацией города Сочи или лицом (органом) уполномоченным, занимающимся вопросами архитектуры и градостроительства.

5. Заказ на подготовку документации по планировке территории города Сочи оформляется в форме договора в соответствии с федеральным законодательством.

Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных данных для проектирования. Ответственность за достоверность исходных данных несут заказчик и организации, предоставившие данные.

Заказчик может заказать разработчику сбор исходных данных. Условия подготовки исходных данных и финансирование этих работ определяются договором.

6. Администрация города Сочи или лицо (орган) уполномоченный, в течение тридцати дней осуществляет проверку подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законодательства. По результатам, в течение семи дней принимается решение о направлении указанной документации на утверждение Главе города Сочи или о направлении ее на доработку.

7. Разработанные проекты планировки и проекты межевания территорий, изменения в утвержденные ранее проекты планировки и проекты межевания подлежат до их утверждения рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Глава города Сочи с учётом заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также протокола публичных слушаний, в течение двух недель после их получения принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных заключений и протокола.

9. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов города Сочи, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещению на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет.

10. В случае если физическое или юридическое лицо обращается в администрацию города Сочи с заявлением о выдаче ему градостроительного плана сформированного земельного участка, расположенного в границах территории, на которой действуют Правила, проведение процедур, предусмотренных пунктами 2-9 настоящего параграфа, не требуется.

Администрация города Сочи или лицо (орган) уполномоченный в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его.

11. Один экземпляр утвержденной документации по планировке территории подлежит передаче на безвозмездной основе в администрацию города Сочи для хранения и учета в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Сочи.

12. Деятельность администрации города Сочи по подготовке и утверждению документации по планировке территории определяется нормативными правовыми актами города Сочи в соответствии с действующим законодательством.

### Глава 4. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

#### 4.1. Общий порядок изменения видов разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального

строительства

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории города Сочи физическими и юридическими лицами осуществляется в соответствии с перечнем видов разрешенного использования на территории соответствующей территориальной зоны, установленным настоящими Правилами, при условии соблюдения требований технических регламентов и иных обязательных требований.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории города Сочи может осуществляться правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, без дополнительных разрешений и согласования с учетом требований действующего законодательства.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, администрацией города Сочи, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями может осуществляться при письменном согласии соответствующего уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления города Сочи.

4. В случаях если физические и юридические лица хотят выбрать вид использования из числа условно разрешенных, установленных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, то необходимо получение разрешения в соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации.

5. В случаях если земельный участок и объект капитального строительства расположены на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то решения о возможности изменения одного вида разрешенного использования на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Обладатель объекта капитального строительства и (или) земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, постоянном (бессрочном) праве, пожизненного (наследуемого) владения, аренды (в соответствии с условиями договора), с инициативой о выборе нового вида разрешенного использования объекта обращается на имя Главы города Сочи. По поручению Главы города Сочи уполномоченный орган администрации проверяет возможное изменение вида разрешенного использования на его соответствие градостроительным и техническим регламентам. При отсутствии замечаний вышеуказанный орган готовит муниципальный правовой акт об изменении вида разрешенного использования. При наличии замечаний уполномоченным органом инициатору выбора направляется мотивированное заключение.

#### 4.2. Порядок предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении указанного разрешения в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

3. По результатам рассмотрения заявки на заседании Комиссии с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимается решение, содержащее рекомендации Главе города Сочи о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, и направляется Главе города Сочи.

Для подготовки рекомендаций Комиссия может запросить заключения отраслевых (функциональных) органов администрации города Сочи и иных уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия и иных компетентных по предмету заявления органов.

Письменные заключения указанных уполономоченных органов предоставляются в Комиссию в тесении 14 дней со дня поступления запроса.

В заключениях дается оценка намерений заявителя, указанных в заявлении, в части:

- соответствия настоящим Правилам;

- возможности соблюдения технических регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;

- возможности ущерба правам владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования.

4. На основании рекомендаций, указанных в п. 3, Глава города Сочи в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть размещено на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет.

Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, выполнение которых направлено на предотвращение ущерба соседним землепользователям и недопущение существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

### Глава 5. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

#### 5.1. Право на осуществление строительства, реконструкции

объектов капитального строительства и основание

для его реализации

1. Правом на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Сочи обладают правообладатели земельных участков в границах принадлежащих им земельных участков при условии, что указанные земельные участки сформированы и зарегистрированы в соответствии с требованиями федерального законодательства.

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории города Сочи осуществляются в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка, установленным настоящими Правилами, при условии соблюдения требований технических регламентов.

3. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Разрешение на строительство не требуется в случае:

## - строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

## - строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);

## - строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

## - изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

## - капитального ремонта объектов капитального строительства;

## - иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Краснодарского края о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

5. Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответственность в соответствии с законодательством за последствия, которые могут возникнуть в результате осуществления таких действий.

#### 5.2. Выдача разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, направляет заявление о его предоставлении в Комиссию.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного участка характеристик, препятствующих эффективному использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

3. Комиссия с учетом заключения по результатам публичных слушаний принимает решение, содержащее рекомендации Главе города Сочи о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, и направляет его Главе города Сочи.

Для подготовки рекомендаций Комиссия может запросить заключения отраслевых (функциональных) органов администрации города Сочи и иных уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия и иных компетентных по предмету заявления органов.

Письменные заключения указанных уполномоченных органов предоставляются в Комиссию в течение 14 дней со дня поступления запроса.

В заключениях указываются:

- соответствие намерений заявителя настоящим Правилам;

- возможность и условия соблюдения заявителем технических регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;

- возможность и условия соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

4. Глава города Сочи в течение семи дней со дня поступления указанных в части 3 настоящего параграфа рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об отказе в выдаче такого разрешения.

#### 5.3. Выдача разрешения на строительство

1. Разрешение на строительство на территории муниципального образования город-курорт Сочи выдается уполномоченным органом администрации города Сочи за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, законами Краснодарского края, иными правовыми актами.

2. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство орган с приложением документов, указанных в статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Уполномоченный орган администрации города Сочи по заявлению застройщика может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

4. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном порядке.

5. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на срок, установленный федеральным законодательством.

6. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.

#### 5.4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. После подписания акта приемки объекта застройщик или уполномоченное им лицо направляет в администрацию города Сочи, выдавшую разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в порядке, определенном федеральным законодательством.

2. Администрация города Сочи, выдавшая разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию принимает решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3. При подаче застройщиком заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию администрация города Сочи, выдавшая разрешение на строительство, осуществляет проверку соответствия завершенных строительством (реконструкцией) объектов утвержденной проектной документации и документам, устанавливающим режим использования земельного участка.

4. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.

### Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее также - Публичные слушания) проводятся в целях:

- информирования общественности по вопросам землепользования и застройки в городе Сочи, реализации права физических и юридических лиц контролировать принятие органами местного самоуправления города Сочи решений в указанной области и обеспечения права участия граждан в принятии указанных решений;

- предотвращения ущерба, который может быть нанесен как пользователям и правообладателям объектов, находящихся в непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, так и владельцам объектов, по поводу которых испрашивается специальное разрешение.

2. Рассмотрению на Публичных слушаниях, проводимых в соответствии с настоящими Правилами, подлежат:

- проект Правил землепользования и застройки города Сочи и проекты решений о внесении в них изменений и дополнений;

- проекты планировки территории, проекты межевания территории и проекты решений о внесении в них изменений и дополнений;

- решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования;

- решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Место и время проведения Публичных слушаний определяются организатором Публичных слушаний.

4. Подготовка и проведение Публичных слушаний осуществляются:

- по проекту Правил землепользования и застройки города Сочи, проектам внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки;

- по иным вопросам землепользования и застройки, в том числе по проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектам решений о внесении в них изменений и дополнений - осуществляется специально созданной комиссией в соответствии с требованиями нормативно-правового акта города Сочи о публичных слушаниях.

5. Публичные слушания по проектам Правил землепользования и застройки города Сочи, проектам решений о внесении в них изменений проводятся по решениям Главы города Сочи.

Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания, проектам решений о внесении в них изменений проводятся по решениям Комиссии и/или иных уполномоченных организаций при обращениях заказчиков, заинтересованных в утверждении указанных проектов.

Публичные слушания по решениям о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования и решениям о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся по решению Комиссии при обращении физических и юридических лиц, заинтересованных в получении указанных разрешений.

6. В целях доведения информации о проведении Публичных слушаний до населения и заинтересованных юридических и физических лиц Комиссии уполномоченные на проведение слушаний подготавливают информационное сообщение о предстоящем Публичном слушании.

Информационное сообщение о предстоящем Публичном слушании содержит:

- наименование организации, уполномоченной проводить слушание;

- указание заявителя, в связи с обращением которого назначено проведение Публичного слушания;

- предмет рассмотрения на слушании;

- указание на местоположение объекта рассмотрения (зоны, адреса, земельного участка и т.п.);

- дату, время и место проведения Публичных слушаний;

- дату, время, адреса и условия предварительного ознакомления заинтересованных лиц с соответствующей информацией;

- условия передачи заинтересованными лицами своих предложений к предстоящим слушаниям.

В десятидневный срок со дня принятия решения о проведении Публичных слушаний Комиссии:

- публикуют информационное сообщение о проведении Публичных слушаний в порядке, установленном для официальной информации, и размещают его на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет;

- проводят адресную рассылку информационного сообщения о проведении публичных слушаний в установленном законом порядке.

Комиссия обеспечивает ознакомление населения и заинтересованных физических и юридических лиц с содержанием выносимых на публичные слушания вопросов. В обязательном порядке ознакомление населения и заинтересованных физических и юридических лиц с содержанием выносимых на публичные слушания вопросов осуществляется  в местах проведения слушаний.

При рассмотрении на публичных слушаниях решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования и решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства место ознакомления населения и заинтересованных физических и юридических лиц с содержанием выносимых на публичные слушания вопросов может быть ограничено местом проведения слушаний.

При ознакомлении населения и заинтересованных физических и юридических лиц с содержанием выносимых на публичные слушания вопросов должны быть представлены текстовые и графические материалы обсуждаемых вопросов.

Продолжительность ознакомления населения и заинтересованных физических и юридических лиц с содержанием выносимых на публичные слушания вопросов устанавливается следующая:

- по проекту Правил землепользования и застройки города Сочи и проектам решений о внесении в них изменений и дополнений - два месяца;

- по проектам планировки территории и проектам межевания территории - один месяц;

- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в случае организации) – до двух недель.

Публичные слушания проводятся на следующий день после завершения ознакомления населения и заинтересованных физических и юридических лиц с содержанием выносимых на публичные слушания вопросов.

7. После проведения публичных слушаний по документам и решениям, указанным в п.2 настоящей статьи, соответствующая Комиссия в срок до 5 дней оформляет протоколы публичных слушаний. Протоколы составляются на основе аудиозаписи обсуждений, представленных предложений и замечаний физических и юридических лиц.

Указанные протоколы должны содержать:

- наименование Комиссии, проводившей публичные слушания и перечень ее членов, участвовавших в слушании, по которым оформляется протокол;

- указание лица, выполнявшего функции председателя слушания;

- указание заявителя, в связи с обращением которого назначено проведение публичного слушания;

- предмет рассмотрения на слушании: территории или участок (участки), к которым относятся рассматривавшиеся проект или намерения;

- состав участников публичных слушаний (общее количество, представленные органы и организации);

- максимальное время публичных выступлений, определенное лицом, выполнявшим функции председателя на слушании;

- аргументированные предложения и замечания граждан и их объединений в отношении обсуждаемого градостроительного решения.

Протокол публичных слушаний подписывается председателем комиссии и секретарем.

8. На основании протокола и представленных письменных предложений соответствующая Комиссия готовит Заключения о результатах публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний должно содержать: обобщение материалов проведенных публичных слушаний; перечень замечаний и предложений, поступивших в процессе публичных слушаний и в процессе ознакомления населения и заинтересованных физических и юридических лиц с содержанием выносимых на публичные слушания вопросов.

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат публикации в порядке, установленном для официальной публикации правовых актов и размещению на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет. При отсутствии публикации Заключения о результатах публичных слушаний, проведенные слушания считаются не состоявшимися и не могут быть основанием для принятия соответствующих решений

9. Физические и юридические лица, их объединения вправе обжаловать в судебном порядке действия Комиссий.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки города Сочи, проектам решений о внесении в них изменений, а также проектам планировки территории, связанные с размещением объектов местного значения, финансируются за счет бюджета города Сочи.

Расходы, связанные с организацией и проведением Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

### Глава 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

1. Подготовка и утверждение вносимых в действующие Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи изменений осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальными правовыми актами.

2. Основаниями для рассмотрения органами местного самоуправления города Сочи вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану города Сочи, возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) изменение в составе ограничений и границах действия ограничений (границах зон с особыми условиями использования территории) использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки от лиц или органов, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) п. 3 настоящего параграфа, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о необходимости (целесообразности) внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе города Сочи.

Для подготовки своего заключения Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия и иных по предмету изменений.

В заключениях указывается соответствие предложений о внесении изменения в Правила землепользования и застройки требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Сочи, схемам территориального планирования Краснодарского края, схемам территориального планирования Российской Федерации.

5. Глава города Сочи при получении от Комиссии предложений об изменении Правил землепользования и застройки города Сочи принимает решение о проведении Публичных слушаний по таким предложениям.

6. Публичные слушания по предложениям об изменении Правил землепользования и застройки города Сочи проводятся Комиссией в порядке, определяемом настоящими Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, муниципальными правовыми актами.

7. После завершения Публичных слушаний по предложениям об изменении Правил землепользования и застройки города Сочи Комиссия с учетом результатов таких Публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Правила землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе города Сочи. Обязательными приложениями к проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Сочи являются протоколы Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных слушаний.

8. Глава города Сочи с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, принимает решение о направлении указанного проекта в Городское Собрание Сочи для утверждения или об отклонении предложения о внесении изменения с указанием причин отклонения и направлении на доработку.

## Часть II

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

### Глава 8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

8.1. Карта градостроительного зонирования

1. Карта градостроительного зонирования муниципального образования город-курорт Сочи в части границ территориальных зон представлена в виде картографического документа, прилагаемого к настоящему разделу и являющегося неотъемлемой его частью.

#### 8.2. Перечень территориальных зон

При проведении градостроительного зонирования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории города Сочи установлены следующие типы территориальных зон:

Жилые зоны (код вида зоны - Ж) - для жилой застройки и сопутствующих объектов обслуживания населения.

Общественно-деловые зоны (код вида зоны - ОД) - для общественно-деловой и жилой застройки.

Производственные зоны (код вида зоны - П) - для промышленных и коммунальных предприятий.

Рекреационные зоны (код вида зоны - Р) - для зеленых насаждений общего пользования и объектов отдыха.

Сельскохозяйственные зоны (код вида зоны - С) - для объектов сельскохозяйственной деятельности.

##### Жилые зоны

"Ж-1" - застройка индивидуальными жилыми домами до 12 метров.

Цель выделения - развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, зон комфортного жилья, а также для ведения подсобного хозяйства, не требующего организации санитарно-защитной зоны.

"Ж-2" - малоэтажная жилая застройка до 15 метров.

Цель выделения - развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной жилой застройки, зон комфортного жилья, включающих отдельно стоящие и блокированные индивидуальные (одноквартирные) жилые дома.

"Ж-3" - среднеэтажная жилая застройка до 22 метров.

Цель выделения - развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки средней этажности, зон комфортного многоквартирного жилья.

"Ж-4" - многоэтажная жилая застройка до 36 метров.

"Ж-5" - многоэтажная жилая застройка до 56 метров.

"Ж-6" –многоэтажная жилая застройка до 76 метров.

Цель выделения - развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки высокой этажности, зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья.

"ЖК" - зона гостиничного фонда до 12 метров.

Цель выделения - развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения предприятий индустрии гостеприимства, осуществляющих прием и обслуживание посетителей, а также зон комфортного жилья.

##### Общественно-деловые зоны

"ОД-1" - многофункциональная общественно-деловая застройка.

Цель выделения - развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых объектов с формированием на их основе комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочетающейся с ней жилой застройки, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

"ОД-2" - общественно-деловой центр.

Цель выделения - развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для формирования многопрофильных зон для размещения объектов общественно-делового назначения.

##### Производственные зоны

"П-1" - зона предприятий не выше IV - V класса санитарной опасности.

Цель выделения - формирование комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса санитарной опасности с низкими уровнями шума и загрязнения. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне допускается при соблюдении нормативных санитарных требований.

"П-2" - зона предприятий не выше III класса санитарной опасности.

Цель выделения - формирование комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше III класса санитарной опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований.

"ИТ" - зона инженерной и транспортной инфраструктур.

Цель выделения - формирование комплексов объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса санитарной опасности.

##### Сельскохозяйственные зоны

"С-1" - зона сельскохозяйственных угодий.

Цель выделения - сохранение и развитие сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц и обеспечивающих их инфраструктур, предотвращение их использования другими видами деятельности.

"С-2" - зона производственных объектов сельскохозяйственного назначения.

Цель выделения - сохранение и развитие производственных объектов сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.

##### Рекреационные зоны

"РО" - зона особо охраняемых территорий.

Цель выделения - сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов и создание комфортного посещения территории.

"Р-1" - пляжная зона общего пользования.

Цель выделения - сохранение существующей пляжной зоны Черного моря, создание на этих условиях комфортного посещения и обустройство территории для отдыха населения.

"Р-2" - зона зеленых насаждений общего пользования.

Цель выделения - сохранение и обустройство озелененных пространств для отдыха населения.

"Р-3" - зона природных территорий ограниченного пользования.

Цель выделения - сохранение и обустройство озелененных пространств при их использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов отдыха, спорта и досуга.

"Р-4" - зона объектов спорта, туризма и активного отдыха.

Цель выделения - сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном использовании с возможностью строительства объектов спорта, туризма и активного отдыха.

"РК" - зона лечебно-оздоровительных учреждений.

Цель выделения - развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения лечебно-профилактических учреждений для лечения преимущественно природными и физиотерапевтическими средствами, а также развитие современной санаторной системы.

#### 8.3. Описание границ территориальных зон

В пояснительной записке не приводится. Границы территориальных зон представлены в виде картографического документа, являющегося неотъемлемой частью Правил: "Карта градостроительного зонирования муниципального образования город-курорт Сочи масштаба 1:10000".

#### 8.4. Зона особого градостроительного

и архитектурного контроля

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории города Сочи установлена зона особой архитектурно-планировочной организации территории (ОГК) в составе:

- зона международного гостеприимства (зоны особой архитектурно-планировочной организации);

- территории, прилегающие к олимпийским объектам;

- территории, установленные Единой архитектурной концепцией.

## Зоны ОГК, расположенные на территории города Сочи, находятся в зоне визуального восприятия градостроительных ансамблей и имеют высокую степень формирования планировочной структуры.

## Цель выделения «зоны международного гостеприимства» – обеспечение единства архитектурно-планировочной организации города, установление ограничений по использованию земель.

Основные задачи - создать индивидуальность, неповторимость и запоминаемость объектов; максимальная доступность объектов для маломобильных категорий граждан; выявление климатических и природных особенностей города, сохранение и развитие озелененных территорий; увеличение экскурсионно-туристических объектов по всему городу; полное информационно-навигационное сопровождение; формирование на огромной территории единого информационного, эмоционально привлекательного пространства.

При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства в границах зоны ОГК устанавливаются следующие требования:

а) обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально-обоснованного объемно-пространственного решения объекта капитального строительства;

б) применение архитектурных решений, соразмерно открытому пространству  окружающей среды;

в) формирование ансамблевой застройки;

г) применение технологических решений по вертикальному озеленению.

2. Особые требования к объектам капитального строительства:

а) процент застройки – не более 40 процентов;

б) высота здания до конька крыши – до 17 метров;

в) минимальный коэффициент озеленения – не менее 20 процентов.

В границах «зон международного гостеприимства» предусмотрены следующие требования к размещаемым объектам:

- окраска в единую цветовую гамму (светло-песочная, коричневая, “шоколад”, бордовый, серый) фасадов зданий , конструкций ограждений, малых архитектурных форм (урны, скамейки, парковые диваны и т.д.). Колористика кровли - красно-коричневый, шоколад. Возможно использование зеленого цвета для сооружений, расположенных в горном кластере;

- регенерация градостроительной среды посредством полной или частичной  реконструкции с обеспечением доступности для маломобильных категорий граждан;

- снос (демонтаж), реконструкция диссонирующих объектов в соответствии с заключением  департамента архитектуры,  градостроительства и благоустройства администрации города Сочи;

- при ремонте лицевых фасадов зданий, строений: устранение диссонирующих элементов; упорядочение архитектурного решения и габаритов оконных и дверных проемов в соответствии с заключением департамента архитектуры,  градостроительства и благоустройства администрации города Сочи;

- изменение архитектурного решения лицевых фасадов зданий, строений и сооружений на уровне первых и цокольных этажей, не искажающее общее архитектурное решение объектов: устройство витрин, устройство дверных проемов, на территориях открытых городских пространств в соответствии с заключением департамента архитектуры,  градостроительства и благоустройства администрации города Сочи;

- частичное  изменение  планировочной  структуры  и  модуля  кварталов  при сохранении ценных градоформирующих объектов: разделение кварталов, организация проездов и пешеходных проходов.  Данное изменение допустимо в составе проекта планировки территории;

- восстановление цоколей и отмосток, мощение с вентиляцией и дренированием грунта;

- доступность среды для маломобильных категорий граждан – наличие пандусов, доступность санитарных узлов, система коммуникативной навигации.

Цель выделения территорий, определенных Единой архитектурной концепцией - реализация мероприятий Единой концепции архитектурного развития территории проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи.

На территориях, определенных Единой архитектурной концепцией рекомендуется:

1. Создание единого временного или постоянного облика путем маскирующих изображений на баннерной ткани или других материалах, закрывающей разнородные поверхности зданий и сооружений.

2. Внедрение в существующие ансамбли, имеющие архитектурные и градостроительные дефекты новых зданий и сооружений, компенсирующих отсутствие или избыток доминант, декора, стилевого единства.

3. Создание и выявление световыми и цветовыми средствами уникального дневного и ночного силуэта на переднем плане (уровень взгляда человека), на втором плане (уровень на удалении 50-100 метров от точки обзора (гостевого маршрута) и на дальнем (фоновом плане) (уровень горизонта).

Территории, прилегающие к олимпийским объектам – городские территории прилегающие к олимпийским объектам, вдоль транспортных магистралей и транспортных развязок, которые приводятся в единый архитектурный стиль.

Основные задачи:

1. Необходимо оснащать элементами средового дизайна «Места Празднования» и прилегающие к олимпийским объектам территории.

2. Система навигации выполняется в двуязычном варианте, информационно - справочные пункты должны отвечать эстетическим требованиям к местам их размещения.

3. Рекламные поверхности и некапитальные сборно-разборные сооружения с коммерческой функцией должны соответствовать стандартизированным требованиям к их внешнему виду, высокотехнологичным стандартам.

4. Использование традиционных методов и приемов освещения: функциональное на опорах с созданием световых акцентов, выявлением особенностей инженерно-транспортных сооружений, транспортных магистралей и развязок.

#### 8.5. Описание границ зон

особого градостроительного и архитектурного контроля

Линия границ зон особой архитектурно-планировочной организации территорий проходит по границам территориальных зон, осям улиц, границам земельных участков, при этом более строгий режим распространяется на застройку уличного фронта по обеим сторонам улиц.

### Глава 9. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПО ПРИРОДНЫМ

И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

#### 9.1. Карты границ зон с особыми условиями использования

территорий муниципального образования город-курорт Сочи

по природным и санитарно-гигиеническим требованиям

1. Карты границ зон с особыми условиями использования территорий города Сочи по природным и санитарно-гигиеническим требованиям представлены в форме картографических документов, прилагаемых к настоящему разделу и являющихся неотъемлемой частью Правил.

2. На картах зон с особыми условиями использования территорий, входящих в состав карты градостроительного зонирования города Сочи, отображено принципиальное местоположение границ зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемых по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, установленное на основе действующих нормативных документов.

Точное местоположение границ указанных зон и территорий подлежит установлению в соответствии с действующим законодательством в составе проектов соответствующих видов зон и внесению в качестве поправок в Правила землепользования и застройки города Сочи.

#### 9.2. Перечень зон с особыми условиями использования

территорий муниципального образования город-курорт Сочи

по природным и санитарно-гигиеническим требованиям

На картах зон с особыми условиями использования территорий, входящих в состав карты градостроительного зонирования города Сочи, отображены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий по природным и санитарно-гигиеническим требованиям:

1. Зоны округа горно-санитарной охраны курорта;

2. Зоны санитарной охраны водозаборов;

3. Зоны охраны водных объектов;

4. Зоны естественных ландшафтов, лечебно-оздоровительных объектов и озелененных территорий общего пользования;

5. Санитарно-защитные зоны от производственных предприятий, коммунальных и инженерных объектов;

6. Зоны ограничений от техногенных динамических источников;

7. Зоны ограничений на территориях возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

##### Зоны округа горно-санитарной охраны курорта

В составе округа горно-санитарной охраны курорта выделяются следующие зоны:

Зона "ГСО-I" - I зона округа горно-санитарной охраны курорта;

Зона "ГСО-II" - II зона округа горно-санитарной охраны курорта;

Зона "ГСО-III" - III зона округа горно-санитарной охраны курорта;

##### Зоны санитарной охраны водозаборов

В составе зон санитарной охраны водозаборов выделяются следующие зоны:

Зона "ЗСО-I" - I пояс санитарной охраны водозаборов;

Зона "ЗСО-II" - II пояс санитарной охраны водозаборов (границы III пояса в горных условиях совпадают с границами II пояса).

##### Зоны охраны водных объектов

В составе зон охраны водных объектов выделяются следующие зоны:

Зона "ВД" - водоохранная зона;

Зона "ПР" - прибрежная защитная полоса;

Зона "БП" - береговая полоса общего пользования.

##### Зоны естественных ландшафтов, лечебно-оздоровительных

объектов и озелененных территорий

В составе зон естественных ландшафтов, лечебно-оздоровительных объектов и озелененных территорий выделяются следующие зоны:

Зона "ООПТ" - особо охраняемых природных территорий;

Зона "РО" - рекреационно-оздоровительного назначения;

Зона "ОП" - зеленых насаждений общего пользования.

##### Зоны ограничений от стационарных техногенных источников

В составе зон ограничений от стационарных техногенных источников выделяются следующие зоны:

Зона "СЗЗ-П" - санитарно-защитные зоны от производственных предприятий, коммунальных и инженерных объектов;

Зона "СЗЗ-С" - санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения;

Зона "СЗЗ-Ф" - санитарно-защитные зоны от источников физического загрязнения.

##### Зоны ограничений от динамических техногенных источников

В составе зон ограничений от динамических техногенных источников выделяются следующие зоны:

Зона "ОА" - ограничений аэропорта Сочи (Адлер):

Зона "ОА-П" - воздушного подхода;

Зона "ОА-Ш" - шумового воздействия;

Зона "ОА-В" - высотного ограничения;

Зона "ЖД" - санитарный разрыв вдоль железнодорожной магистрали;

Зона "ГД" - зоны шумового воздействия от городских и внешних автодорог.

##### Зоны ограничений на территориях возможных чрезвычайных

ситуаций природного характера

В составе зон ограничений на территориях возможных чрезвычайных ситуаций природного характера выделяются следующие зоны:

Зоны "ОГП" - территорий, подверженных опасным экзогенным геологическим процессам:

- Зона "ОГП-О" - оползневых процессов;

- Зона "ОГП-Л" - лавинных процессов;

- Зона "ОГП-С" - селевых процессов;

- Зона "ОГП-К" - карстовых процессов;

- Зона "ОГП-А" - абразивно-аккумулятивных процессов морской береговой полосы;

- Зона "ОГП-Р" - процессов береговой речной эрозии;

- Зона "ЗП" - затопления паводком редкой обеспеченности;

Зоны территорий, подверженных эндогенным геологическим процессам:

Зоны "СИ" - различной сейсмической интенсивности:

- Зона "СИ-8" - сейсмической интенсивности 8 баллов (категории A и B) и 9 баллов (категории C);

- Зона "СИ-9" - сейсмической интенсивности 9 баллов (категории A и B) и > 9 баллов (категории C);

- Зона "СИ-10" - сейсмической интенсивности > 9 баллов (категории A и B) и 10 баллов (категории C);

Линейные объекты "РТ" - разрывной тектоники с узлами (участками) возможного возникновения опасных ситуаций.

#### 9.3. Описание границ зон с особыми условиями использования

территорий муниципального образования город-курорт Сочи

по природным и санитарно-гигиеническим требованиям

##### 9.3.1. Зоны округа горно-санитарной охраны курорта Сочи

###### I зона округа горно-санитарной охраны курорта

Первая зона округа горно-санитарной охраны установлена для трех групп охраняемых объектов курорта.

## 1. Граница первой зоны проходит по береговой линии курортного побережья акватории Черного моря и представляет собой несколько замкнутых контуров территорий, занятых оборудованными лечебными пляжами и прилегающими к ним акваторий.

2. Граница первой зоны проходит по границам охраны строгого режима скважин с минеральными водами на месторождениях минеральных вод:

- Волконского месторождения лечебно-питьевых вод - участки №3, 4, 5;

- Мамайского месторождения лечебно-столовых вод - участок №6;

- Пластунского месторождения лечебно-столовых вод - участок №7;

- Мамайского участка сульфидных вод - участки №8, 9;

- Мацестинского участка сульфидных вод:

- участок №10 в районе тепличного хозяйства на Старой Мацесте, площадка выделена по нормативным параметрам в виде квадрата со сторонами 60 x 60 м,

- участок №11 имеет форму, близкую к квадрату 60 x 53 м, одна сторона которого урезана руслом ручья, и занимает свободную от застройки территорию на левобережной террасе р. Мацесты,

- участок №12 имеет форму квадрата 60 x 60 м, скважина расположена в 50 м к востоку от лабораторного корпуса,

- участок №13 расположен в районе Старой Мацесты, на правом берегу р. Мацесты, в пределах этой узкой береговой полосы шириной 18 м, длиной 60 м,

- участок №14 расположен в районе водолечебниц Новой Мацесты, границы удалены от скважины на 35 м,

- участок №15 расположен в интенсивно застраиваемом жилом секторе Старой Мацесты, имеет форму квадрата 60 x 60 м,

- участок №16 размером 60 x 45 м расположен в интенсивно застраиваемом жилом секторе Старой Мацесты,

- участок №17 входит в площадь горного отвода, утвержденного СЗ округом Госгортехнадзора, протяженностью 0,9 км вдоль берега р. Мацесты,

- участок №18 установлен для охраны естественных очагов разгрузки сульфидных вод, охватывает долину р. Агуры в ее верхнем течении и всю прилегающую к ней область внутреннего питания меловых отложений на площади их поверхностного залегания от Агуры до Мацестинского очага разгрузки;

- Хостинского участка сульфидных вод:

- участок №19 в границах разработанного горного отвода вдоль правого берега р. Хосты,

- участок №20 вдоль правого берега р. Хосты на территории плотной застройки, размер площадки определен по нормативному радиусу 30 м от устья скважины;

- Кудепстинского участка йодобромных вод:

- участок №21 - территория в границах горного отвода, вытянутый на 100 м вдоль русла реки Кудепсты, линия уреза которой соответствует восточной границе участка,

- участок №22 - расположен в приустьевой части р. Кудепсты, границы соответствуют границам горного отвода площадью 2 га;

- Кудепстинского участка сульфидных вод - участок N 23 в виде условного квадрата со сторонами 50 x 50 м, расположен в тальвеговой зоне ручья Старики - притока Кудепсты;

- Чвижепсинского месторождения углекислых мышьяковистых вод (участок №25) - границы соответствуют границам горного отвода 2-х эксплуатируемых скважин на участке долины р. Чвижепсе в радиусе 400 м вверх и вниз по течению от водозаборов.

3. Граница первой зоны округа горно-санитарной охраны Имеретинского (Адлерского) месторождения лечебных илов проходит по границе эксплуатационного участка (участок №24), имеющего форму трапеции, ограниченного с трех сторон (северной, западной и восточной) магистральными бетонированными водосбросными каналами, а с четвертой (южной) - валовой канавой. Длина участка - 750 м, ширина - 600 м, площадь - 45 га.

###### II зона округа горно-санитарной охраны курорта Сочи

Граница II зоны горно-санитарной охраны устанавливается по внешнему контуру I зоны округа горно-санитарной охраны, прилегающей линии береговой линии курортного побережья акватории Черного моря, и устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства на основании гидродинамических расчетов, гарантирующих защиту месторождений грязей, минеральных вод и пресных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

###### III зона округа горно-санитарной охраны курорта Сочи

Граница III зоны горно-санитарной охраны города Сочи проходит по границе ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также по границам территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия на основании гидродинамических расчетов, гарантирующих защиту месторождений грязей, минеральных вод и пресных вод.

##### 9.3.2. Зоны санитарной охраны водозаборов

###### I пояс зоны санитарной охраны водозаборов

Центральный район г. Сочи

Граница I пояса ЗСО Сочинского правобережного и левобережного водозабора проходит по границе технической территории.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений города - в пределах существующих ограждений.

Адлерский район г. Сочи

Граница I пояса ЗСО правобережного водозабора на р. Мзымта (19 га) проходит по границе технической территории с включением акватории реки и по противоположному берегу на расстоянии 50 м от уреза воды.

Граница I пояса ЗСО левобережного водозабора на р. Мзымта (35,8 га) проходит по берегу шириной 1 км вверх по течению реки протяженностью 3 км с включением акватории реки и по противоположному берегу на расстоянии 50 м от уреза воды.

Граница I пояса ЗСО водозаборных и водопроводных сооружений на р. Шахе (22,5 га) проходит по границе технической территории с включением акватории реки и по противоположному берегу на расстоянии 50 м от уреза воды.

Лазаревский район г. Сочи

Границы I пояса ЗСО водозаборных сооружений Псезуапсинского водозабора на р. Псезуапсе (38 га) совпадают с границами площадки водозаборных сооружений с включением акватории реки и по противоположному берегу на расстоянии 50 м от уреза воды.

Границы I пояса ЗСО Ашейского водозабора совпадают с границами площадки водозаборных сооружений.

###### II пояс зоны санитарной охраны водозаборов

Центральный район г. Сочи

Граница II пояса ЗСО Сочинского правобережного и левобережного водозабора проходит на расчетном расстоянии от границы I пояса и определяется следующими естественными и условными координатами: от скалы Белая - в восточном направлении через г. Амуко и г. Большая Чура - в южном направлении через истоки речек 1 и 2 Иегошка, г. Иегошка, до верховьев р. Ац, по левобережному водоразделу в западном направлении до пос. Алек, далее в южном направлении через с. Алек-Первый, Верхний Юрт, Б. Раздольное, п. Макаренко по ул. Макаренко с выходом на Пластунское шоссе, далее по набережной левого берега р. Сочи, по железнодорожной линии Туапсе - Сочи, через р. Сочи на правый берег вдоль ж/д до пересечения с ул. Гагарина. Далее по пер. Новая заря, ул. Донской, ул. Песчаной и далее по правобережному водоразделу р. Сочи через высотки Песчаная, Москва, Разбитый Котел, Пластунская, Безуменский водораздел и далее до исходного пункта границы - Скала Белая.

Адлерский и Лазаревский районы г. Сочи

Граница II пояса ЗСО Адлерского правобережного и левобережного водозабора, Псезуапсинского водозабора, Шахинского водозабора, Ашейского водозабора проходит по границам, установленным проектами ЗСО.

Граница II пояса ЗСО правобережного водозабора на р. Мзымте проходит в 100 м южнее юго-западного угла ограждения водозаборного узла на северо-запад до правобережного водораздела р. Мзымты, далее по указанному водоразделу через г. Кепша, высоту 118 м, хребты Иегош и Ачиш, затем по левобережному водоразделу р. Монашки на восток на расстояние 5 км от левого берега р. Мзымты и далее на юг по левобережному водоразделу р. Мзымты через г. Подкова Агож, высоту 1303 м, верховья рек Кечи, Глубокий Яр до северо-западной окраины населенного пункта Верхнеимеретинская Бухта, затем на запад до исходной точки.

Граница II пояса ЗСО Шахинского водозабора проходит по левому берегу р. Шахе - от северной окраины п. Шахе по прямой до высоты 200 м на правобережном водоразделе р. Шахе, далее по указанному водоразделу через высоты 300, 456,3 м, 887 м, гору Колокольня, верховья р. Кичман, пересекая р. Псий, до высоты 510 м, затем на юго-восток через р. Шахе на ее левобережный водораздел и по этому водоразделу через восточную окраину "Солох Аульский", высоты 620 м, 452 м, 360 м, 325 м, 523 м, 510 м, 469 м, 325 м, далее на юго-запад до северной окраины п. Шахе.

##### 9.3.3. Зоны охраны водных объектов

Границы зон охраны водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ. За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. См. таблицу 1.

###### Перечень основных водных объектов, их водоохранных зон

и прибрежных защитных полос

Таблица 1

┌──-┬──────────────----────────────┬───---─────┬──--─────┬──────────┐

│ № │  Наименование водного объекта   │  Размер   │  Размер  │ Размер <*> │

│п/п│                                 │водоохраной│прибрежной│ береговой  │

│   │                                 │  зоны, м  │ защитной │   полосы   │

│   │                                 │           │полосы, м │   общего   │

│   │                                 │           │          │пользования,│

│   │                                 │           │          │     м      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│1  │Черное море                      │    500    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│2  │р. Шуюк                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│3  │р. Вишневка                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│4  │р. Водопадная                    │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│5  │Р. Макопсе                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│6  │р. Джималта                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│7  │р. Неожиданная                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│8  │р. Аше                           │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│9  │р. Сатинская                     │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│10 │р. Мал. Бекишей                  │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│11 │р. Шоукай                        │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│12 │р. Бекишей                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│13 │р. Бол. Псеушхо                  │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│14 │р. Бол. Наужи                    │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│15 │р. Чигишепсы                     │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│16 │р. Мал. Наужи                    │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│17 │р. Бол. Бекшей                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│18 │р. Свирская Щель                 │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│19 │р. Куапсе                        │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│20 │р. Псезуапсе                     │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│21 │р. Бжижу                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│22 │р. Алахасе                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│23 │р. Бабучек                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│24 │р. Кабан                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│25 │р. Хаджико                       │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│26 │р. Хаджуко                       │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│27 │р. Широкая                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│28 │р. Цухвадж                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│29 │р. Чухукт                        │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│30 │р. Чемит (Чемитоквадже)          │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│31 │р. Чужая                         │    50     │    50    │     5      │

│32 │р. Матросская                    │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│33 │р. Шахе                          │    200    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│34 │р. Кичмай                           100      │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│35 │р. Рождественская                │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│36 │р. Хачукеш                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│37 │р. Псий                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│38 │р. Мал.                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│39 │р. Бол. Бзныч                    │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│40 │р. Ажу                           │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│41 │р. Буу                           │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│42 │р. Бзыч                          │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│43 │р. Кут                           │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│44 │р. Буший                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│45 │р. Бушуйка                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│46 │р. Монашка                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│47 │р. Дубинский                     │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│48 │р. Осохой                        │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│49 │р. Якорная Щель                  │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│50 │р. Хаджиек                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│51 │р. Беранда                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│52 │р. Детляжка                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│53 │р. Буу                           │    100    │    50    │     20     │

|-------------------------------------------------------------------------|

│54 │р. Хобза                         │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│55 │р. Лоо                           │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│56 │р. Мецкет                        │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│57 │р. Киет                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│58 │р. Учдере                        │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│59 │р. Битха                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│60 │р. Дагомыс Западный              │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│61 │р. Дагомыс Восточный             │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│62 │р. Мамайка (Псахе)               │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│63 │р. Бочарова                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│64 │р. Сочи                          │    200    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│65 │р. Агва                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│66 │р. Ушха                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│67 │р. Монашка 1-я                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│68 │р. Монашка 2-я                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│69 │р. Ац                            │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│70 │р. Иегошка 1-я                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│71 │р. Иегошка-2                     │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│72 │р. Верещагинка                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│73 │р. Гнилушка                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│74 │р. Бзугу                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│75 │р. Мацеста                       │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│76 │р. Дикарка                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│77 │р. Цанык                         │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│78 │р. Агура                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│79 │р. Агурчик                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│80 │р. Граничный                     │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│81 │р. Белый                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│82 │р. Хоста                         │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│83 │р. Малая Хоста                   │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│84 │р. Большая Хоста                 │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│85 │р. Сухая Балка                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│86 │р. Псахо                         │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│87 │р. Старики                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│88 │р. Кудепста                      │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│89 │р. Херота                        │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│90 │р. Мзымта                      │    200    │    50    │     20     │

│91 │р. Тихая                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│92 │р. Долгая                        │    50     │    50    │     5      │

|-------------------------------------------------------------------------|

│93 │р. Сумасшедшая                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│94 │р. Пслух                         │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│95 │р. Лаура                         │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│96 │р. Ачипсе                        │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│97 │р. Черная                        │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│98 │р. Бирючка                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│99 │р. Пихтинка                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│100│р. Кеша                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│101│р. Глубокий Яр                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│102│р. Ахуд                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│103│р. Кепша                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│104│р. Краснополянка                 │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│105│р. Медовеевка                    │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│106│р. Бешенка                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│107│р. Галион-1                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│108│р. Галион-2                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│109│р. Галион-3                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│110│р. Ржаная                        │    50     │    50    │     5      │

│111│р. Сулимовская                   │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│112│р. Березовая                     │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│113│р. Белая                         │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│114│р. Малая Чура                    │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│115│р. Кудо                          │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│116│р. Чессу                         │    100    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│117│р. Псоу                          │    200    │    50    │     20     │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│118│р. Глубокая                      │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│119│р. Менделиха                     │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│120│р. Безымянка                     │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│121│р. Водопад                       │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│122│р. Арква                         │    50     │    50    │     5      │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│123│р. Чахцуцыр                      │    50     │    50    │     5      │

└───┴─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘

<*> - на карте не показана из-за несоразмерности масштаба

##### 9.3.4. Зоны охраны естественных ландшафтов,

лечебно-оздоровительных объектов и озелененных

территорий общего пользования

###### Особо охраняемые природные территории

Зоны особо охраняемых природных территорий расположены в пределах территориальных зон "РО", границы зон особо охраняемых природных территорий совпадают с границами территориальных зон "РО". Земли особо охраняемых природных территорий, расположенные в границах иных территориальных зон, охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и города Сочи и не подлежат градостроительному изменению и приватизации.

Перечень особо охраняемых природных территорий

1. ФГУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник".

2. ФГУ "Сочинский национальный парк".

3. ФГУ "Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник".

4. Парк "Дендрарий".

5. Субтропический ботанический сад при ЗАО "Санаторий "Белые ночи".

6. Уголок "Фитофантазия".

7. Дендрологический парк "Зеленая роща".

8. Памятники природы (точечные объекты):

- "Пекан белый" (пос. Чкаловский);

- "Пальма Вашингтония" (санаторий им. Ворошилова);

- "Магнолия крупноцветная" - 35 деревьев (ПКиО "Ривьера");

- "Лжелиственница прекрасная" (ПКиО "Ривьера");

- "Камфорный лавр" (санаторий им. Ворошилова);

- "Кедр гималайский" - 150 лет (ул. Пластунская, 78);

- "Кедр гималайский" - стриженая форма, 65 экз. (п. Старая Мацеста);

- "Кедр гималайский" - 60 лет (ул. Поярко);

- "Кедр гималайский" - 70 лет (санаторий "Авангард");

- "Кедр атласский" - 40 лет (ФГУП "Санаторий "Русь");

- "Дерево метасеквойя" - 37 лет (ул. Политехническая);

- "Тюльпанная аллея" - 11 деревьев ("Санаторий "Головинка");

- "Сосновая роща" (пансионат "Электроника" и санаторий "Мыс Видный");

- "Сосна итальянская" (санаторий им. Ворошилова);

- "Роща кедра гималайского" (санаторий Орджоникидзе);

- "Платан кленолистный" (ул. Бестужева);

- "Платановая аллея" (Курортный проспект);

- "Платан восточный кудрявый" (ул. Кирова);

- "Кедр гималайский" - 80 лет (ул. Я. Фабрициуса);

- "Дерево гинкго" - 85 лет (сквер Октябрьский);

- "Сосна итальянская" - 4 дерева (санаторий Мориса Тореза);

- "Сосна пицундская" (ул. Парковая);

- "Тис ягодный" (сквер "Пролетарский");

- "Тюльпанное дерево" (совхоз "Победа");

- "Дерево Дружбы" (в районе санатория "Золотой колос");

- "Дуб голубой вечнозеленый" (санаторий им. Ворошилова);

- "Кедр гималайский" (ПКиО "Ривьера");

- "Кедр гималайский" - 90 лет (ул. Островского);

- "Магнолия крупноцветковая - куртина летчиков-испытателей" (ПКиО "Ривьера");

- "Кедр гималайский Ю.А. Гагарина" (ул. Гагарина);

- "Кипарис", 80 лет (ул. Воровского);

- "Аллея ложнокамфорного лавра" (санаторий "Металлург");

- "Ликвидамбр" - аллея 620 деревьев (район Мацеста);

- "Пальмовая роща" (санаторий им. Ворошилова);

- "Платан восточный "Великан" (ул. Кирова);

- "Платан восточный "Патриарх" (ул. Демократическая).

###### Зоны зеленых насаждений общего пользования

Зоны зеленых насаждений общего пользования расположены в пределах территориальных зон "Р-2", границы зон зеленых насаждений общего пользования совпадают с границами территориальных зон "Р-2". Земли зеленых насаждений общего пользования, расположенные в границах иных территориальных зон, охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и города Сочи и не подлежат градостроительному изменению и приватизации.

Перечень муниципальных территорий,

занятых зелеными насаждениями общего пользования

Таблица 2

| № п/п | Наименование объектов | Место расположения | Площадь, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Адлерский район |
| 1. | Сквер им. Бестужева- Марлинского | По ул. Бестужева, у морской | 7,97 |
| 2. | Сквер К. Маркса | Между ул. Кирова и ул. К. Маркса | 5,41 |
| 3. | Сквер у кинотеатра "Октябрь" | По ул. Кирова, напротив кинотеатра "Октябрь" | 2,13 |
| 4. | Сквер "Треугольник" | Напротив Главпочтамта, по ул. Ленина, 2 | 2,15 |
| 5. | Сквер по ул. Куйбышева | В микрорайоне Черемушки, между ул. Свердлова и ул. Ромашек | 13,16 |
| 6. | Парк на набережной реки Мзымты (включая мемориальный комплекс) | Территория, прилегающая к правому берегу реки Мзымты | 57,42 |
| 7. | Сквер у кинотеатра "Комсомолец" | Ул. Ульянова | 3,8 |
| 8. | Сквер у ЗАГСа | По ул. Ленина, 6 | 3,3 |
| 9. | Сквер по ул. Ромашек (с посадкой берез) | У подземного перехода, угол ул. Ромашек - Ленина | 1,1 |
| 10. | Сквер у церкви по ул. Демократической | Угол ул. Демократической - Крупской | 1,28 |
| 11. | Сквер по ул. Кирова | Ул. Кирова, 53, у здания администрации Адлерского района | 8,77 |
| 12. | Сквер по ул. Просвещения (с малыми архитектурными формами) | По ул. Просвещения, у морского причала | 0,7 |
| 13. | Зеленая зона с малыми архитектурными формами | По ул. Молокова, у домов №20, 22 | 3,1 |
| 14. | Зеленая зона с детской площадкой | Ул. Молокова, у домов №28, 32 | 2,8 |
| 15. | Сквер с детской площадкой, пер. Ереванский | Пер. Ереванский, 9 | 0,9 |
| 16. | Сквер по ул. Молокова | У магазина "Орбита" и поликлиники | 0,3 |
| 17. | Сквер по ул. Молокова | У магазина "Орбита" и дома №70 по ул. Свердлова | 1,1 |
| 18. | Сквер по ул. Мира | Ул. Мира, напротив д. №5 в с. | 1,0 |
| 19. | Скверы у центральной площади в совхозе "Россия" | Совхоз "Россия", ул. Таврическая | 2,2 |
| 20. | Сквер у федеральной дороги, ост. "Сельсовет" (сосны) | Угол ул. Миндальной - Каспийской, напротив администрации Н.-Шиловского с/округа | 7,8 |
| 21. | Сквер по ул. Костромской с мемориалом воинам, погибшим в ВОВ | С. Молдовка, ул. Костромская, 73 | 0,91 |
| 22. | Парковая зона в п.Красная Поляна | П. Красная Поляна, ул. Трудовой славы | 7,9 |
| 23. | Сквер "Центральный" в с. Калиновое Озеро | С. Калиновое Озеро, ул. Центральная, Кудепстинский с/округ | 0,6 |
| 24. | Зеленая зона отдыха в с. Калиновое Озеро | Ул. Котельная, Кудепстинский с/округ | 1,0 |
| 25. | Зеленые зоны с памятниками погибшим воинам в ВОВ в Кудепстинском с/округе | С. Хлебороб, с. Красная Воля, с. Илларионовка | 1,5 |
| 26. | Зеленая зона у федеральной дороги по ул. Каспийской | Ул. Каспийская, ост. "Семафор" | 1,3 |
| 27. | Сквер у Ленина с площадью | На пересечении улиц Кирова, Демократической с улицей Ленина (ул. Ленина, 1) |  |
| Центральный район |
| 1. | Парк Верхний Приморский | Между ул. Орджоникидзе и склоном Приморской набережной, от концертного зала "Фестивальный" по ул. Театральной | 32,7 |
| 2. | Парк Нижний Приморский | Склон Приморской набережной от гост. "Жемчужина" до сан. им. Мориса Тореза | 73,3 |
| 3. | Сквер "Стерео" | Между ул. Орджоникидзе и Курортным проспектом, у памятника Н.А. Островскому | 6,3 |
| 4. | Парк "Заречный" (проектируемый) | Между ул. Пластунской и р. Сочи (от вертодрома до пер. Вишневого) |  |
| 5. | Сквер Ленина | Между ул. Орджоникидзе и Курортным пр. (от Художественного музея до Центрального парка КиО) | 25,1 |
| 6. | Сквер "Сочи - Магнолия" | Курортный проспект, у здания гост."Сочи - Магнолия" | 1,9 |
| 7. | Сквер на ул. Соколова | М/у Курортным пр. и ул. Соколова, у теплиц ООО "ДЦК" | 1,6 |
| 8. | Сквер "Пролетарский" | М/у Курортным пр., ул. Кооперативной, ул. Войкова | 3,0 |
| 9. | Сквер "Кооперативный" ("Породненных городов") | М/у ул. Кооперативной, Войкова, Несебрской, пер. Электрическим | 12,6 |
| 10. | Сквер "Комсомольский" | М/у ул. Несебрской и Курортным пр., от к/т "Спутник" до р. Сочи | 13,6 |
| 11. | Сквер "Октябрьский" | М/у Курортным пр., ул. Кооперативной, ул. Поярко | 4,7 |
| 12. | Сквер у кафе "Яхта" | М/у ул. Несебрской, ул. Поярко, ул. Советской | 1,1 |
| 13. | Сквер "Дружба" | Вдоль ул. Несебрской, за УВД города, от ул. Советской до пер. Шкиперского | 2,6 |
| 14. | Сквер у кафе "Новинка" | М/у Курортным пр., ул. Поярко, ул. Советской | 1,3 |
| 15. | Сквер "Японский сад" | Вдоль Курортного пр., от пер. Морского до вечерней музыкальной школы | 6,0 |
| 16 | Сквер по ул. Войкова | М/у ул. Войкова, ул. Горького и Курортным пр. | 4,4 |
| 17. | Сквер у гост. "Москва" | Вдоль ул. Навагинской, от Курортного пр. до здания администрации города | 6,6 |
| 18. | Сквер у гост. "Чайка" | Вдоль ул. Горького, от Центрального универмага до ул. Московской | 7,7 |
| 19. | Сквер "Привокзальный" | Вдоль ул. Горького, у ж/д вокзала | 0,8 |
| 20. | Сквер им. Гагарина | Вдоль ул. Гагарина, около дома № 22 | 0,7 |
| 21. | Цветной бульвар | Ул. Цветной бульвар, м/у школами №24, №7 | 20,2 |
| 22. | Сквер по ул. Конституции | М/у ул. Конституции и р. Сочи, от Центрального рынка до территории морпорта | 17,7 |
| 23. | Сквер "Молодежный" | Ул. Донская, д. №62 (поликлиника) | 2,0 |
| 24. | Сквер у кинотеатра "Юбилейный" | М/у ул. Донской и к/т "Юбилейный" | 4,5 |
| 25. | Сквер у церковного подъема | М/у ул. Войкова и ул. Орджоникидзе, от ЗАГСа до поликлиники моряков | 3,0 |
| 26. | Сквер у музыкальной школы | Вдоль Курортного пр., от Японского сквера до муз. школы им. Шмелева, от ул. Первомайской и школы №2 | 5,9 |
| 27. | Сквер за больницей моряков (пальмарий) | Вдоль Курортного пр., от ул. Советской до пер. Шкиперского | 3,1 |
| 28. | Сквер "Ривьера" | Пер. Ривьерский от 7 корпуса "Кавказской Ривьеры" до кафе "Регата" | 1,7 |
| 29. | Зеленая зона общего пользования по ул. Парковой | Вдоль ул. Парковой, между ул. Роз и ул. Конституции | 3,3 |
| 30. | Зеленая зона по ул. Воровского | Вдоль ул. Воровского, у ж.д. №5, 18, 20 ("Калач") | 6,0 |
| 31. | Зеленая зона по ул. Роз | Вдоль ул. Роз, у ж.д. N65, у ГорСЭС | 5,6 |
| 32. | Зеленая зона по ул. Горького | Вдоль ул. Горького: 1. От банка "Менатэп" до вечерней школы по ул. Войкова. 2. У памятника Горькому. 3. От ул. Горького до здания Сочинской дистанции пути (пальмарий). 4. У гост. "Москва", стриженые формы. 5. Уголок "Старый Сочи" от ул. Парковой, 1 до автостоянки у гост. "Москва" | 10,6 |
| 33. | Зеленая зона, ул. Навагинская | Вдоль ул. Навагинской, от Курортного пр. до гост. "Чайка" | 23,8 |
| 34. | Зеленая зона у мемориала "Завокзальный" (проектируемая) | М/у ул. Севастопольской и ул. Тоннельной | 2,0 |
| 35. | Парк "Завокзальный" | М/у ул. Параллельной, ул. Севастопольской до пешеходного моста к ж/д вокзалу |  |
| 36. | Зеленая зона по ул. Советской | Вдоль ул. Советской, у маг. "Все для дома", "Спорттовары" | 2,7 |
| 37. | Зеленая зона перед Главпочтамтом | Перекресток Курортного пр. и ул. Воровского у Главпочтамта | 1,2 |
| 38. | Зеленая зона у маг. "Коралл" | Пер. Шкиперский, в р-не маг. "Коралл" | 1,8 |
| 39. | Зеленая зона перед к/т "Спутник" | Курортный пр., перед к/т "Спутник" | 1,2 |
| 40. | Зеленая зона по ул. Гагарина | Вдоль ул. Гагарина: 1. От ост. "Кубань" до ж.д. N 9 по ул. Гагарина. 2. Напротив клуба строителей. 3. Д. № 47 по ул. Гагарина. 4. Вдоль забора оптовой ярмарки по ул. Гагарина, 63 | 5,8 |
| 41. | Зеленая зона на въезде в м/р Заречный | Перекресток ул. Пластунской и ул. Макаренко | 4,3 |
| 42. | Зеленая зона у к/т "Сочи" | М/у ул. Абрикосовой и к/т "Сочи" | 8,1 |
| 43. | Сквер по ул. 60 лет ВЛКСМ | М/у началом ул. Макаренко и 60 лет ВЛКСМ | 22,1 |
| 44. | Парк "Корчагинский" (проектируемый) | М/у ул. Пластунской, Макаренко, Вишневой (в балке) |  |
| 45. | Зеленая зона по ул. 60 лет ВЛКСМ | М/у ул. 60 лет ВЛКСМ, Пластунской, от первого до второго въезда в м/р Заречный | 21,2 |
| 46. | Зеленая зона по ул. Чайковского | Вдоль ул. Чайковского, м/у проезжей частью и жилыми домами от детской поликлиники до ж/д моста; от автошколы до хлебокомбината | 20,4 |
| 47. | Зеленая зона по ул. Макаренко | 1. От ул. Абрикосовой, 2 до ул. Макаренко, 31. 2. От ул. Макаренко, 8 до ул. Макаренко, 24 | 10,0 |
| 48. | Зеленая зона по ул. Вишневой | От перекрестка ул. Макаренко и Вишневой до ж.д. N 20 по ул. Вишневой, в районе д. №18 по ул. Вишневой | 3,1 |
| 49. | Зеленая зона по ул. Абрикосовой | 1. Вдоль ул. Абрикосовой, от к/т "Сочи" до ул. Макаренко, 34, 2. Перед школой №15 | 8,1 |
| 50. | Зеленая зона вдоль второго заезда в м/р Заречный | М/у ул. Макаренко, 34 и ул. Пластунской, от ул. Макаренко до территории СГУТиКД | 0,4 |
| 51. | Зеленая зона по ул. Виноградной | 1. М/у панно Ленина и Ривьерским а/м мостом. 2. Склон от ул. Виноградной к р. Сочи от Ривьерского пешеходного моста до ул. Гагарина. 3. От ост. "Спортивная" до ул. Цюрупы. 4. У центрального входа в сан. "Красмашевский". 5. От сан. "Сочи" до школы №23. 6. Напротив въезда на ул. Политехническую | 22,0 |
| 52. | Сквер вдоль р. Псахе (Мамайка) | По обе стороны р. Псахе от а/м моста до моря |  |
| 53. | Сквер "30 лет Победы" | Вдоль ул. Туапсинской, от ул. Альпийской до кардиологического диспансера | 4,7 |
| 54. | Зеленая зона вдоль ул. Пластунской | От Краснодарского моста до ПАТП N 3 | 0,4 |
| 55. | Сквер на горе Батарейка | М/у ул. Кубанской и Альпийской | 3,3 |
| 56. | Сквер у театра | От ул. Театральной до уголка "Фитофантазии", от театра до подпорной стены по ул. Черноморской | 4,3 |
| 57. | Сквер у к/т "Фестивальный" | Ул. Орджоникидзе до к/к зала "Фестивальный" и от церкви до сан. им. Мориса Тореза | 12,7 |
| 58. | Зеленая зона вдоль домов №№32, 34, 36, 38 по ул. Конституции | От угла ул. Северной до Электросетей по ул. Конституции | 1,0 |
| 59. | Сквер по пер. Электрическому | Между ул. Поярко и пер. Электрическим, с торца спортшколы | 0,4 |
| 60. | Зеленая зона за зданием реабилитационного центра | Ул. Соколова, Курортный пр. | 1,6 |
| 61. | Зеленая зона | На съезде с Курортного пр., вдоль здания гост. "Москва", ул. Поярко | 8,4 |
| 62. | Платановая аллея | От гост. "Москва" до ул. Воровского | 12,9 |
| Хостинский район |
| 1. | Пешеходная тропа | От Курортного пр. до ж.-д. линии от Центр. стадиона до р. Мацесты | 715,0 |
| 2. | Парк им. Фрунзе | М/у ул. Черноморской и Приморской набережной | 10,5 |
| 3. | Бульвар им. Пушкина | Вдоль пр. Пушкина от Курортного пр. до моря |  |
| 4. | Сквер перед цирком | От сан. "Светлана" до пр. Пушкина |  |
| 5. | Зеленая зона вдоль Курортного проспекта | 1. От Светлановского виадука до Центрального стадиона. 2. От стадиона до сан. "Металлург". 3. Поворот в м/р Бытха | 2,8 |
| 6. | Зеленая зона около сан. "Заря" | От забора сан. "Актер" до Мацестинского виадука | - |
| 7. | Парк вдоль р. Мацесты | Между аллеей Челтенхэма и р. Мацеста, от Новой Мацесты до Старой Мацесты | - |
| 8. | Парк "50 лет Победы" в Хосте | Под эстакадой | 18,3 |
| 9. | Комсомольский сквер | Ул. Платановая, вдоль забора сан. "Аврора", у к/т "Луч" | 3,7 |
| 10. | Парк культуры и отдыха в Хосте (аттракционы) | Ул. Платановая | 2,1 |
| 11. | Зеленая зона с цветником у к/т "Луч" | Перекресток ул. Платановой и ул. Октября | 2,6 |
| 12. | Сквер "Мацестинский" | Перекресток ул. Платановой и ул. Октября, напротив к/т "Луч" | 2,5 |
| 13. | Зеленая зона у Вечного огня | Ул. Октября, от забора школы №5 до забора сан. "Аврора" | 2,0 |
| 14. | Зеленая зона у источника | Напротив Вечного огня по ул. Октября | 1,5 |
| 15. | Зеленая зона (карманы) при въезде в п. Хоста | Остановка "Хоста - мост" | 0,4 |
| 16. | Зеленая зона у клуба Строитель" | Ул. 50 лет СССР в районе стадиона | 1,8 |
| 17. | Зеленая зона при съезде с моста (треугольник) | Сухумское шоссе (район АЗС) | 0,4 |
| 18. | Зеленая зона (черная стенка) | Ул. 50 лет СССР, между двумя продуктовыми магазинами | 0,3 |
| 19. | Зеленая зона (декоративный каменистый уголок, цветник "Слава труду") | Перекресток улиц Краснополянской, 4 и 50 лет СССР, Красных партизан | 0,6 |
| 20. | Зеленая зона вдоль забора сан. "Волна" | Ул. 50 лет СССР | 1,7 |
| 21. | Зеленая зона на съезде с эстакады в п. Хоста | В районе Дома быта и насосной станции по ул. 50 лет СССР | 1,3 |
| 22. | Зеленая зона по правой стороне р. Хосты (набережная) | От рынка до подэстакадной территории, пер. Привольный | - |
| 23. | Зеленая зона вдоль дороги в м/р Звездочка | От остановки в сторону Сочи до тоннеля (правая сторона) | - |
| 24. | Зеленая зона в п. Кудепста (планируемая) | 1. Ул. Дарвина, 10, 89, ЦТП, у воинской части. 2. Ул. Дарвина, 93. 3. Ул. Дарвина, в р-не общежития СУ-893 | - |
| 25. | Сквер по ул. Бытха (планируемый) | В районе ост. "Аптека" по ул. Бытха, напротив АТС | - |
| 26. | Зеленая зона по ул. Ясногорской | В районе детского сада на Бытхе | - |
| 27. | Парк "Хоста" |  | 32,0 |
| 28. | Парк Ленина | Между ул. Железнодорожной и ул. Кипарисовой, от ресторана "Хоста" до магазина "Товары из Германии" | 55,0 |
| 29. | Зеленая зона у к/т "Аэлита" | Ул. Бытха | 3,3 |
| 30. | Зеленая зона у администрации Хостинского р-на | По Курортному проспекту, 106 | 6,0 |
| 31. | Зеленая зона за стадионом | Развязка дорог между Курортным пр. и ул. 20 Горнострелковой дивизии | 2,6 |
| 32. | Сквер "Светлячок" | М/р Светлана, ул. Учительская, 24 | 0,3 |
| Лазаревский район |
| 1. | Зеленая зона по ул. Партизанской | Вдоль улицы | 17,6 |
| 2. | Сквер у РДК | М/у ул. Победы, Калараша, Павлова | 9,0 |
| 3. | Зеленая зона по пер. Павлова | Вдоль улицы | 11,7 |
| 4. | Зеленая зона по ул. Павлова (цветник) | Около кафе "Рид" по ул. Павлова | 0,2 |
| 5. | Зеленая зона по ул. Изумрудной | Вдоль улицы | 0,3 |
| 6. | Зеленая зона по ул. Одоевского | Вдоль улицы | 1,3 |
| 7. | Зеленая зона у Горки героев | М/у ул. Павлова и Победы | 6,2 |
| 8. | Зеленая зона по ул. Калараша | Вдоль улицы | 6,8 |
| 9. | Зеленая зона по ул. Глинки | 1. У администрации Лазаревского района. 2. Вдоль улицы | 0,4 |
| 10. | Зеленая зона по ул. Победы (цветник) | Ул. Победы, 117, вдоль улицы | 15,2 |
| 11. | Зеленая зона по ул. Белинского | Вдоль улицы | 0,7 |
| 12. | Сквер Кирова | М/у ул. Победы - Лазарева | 14,7 |
| 13. | Сквер у к/т "Восход" | М/у ул. Победы - Лазарева, у к/т "Восход" | 1,8 |
| 14. | Сквер Одоевского | Ул. Энтузиастов, перед входом в больницу | 3,2 |
| 15. | Сквер "Темп" | Ул. Победы, между Казачьим рынком и розарием | 0,3 |
| 16. | Зеленая зона по ул. Лазарева | Вдоль улицы | 6,8 |
| 17. | Зеленая зона около Казачьего рынка | Перекресток ул. Лазарева, Калараша, сквер "Темп" | 0,3 |
| 18. | Зеленая зона по ул. Армавирской | Вдоль улицы | 0,1 |
| 19. | Зеленая зона вдоль Батумского шоссе | Вдоль Батумского шоссе | 138,0 |
| 20. | Зеленая зона по ул. Ленинградской | Вдоль улицы | 0,1 |
| 21. | Зеленая зона по ул. Летней | Вдоль улицы | 0,3 |
| 22. | Зеленая зона между ул. Родниковой и ул. Партизанской (склон) | Между ул. Родниковой и ул. Партизанской (склон) | - |

###### Зоны рекреационно-оздоровительного назначения

Зоны рекреационно-оздоровительного назначения расположены в пределах территориальных зон "РК", границы зон рекреационно-оздоровительного назначения совпадают с границами зон территориальных "РК".

Перечень объектов рекреационно-оздоровительного

назначения города Сочи

Таблица 3

| № п/п | № на схеме | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Лазаревский район |
| Санатории и санаторно-курортные комплексы |
| 1 | 1 | Санаторий "Аврора" | пос. Аше, ул. Авроры, 6 |
| 2 | 2 | Санаторий "Белые ночи" | пос. Учдере |
| 3 | 3 | Санаторий "Бирюза" | пос. Лазаревское, Победы, 167 |
| 4 | 4 | Санаторно-курортный комплекс "Владимирец" | Сочинское шоссе, 6 |
| 5 | 5 | Детский санаторий "Голубая дача" | Авроры, 10 |
| 6 | 6 | Детский санаторий "Горный воздух" | пос. Лоо, Декабристов, 163 |
| 7 | 7 | Санаторий "Юг" | пос. Советквадже |
| 8 | 8 | Санаторий "Магадан" | пос. Лоо, Декабристов, 161 |
| 9 | 9 | Санаторий "Лазаревское" | Сочинское шоссе, 6 |
| 10 | 10 | Военный санаторий "Лазурный берег" | пос. Головинка, Медицинская, 9 |
| 11 | 11 | Санаторно-оздоровительный комплекс "Ташир" | пос. Лазаревское, пер. Павлова, 19 |
| 12 | 12 | Санаторий "Одиссея - Лазаревское" | Сочинское шоссе, 28а |
| 13 | 13 | Детский санаторий "Пионер" | пос. Советквадже, Сибирская, 29 |
| 14 | 14 | Санаторий им. Семашко | пос. Учдере, ул. Семашко |
| 15 | 15 | Детский ревматологический санаторий "Смена" | пос. Советквадже, Сибирская, 13 |
| 16 | 16 | Санаторий "Тихий Дон" | пос. Лазаревское, Кольцевая, 10 |
| 17 | 17 | Военный санаторий "Чемитоквадже" | пос. Чемитоквадже |
| 18 | 18 | Санаторий "Урал" | пос. Лазаревское, Сочинское шоссе, 6 |
| 19 | 19 | Санаторий "Волна" | пос. Лазаревское, Сочинское шоссе, 22 |
| 20 | 20 | Санаторий "Дружба" | пос. Дагомыс, Армавирская, 143 |
| 21 | 21 | Военный санаторий "Янтарь" | Победы, 333 |
| Пансионаты и лечебно-оздоровительные комплексы |
| 22 | 22 | Детский лечебно-оздоровительный комплекс "Детство" | пос. Аше, Туристская, 3 |
| 23 | 23 | Пансионат "Южный берег" | пос. Аше, Туристская, 10 |
| 24 | 24 | Центр туризма и отдыха "Морская звезда" | пос. Лазаревское, Победы, 153 |
| 25 | 25 | Пансионат "Вардане" | пос. Вардане, Львовская, 2 |
| 26 | 26 | Пансионат "Морская даль" | пос. Головинка, Центральная, 5 |
| 27 | 27 | Пансионат "Буревестник" | пос. Вишневка, Майкопская, 2 |
| 28 | 28 | Военный пансионат "Гренада" | пос. Лазаревское, Партизанская, 59 |
| 29 | 29 | Оздоровительный комплекс "Дагомыс" | пос. Дагомыс, Ленинградская, 7 |
| 30 | 30 | Оздоровительный комплекс "Зарница" | Голубая Дача |
| 31 | 31 | Пансионат "Искра" | пос. Вардане, Львовский пер., 11 |
| 32 | 32 | Пансионат "Лазана" | пос. Лазаревское, Сочинское шоссе, 6 |
| 33 | 33 | Пансионат "Лучезарный" | пос. Лоо, Лучезарная, 13 |
| 34 | 34 | Пансионат "Курорт Макопсе" | пос. Макопсе, Свободы, 13 |
| 35 | 35 | Пансионат с лечением "Олимпийский" | пос. Дагомыс, Ленинградская, 7а |
| 36 | 36 | Пансионат "Шексна" | пос. Вардане, Львовская, 8/5 |
| 37 | 37 | Пансионат "Якорная Щель" | пос. Якорная Щель, Главная, 54 |
| 38 | 38 | Пансионат ООО "РЖД" |  |
| 39 | 39 | Пансионат "Хлебпром" |  |
| Базы и дома отдыха, туристские базы, оздоровительные лагеря |
| 40 | 40 | База отдыха "Дружба" | пос. Нижнее Макопсе, Кольцевая, 17 |
| 41 | 41 | База отдыха "Зеленая дубрава" | пос. Аше, Репина, 2 |
| 42 | 42 | База отдыха "Ивушка" | пос. Лоо, Лучезарная, 14 |
| 43 | 43 | Туристская база "Ромашка" | пос. Советквадже, Сибирская, 15 |
| 44 | 44 | База отдыха "Эльбрус" | пос. Головинка, Коммунаров |
| 45 | 45 | База отдыха Армавирского завода резиновых изделий | пос. Вишневка, Республиканская, 43 |
| 46 | 46 | База отдыха "Бирюсинка" | пос. Якорная Щель |
| 47 | 47 | База отдыха "Электрон" | пос. Якорная Щель |
| 48 | 48 | Оздоровительный лагерь "Восход" | пос. Вардане |
| 49 | 49 | Детский оздоровительный лагерь "Экспресс" | пос. Солоники |
| 50 | 50 | Детский оздоровительный лагерь "Донские зори" | пос. Учдере, Лучезарная, 1 |
| 51 | 51 | База отдыха "Донской маяк" | пос. Аше, Туристская, 5 |
| 52 | 52 | Учебная база "Холодок" | пос. Якорная Щель, Главная, 24/8 |
| 53 | 53 | Дом отдыха "Колос" | Сочинское шоссе, 6а |
| 54 | 54 | Туристский комплекс "Космос" | пос. Аше, Туристская, 5 |
| 55 | 55 | Туристский экскурсионный комплекс "Чайка" | пос. Лазаревское, Победы, 2 |
| 56 | 56 | База отдыха "Слава" | пос. Вардане |
| 57 | 57 | База отдыха "Лесная" | Магистральная, 166 |
| 58 | 58 | База отдыха "Лесной теремок" | Армавирская, 141 |
| 59 | 59 | "Виктория-отдых" | Речная, 2 |
| 60 | 60 | База отдыха "Лунная поляна" | пос. Магри |
| 61 | 61 | База отдыха "Морская прохлада" | пос. Лоо, Таганрогская, 3 |
| 62 | 62 | Дом отдыха "Морской" | пос. Дагомыс, Ленинградская, 26а |
| 63 | 63 | База отдыха им. Мясищева | Сочинское шоссе, 6а |
| 64 | 64 | База отдыха "Нальчик" | пос. Якорная Щель |
| 65 | 65 | База отдыха "Огонек" | пос. Якорная Щель, Главная, 34 |
| 66 | 66 | База отдыха "Прогресс" | пос. Якорная Щель, Марата, 7 |
| 67 | 67 | База отдыха "Ставрополье" | пос. Якорная Щель |
| 68 | 68 | База отдыха "Полярная звезда" | пос. Советквадже |
| 69 | 69 | База отдыха "Прометей" | Речная, 2а |
| 70 | 70 | База отдыха "Ростовэлектросвязь" | Калараша, 36 |
| 71 | 71 | Детский оздоровительный лагерь "Салют" | пос. Лазаревское, Калараша, 2 |
| 72 | 72 | "Авиатор" | Армавирская, 54 |
| Центральный район |
| Санатории и санаторно-курортные комплексы |
| 73 | 73 | Санаторий "Беларусь" | Политехническая, 61 |
| 74 | 74 | Санаторий им. Дзержинского | Виноградная, 35 |
| 75 | 75 | Санаторий "Заполярье" | Пирогова, 10 |
| 76 | 76 | Санаторий "Красмашевский" | Виноградная, 14 |
| 77 | 77 | Санаторий им. Мориса Тореза | Орджоникидзе, 9 |
| 78 | 78 | Санаторий "Октябрьский" | Плеханова, 42/44 |
| 79 | 79 | Санаторий "Черноморье" ("Черноморец") | Орджоникидзе, 27 |
| 80 | 80 | Санаторий "Радуга" | Виноградная, 33/35 |
| 81 | 81 | Санаторий "Русь" | Политехническая, 22 |
| 82 | 82 | Санаторий "Салют" | Санаторная, 49 |
| 83 | 83 | Санаторий-профилакторий "Славнефть-Ярославия" | Виноградная, 35б |
| 84 | 84 | Санаторий "Солнечный" | Виноградная, 43 |
| 85 | 85 | Санаторий "Ставрополье" | Волжская, 64 |
| 86 | 86 | Санаторий "Сочи" | Виноградная, 27 |
| 87 | 87 | Санаторий "Фазотрон-С" | Волжская, 22 |
| 88 | 88 | Санаторий им. Цюрупы | Виноградная, 33а |
| Пансионаты и лечебно-оздоровительные комплексы |
| 89 | 89 | Детский оздоровительный комплекс "Ласточка" | Ландышевая, 17 |
| 90 | 90 | Пансионат "Нева" | Виноградная, 101 |
| 91 | 91 | Пансионат "Факел" | Первомайская, 31а |
| 92 | 92 | Пансионат "Морская звезда" | Волжская, 23 |
| Базы и дома отдыха, туристские базы, оздоровительные лагеря |
| 93 | 93 | База отдыха "Санта-Барбара" | Санаторная, 73 |
| Хостинский район |
| Санатории и санаторно-курортные комплексы |
| 94 | 94 | Санаторий "Авангард" | Курортный пр., 83 |
| 95 | 95 | Санаторий "Малый Ахун" | Дорога на Большой Ахун, 14 |
| 96 | 96 | Санаторий "Аврора" | Адлерская, 5 |
| 97 | 97 | Санаторий "Актер" | Курортный пр., 105а |
| 98 | 98 | Санаторий "Волна" | Краснополянская, 6 |
| 99 | 99 | Санаторий "Голубая горка" | Шоссейная, 15 |
| 100 | 100 | Санаторий "Заря" | Курортный пр., 108 |
| 101 | 101 | Санаторий "Золотой колос" | Курортный пр., 86 |
| 102 | 102 | Санаторий "Искра" | Курортный пр., 100 |
| 103 | 103 | Санаторий "Кавказ" | Шоссейная, 9/4 |
| 104 | 104 | Санаторий "Кудепста" | Сухумское шоссе, 33 |
| 105 | 105 | Санаторий "Мацестинская долина" | Профсоюзная, 1/1 |
| 106 | 106 | Санаторий "Металлург" | Курортный пр., 92 |
| 107 | 107 | Санаторий "Москва" | Депутатская, 10 |
| 108 | 108 | Санаторий "Мыс Видный" | Новороссийское шоссе, 1 |
| 109 | 109 | Санаторий им. Орджоникидзе | Курортный пр., 95/5 |
| 110 | 110 | Санаторий "Победа" | Новороссийское шоссе, 2 |
| 111 | 111 | Санаторий "Правда" | Курортный пр., 99 |
| 112 | 112 | Санаторий "Приморье" | Курортный пр., 101 |
| 113 | 113 | Санаторий "Прогресс" | Сухумское шоссе, 11 |
| 114 | 114 | Военный санаторий им. Ворошилова | Курортный пр., 94/1 |
| 115 | 115 | Санаторий им. Фрунзе | Курортный пр., 87 |
| 116 | 116 | Санаторий им. Я. Фабрициуса | Курортный пр., 85 |
| 117 | 117 | Санаторий "Хоста" | Сухумское шоссе, 12 |
| 118 | 118 | Санаторий "Электроника" | Новороссийское шоссе, 5 |
| 119 | 119 | Детский санаторий "Юность" | Курортный пр., 103/3 |
| 120 | 120 | Санаторий "Зеленая роща" | Курортный пр., 120 |
| 121 | 121 | Санаторий "Светлана" | Курортный пр., 75 |
| Пансионаты и лечебно-оздоровительные комплексы |
| 122 | 122 | Пансионат "Автомобилист" | Сухумское шоссе, 31 |
| 123 | 123 | Пансионат "Аквамарин" | Ялтинская, 4а |
| 124 | 124 | Пансионат с лечением "Кристалл" | Ялтинская, 4 |
| 125 | 125 | Пансионат с лечением "Камелия" | Курортный пр., 89 |
| 126 | 126 | Детский оздоровительный центр "Мацеста" | Курортный пр., 96 |
| 127 | 127 | Пансионат "Московский железнодорожник" | Шоссейная, 26 |
| 128 | 128 | Пансионат "Подмосковье" | Депутатская, 14 |
| 129 | 129 | Пансионат "Самшит" | Новороссийское шоссе, 9а |
| 130 | 130 | Дом отдыха "Хоста" | Кипарисовая, 4 |
| 131 | 131 | Пансионат "Эдем" | Пр. Пушкина, 2 |
| Базы и дома отдыха, туристские базы, оздоровительные лагеря |
| 132 | 132 | Туристская база "Южная" | Володарского, 6 |
| 133 | 133 | База отдыха "Светлана" | Учительская, 18 |
| 134 | 134 | Центральная военная турбаза "Сочи" | Лысая гора, 34 |
| 135 | 135 | Сочинский туристический центр "Спутник" | Новороссийское шоссе, 17/1 |
| 136 | 136 | Детский спортивный оздоровительный лагерь "Чайка" | Курортный проспект, 120 |
| Адлерский район |
| Санатории и санаторно-курортные комплексы |
| 137 | 137 | Санаторно-курортный комплекс "Знание" | Просвещения, 139 |
| 138 | 138 | Санаторий "Известия" | Ленина, 282 |
| 139 | 139 | Санаторий "Южное взморье" | Калинина, 1 |
| 140 | 140 | Санаторий "Аэрофлот" | Ленина, 217а |
| Пансионаты и лечебно-оздоровительные комплексы |
| 141 | 141 | Пансионат "Дельфин" | Нижнеимеретинская бухта |
| 142 | 142 | Пансионат "Бургас" | Ленина, 233 |
| 143 | 143 | Детский пансионат "Зеленая горка" | Ленина, 280 |
| 144 | 144 | Пансионат "Золотой огонек" | Просвещения, 100/2 |
| 145 | 145 | Пансионат "Изумруд" | Ленина, 278а |
| 146 | 146 | Спортивно-оздоровительный пансионат "Крылья Балтики" | Цимлянская, 57 |
| 147 | 147 | Пансионат "Орбита-1" | Ленина, 280а |
| 148 | 148 | Пансионат "Утро" | Цветочная, 44 |
| 149 | 149 | Пансионат "Солнечный луч" | Демократическая, 18 |
| 150 | 150 | Пансионат "Черноморец" | Совхоз "Россия", Цимлянская, 21 |
| 151 | 151 | Пансионат "Нептун" | Ленина, 219 |
| Базы и дома отдыха, туристские базы, оздоровительные лагеря |
| 152 | 152 | База отдыха "Адлер" | Совхоз "Россия", Цимлянская |
| 153 | 153 | Турбаза "Горный воздух" | Пос. Красная Поляна, Защитников Кавказа, 65 |
| 154 | 154 | Центр туризма и отдыха Министерства обороны РФ "Красная Поляна" | Пос. Красная Поляна, Защитников Кавказа |
| 155 | 155 | Центр туризма и отдыха Министерства обороны РФ "Кудепста" | Ленина, 302 |
| 156 | 156 | База отдыха "Луч" | Совхоз "Россия", Цимлянская, 1 |
| 157 | 157 | База отдыха "Монтажник" | Голубая, 8а |
| 158 | 158 | Спортивно-оздоровительная база "Химик" | Нижнеимеретинская |
| 159 | 159 | База отдыха "Строитель" | Нижнеимеретинская |
| 160 | 160 | База отдыха "Энергия" | Нижнеимеретинская |
| 161 | 161 | База отдыха "Северянин" | Петрозаводская, 39а |
| 162 | 162 | База отдыха гостиничного комплекса "Кипарис" | пер. Б. Хмельницкого, 8 |

##### 9.3.5. Санитарно-защитные зоны

от техногенных стационарных источников

###### Санитарно-защитные зоны от производственных предприятий,

коммунальных и инженерных объектов

Границы санитарно-защитных зон от производственных предприятий и коммунально-складских объектов проходят по границам санитарно-защитных зон предприятий (см. таблицу 4).

Перечень производственных предприятий,

коммунальных и инженерных объектов

с указанием размеров санитарно-защитных зон

Таблица 4

| № п/п | № на плане | Наименование предприятия | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | ГУП "Птицефабрика "Адлерская" | 1000 |
| 2 | 52 | ГУП "Аэропорт Сочи" | 500 |
| 3 | 40 | Мусоросортировочный комплекс | 500 |
| 4 | 56 | Адлерская ТЭС | 400 |
| 5 | 58 | Веселовский щебзавод | 300 |
| 6 | 24 | ОАО "Сочинский мясокомбинат" | 300 |
| 7 | 14 | Табачно-ферментационный завод | 300 |
| 8 | 15 | Дагомысский комбинат строительных материалов (КСМ) | 300 |
| 9 | 31 | ЗАО "Сочинский завод ЖБИ" (домостроительный комбинат) | 300 |
| 10 | 27 | ООО "Отделстрой" | 300 |
| 11 | 10 | ЗАО "Сочинский деревообрабатывающий завод" | 300 |
| 12 | 20 | Кирпичный завод | 300 |
| 13 | 43 | ОАО "Сочинский рыбокомбинат" | 300 |
| 14 | 57 | ОАО "Сочинский деревообрабатывающий комбинат" | 300 |
| 15 | 47 | Завод ЖБИ, производство стройматериалов | 300 |
| 16 | б/н | МУП "ВК "Дагомысские ОСК" | 300 |
| 17 | 1 | МУП "ВК "Лазаревские ОСК" | 300 |
| 18 | 32 | МУП "ВК "Навагинские ОСК" | 300 |
| 19 | б/н | МУП "ВК "Кудепстинские ОСК" | 300 |
| 20 | 41 | МУП "ВК "Очистные сооружения Бзугу" | 300 |
| 21 | 54 | МУП "ВК "Адлерские ОСК" | 300 |
| 22 | б/н | Септик в п. Красная Поляна | 300 |
| 23 | б/н | Магистральный газопровод d 700 Майкоп - Самурская - Сочи | 200 |
| 24 | б/н | ГРС Сочи | 300 |
| 25 | б/н | ГРС Лазаревское | 300 |
| 26 | б/н | ГРС Головинка | 300 |
| 27 | б/н | ГРС Каткова Щель | 300 |
| 28 | б/н | ГРС Мамедова Щель | 300 |
| 29 | б/н | ГРС Дагомыс | 300 |
| 30 | б/н | ГРС Якорная Щель | 300 |
| 31 | б/н | ГРС Лоо | 300 |
| 32 | б/н | ГРС Мацеста | 300 |
| 33 | б/н | ГРС Кудепста | 300 |
| 34 | б/н | Газонаполнительная станция (ГНС) - Адлер | 300 |
| 35 | б/н | Газонаполнительные станции (ГНС) - Мацеста | 300 |
| 36 | 4 | Производство строительных материалов | 300 |
| 37 | 8 | ЗАО "Черноморец" | 100 |
| 38 | 6 | Промбаза | 100 |
| 39 | 12 | Пилорамный цех | 100 |
| 40 | 18 | Винный завод | 100 |
| 41 | 29 | ОАО "Сочинский хлебокомбинат" | 100 |
| 42 | 22 | Оптовые базы | 100 |
| 43 | 37 | Комбинат "Металлобытремонт" | 100 |
| 44 | 3 | ЗАО "Сочистройтранс" | 100 |
| 45 | 36 | ПАТП-1 | 100 |
| 46 | 26 | Завод безалкогольных напитков | 100 |
| 47 | 30 | Ремонтно-механический завод | 100 |
| 48 | 17 | Грузовые и пассажирские автопредприятия | 100 |
| 49 | 35 | Фотофабрика | 100 |
| 50 | 28 | Завод "Пепси-кола" | 100 |
| 51 | 21 | ООО "Декоративно-цветочные культуры" | 100 |
| 52 | 50 | Винзавод, Адлера | 100 |
| 53 | 44 | Кондитерская фабрика | 100 |
| 54 | 46 | ГУП "Совхоз "Восход" | 100 |
| 55 | 53 | ФГУП "Южзеленхоз" | 100 |
| 56 | 48 | Ремонтно-строительная база ПМК-4 | 100 |
| 57 | 42 | Вагонное депо | 100 |
| 58 | 9 | Цех по производству карбида | 100 |
| 59 | 33 | ЗАО "Сочимолоко" | 100 |
| 60 | 59 | Карьер по добыче камня | 100 |
| 61 | 13 | ЗАО "Дагомысчай" | 50 |
| 62 | 7 | Типография | 50 |
| 63 | 2 | Квасильно-засолочный цех | 50 |
| 64 | 16 | Хладокомбинат | 50 |
| 65 | 25 | СУМР-10 | 50 |
| 66 | 39 | ЗАО "Морской порт" | 50 |
| 67 | 34 | Сувенирная фабрика | 50 |
| 68 | 23 | Плодоовощная база | 50 |
| 69 | 5 | СФ "Сочинские электрические сети" | 50 |
| 70 | 38 | Полиграфическое объединение | 50 |
| 71 | 19 | ГУП "Дирекция по эксплуатации оздоровительных учреждений ж/д транспорта МПС РФ", камнерезный цех | 50 |
| 72 | 45 | Чайная фабрика | 50 |
| 73 | 49 | Фабрика курортных товаров | 50 |
| 74 | 11 | Склад взрывчатых материалов | 400 |

Перечень высоковольтных линий электропередачи

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Охранная зона |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП 500 кВ | 30 м в обе стороны |
| 2 | ЛЭП 220 кВ | 25 м в обе стороны |
| 3 | ЛЭП 110 кВ | 20 м в обе стороны |

###### Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения

Границы санитарно-защитных зон от объектов специального назначения проходят по границам санитарно-защитных зон объектов (таблица 6).

Перечень объектов специального назначения

Таблица 6

| № п/п | Наименование, местоположение | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Полигоны ТБО |
| Лазаревский район |
| 1 | пос. Лоо, ул. Енисейская, 197 | 500 |
|  | Адлерский район |  |
| 2 | пос. Орел-Изумруд, ул. Петрозаводская, 150 | 500 |
| Кладбища |
| Лазаревский район |
| 1 | п. Лазаревское (новое) - 6 га | 100 |
| 2 | п. Головинка (Шахе) - 2 га | 100 |
| 3 | п. Головинка (Дачное) - 1 га | 100 |
| 4 | п. Головинка ("мусульманское") - 1 га | 100 |
| 5 | п. Лоо - 2,5 га | 100 |
| 6 | п. Дагомыс - 3 га | 100 |
| 7 | п. Калиновка - 3 га | 100 |
| 8 | п. Нижняя Хобза - 4 га | 100 |
| 9 | п. Лазаревское, Мухортова поляна - 3,7 га | 100 |
| 10 | п. Шхафит - 0,5 га | 50 |
| Лыготхский сельский округ |
| 11 | аул Наджиго - 0,5 га | 50 |
| 12 | аул Хаджико - 1 га | 50 |
| 13 | аул Калеж - 1 га | 50 |
| Кичмайский сельский округ |
| 14 | с. Волконка - 2 га | 50 |
| 15 | с. Каткова Щель (1) - 2 га | 50 |
| 16 | с. Каткова Щель (2) - 2 га | 50 |
| 17 | с. Зубова Щель (1) - 2 га | 50 |
| 18 | с. Зубова Щель (2) - 2 га | 50 |
| 19 | аул Большой Кичмай (1) - 2 га | 50 |
| 20 | аул Большой Кичмай (2) - 2 га | 50 |
| 21 | аул Малый Кичмай - 2 га | 50 |
| 22 | п. Ахинтам - 2 га | 50 |
| Волковский сельский округ |
| 23 | с. Альтмец - 0,5 га | 50 |
| 24 | с. Барановка - 0,5 га | 50 |
| 25 | с.Волковка (1)- 0,3 га | 50 |
| 26 | с. Волковка (2) - 0,3 га | 50 |
| 27 | с. Сергей-Поле (1) - 0,5 га | 50 |
| 28 | с. Сергей-Поле (2) - 0,4 га | 50 |
| 29 | с. Третья Рота - 0,4 га | 50 |
| Кировский сельский округ |
| 30 | с. Марьино - 0,8 га | 50 |
| 31 | аул Тхагапш (1) - 1 га | 50 |
| 32 | аул Тхагапш (2) - 0,5 га | 50 |
| 33 | с. Татьяновка - 0,5 га | 50 |
| Верхнелооский сельский округ |
| 34 | с. Верхнеякорная Щель - 2,5 га | 50 |
| 35 | с. Верхняя Беранда - 4 га | 50 |
| 36 | с. Детляжка - 2 га | 50 |
| 37 | с. Верхнее Буу - 5 га | 50 |
| 38 | с. Верхняя Хобза - 5 га | 50 |
| 39 | с. Верхнее Армянское Лоо - 5 га | 50 |
| 40 | с. Горное Лоо - 5 га | 50 |
| 41 | с. Нижнее Учдере (Атарбеково) - 4 га | 50 |
| Солохаульский сельский округ |
| 42 | с. Харциз - 2 га | 50 |
| 43 | с. Солохаул - 0,5 га | 50 |
| Центральный район |
| 44 | ул. Дагомысская (полузакрытое) - 50 га | 300 |
| Хостинский район |
| 45 | п. Хоста, ул. Леси Украинки - 7 га | 100 |
| Барановский сельский округ |
| 46 | с. Барановка (в р-не горы Моисей) - 5,3 га | 50 |
| 47 | с. Верхний Юрт - 5,6 га | 50 |
| 48 | с. Пластунка (ул. Джапаридзе) - 1,5 га | 50 |
| 49 | с. Пластунка (ул. Леселидзе) - 6,1 га | 50 |
| Раздольненский сельский округ |
| 50 | с. Прогресс (пер. Юбилейный) - 2,2 га | 50 |
| 51 | с. Прогресс (пер. Песочный) - 1,2 га | 50 |
| 52 | с. Измайловка (пер. Хрустальный) - 1,2 га | 50 |
| 53 | с. Семеновка (ул. Измайловская) - 1,2 га | 50 |
| 54 | с. Раздольное - 4,5 га | 50 |
| 55 | с. Богушевка - 1,2 га | 50 |
| Адлерский район |
| 56 | п. Красная Поляна - 2,5 га | 100 |
| 57 | ул. Суздальская - 20 га | 300 |
| Краснополянский поселковый округ |
| 58 | с. Эстосадок - 1,5 га | 50 |
| 59 | с. Медовеевка - 1 га | 50 |
| 60 | с. Кепша - 0,8 га | 50 |
| 61 | с. Чвижепсе - 0,5 га | 50 |
| Кудепстинский сельский округ |
| 62 | с. Вардане-Верино - 1,5 га | 50 |
| 63 | с. Каштаны (п. Дубравный) - 1,5 га | 50 |
| 64 | с. Бестужевское - 1 га | 50 |
| 65 | с. Верхнениколаевское - 2 га | 50 |
| 66 | с. Красная Воля - 2 га | 50 |
| 67 | с. Хлебороб - 0,5 га | 50 |
| 68 | с. Илларионовка - 3 га | 50 |
| 69 | с. Воронцовка - 0,2 га | 50 |
| 70 | с. Вардане-Верино - 1,5 га | 50 |
| Молдовский сельский округ |
| 71 | с. Лесное (ул. Буденновская) - 0,75 га | 50 |
| 72 | с. Монастырь - 0,52 га | 50 |
| 73 | с. Высокое (ул. Афипская) - 3 га | 50 |
| 74 | с. Казачий Брод - 0,5 га | 50 |
| 75 | с. Галицыно (ул. Батайская) - 1,5 га | 50 |
| 76 | с. Галицыно (ул. Раевского) - 0,8 га | 50 |
| Нижнешиловский сельский округ |
| 77 | с. Аибга - 3 га | 50 |
| 78 | с. Ермоловка - 0,8 га | 50 |
| 79 | с. Нижняя Шиловка - 1,2 га | 50 |
| 80 | с. Черешня - 4,2 га | 50 |
| 81 | с. Ахштырь - 0,8 га | 50 |

###### Санитарные разрывы от источников физического загрязнения

Границы санитарных разрывов шумового воздействия от электроподстанций проходят по границам санитарных разрывов источников шумового загрязнения (см. таблицу 7).

Перечень источников шумового воздействия

на территории г. Сочи

Таблица 7

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Электроподстанции |
| 1 | ПС "Шепси" 220/110 | 325 |
| 2 | ПС "Магри" 110/10 | 240 |
| 3 | ПС "Макопсе" 110/10 | 240 |
| 4 | ПС "Аше" 110/10 | 240 |
| 5 | ПС "Лазаревская" 110/10 | 240 |
| 6 | ПС "Волконка" 110/10 | 240 |
| 7 | ПС "Чемитоквадже" 110/10 | 240 |
| 8 | ПС "Головинка" 110/10 | 240 |
| 9 | ПС "Якорная Щель" 110/10 | 240 |
| 10 | ПС "Лоо" 110/10 | 240 |
| 11 | ПС "Дагомыс" 220 | 325 |
| 12 | ПС "Дагомыс" 110/10 | 240 |
| 13 | ПС "Норлуйс" 110/10 | 240 |
| 14 | ПС "Пасечная" 110/10 | 240 |
| 15 | ПС "Родниковая" 110/10 | 240 |
| 16 | ПС "Сочи" 110/10 | 240 |
| 17 | ПС "Аснийская" 110/10 | 240 |
| 18 | ПС "Верещанка" 110/10 | 240 |
| 19 | ПС "Мацеста" 110/10 | 240 |
| 20 | ПС "Мацеста" (тяг.) | 240 |
| 21 | ПС "Хоста" 110/10 | 240 |
| 22 | ПС "Кудепста" 110/10 | 240 |
| 23 | ПС "Адлер" 110 | 240 |
| 24 | ПС "Псоу" 220 | 325 |

##### 9.3.6. Зоны ограничений

от техногенных динамических источников

###### Зоны ограничений аэропорта Сочи (Адлер)

1. Полоса воздушного подхода аэропорта имеет форму треугольника со сторонами 3400 x 1500 x 400 м.

2. Границы зоны шумового воздействия аэропорта определены по данным измерений шума при взлете и посадке самолетов по максимальному и эквивалентному уровням для дневного (ночного) времени - 70 (60) и 55(45) дБА:

- Зона "А" - на расстоянии от 70 до 700 м от границы территории аэропорта;

- Зона "Б" - на расстоянии 700 м от границы зоны "А";

3. Границы ограничения по высоте зданий и сооружений:

- Зона "В" - в пределах территории аэропорта;

- Зона "Г" - на расстоянии радиусом 5 км от границы территории аэропорта;

- Зона "Д" - на расстоянии радиусом 10 км от границы территории аэропорта.

###### Санитарный разрыв вдоль железнодорожной магистрали

Санитарно-защитные полосы вдоль железнодорожных магистралей:

Граница санитарного разрыва от участка Северо-Кавказской железной дороги (Туапсе - Лазаревская - Сочи - Веселое - граница Абхазии) проходит от крайнего железнодорожного полотна на расстоянии 100 м, на участках дороги, проходящих в тоннеле, - санитарный разрыв отсутствует.

###### Зоны шумового воздействия от городских и внешних автодорог

Автодороги внутри агломерации Большой Сочи:

- Джубга - Сочи - граница с Абхазией (М-27) - автодорога федерального значения проходит в городской застройке, в дальнейшем трансформируется в магистраль общегородского значения - зона акустического дискомфорта - в пределах магистрали по фронту застройки;

- Адлер - Красная Поляна (А-148) - автодорога регионального значения - зона акустического дискомфорта - в пределах придорожной полосы 75 м;

- дороги городского и районного значения - зона акустического дискомфорта - в пределах придорожной полосы 50 м:

ул. Школьная - Ученическая - Мира - Святогорская;

ул. Конституции СССР - ул. Пластунская;

ул. Донская;

ул. Раздельная - ул. 20-й Горнострелковой дивизии - ул. Голенева.

##### 9.3.7. Зоны ограничений

от возможных чрезвычайных ситуаций природного характера

###### Зоны территорий, подверженных опасным экзогенным

геологическим процессам

Оползни - выделяются зоны:

- оползневая линейная зона, связанная с абразией, распространена практически вдоль всего приморского склона побережья, конфликтные ситуации создаются на санаторно-курортных объектах и транспортных магистралях, в том числе на 35 участках общей длиной более 4,0 км федеральной автотрассы от Туапсе до Адлера;

- оползневые зоны по бортам долин вдоль русел рек Шахе, Псезуапсе, Аше и других. Их активизация связана с боковой эрозией рек, усиливающейся в паводки. Наиболее подвержена оползневым процессам территория к востоку и юго-востоку от пос. Якорная Щель.

Снежные лавины:

- распространены в высокогорной зоне в верховьях рек Шахе, Мзымты и Псоу, на склонах хребтов Аибга, Ачишхо и Главного Кавказского хребта. Случаи воздействия лавин фиксировались в горных селениях Красная Поляна, Эсто-Садок, Аибга. Лавины низкогорной зоны формируются из мокрого тяжелого снега, не обладают значительной скоростью, но отличаются разрушительной силой. Такие лавины сходят с правого борта Мзымты у нижнего портала тоннеля на 29 км автодороги в Красную Поляну, на дорогу Веселое - Аибга.

Сели - селеопасные территории выделены:

- в населенных пунктах Адлерского района в высокогорной и среднегорной зонах (поселки Аибга, Эсто-Садок, район Красной Поляны и долины р. Лауры);

- в низкогорной части в районе Туапсе, на притоках рек Аше, Псезуапсе (левые притоки в среднем течении), Шахе (верховья), в районах сел Красно-Александровские - 1, 2, 3, Шхафит, Алексеевка, им. Кирова, Солохаул и других.

Боковая эрозия рек наиболее характерна для среднего и нижнего течений рек, где при паводках наблюдается интенсивный размыв берегов. Эрозионные участки отмечаются вдоль русел практически всех крупных рек побережья (Макопсе, Аше, Псезуапсе, Куапсе, Цусхвадж, Буу, Хобза, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Мзымта, Псоу). Под воздействие эрозионных процессов попадают участки автомобильных дорог, многочисленные мосты, водозаборы и иные объекты.

Абразионные процессы отмечаются на всем участке морского побережья Туапсе - Адлер в условиях почти сплошной системы вдольбереговых волноотбойных стенок. На низменных незащищенных берегах Имеретинского и Лазаревского взморий будет происходить дальнейшее отступание тыловой линии пляжей на величину от 8 - 10 м (Лазаревское взморье) до 20 м (Имеретинское взморье).

Карст - в границы зоны карстовых процессов входят участки горной местности между реками Агурой и Хостой, Мзымтой и Псоу.

Зоны территорий, подверженных затоплению паводком редкой обеспеченности. В зону затопления попадают населенные пункты и хозяйственные объекты, расположенные на поймах практически всех крупных рек Лазаревского и Адлерского районов.

###### Зоны ограничений, связанные с сейсмической интенсивностью

Границы зон ограничений с сейсмической интенсивностью 8 баллов, 9 баллов и более 9 баллов выделены в границах городской черты г. Сочи (в границах обследования) и показаны на карте "Зоны ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природного характера".

###### Линейные объекты разрывной тектоники с узлами (участками)

возможного возникновения чрезвычайных ситуаций

На схеме "Зоны ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природного характера" выделены:

Линейные объекты:

- надвиги,

- шарьяжи,

- зоны предполагаемых геодинамически активных разломов, выделяемые по характерным формам современного рельефа.

Узлы (участки) возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, возникших в результате проявления экзогенных геологических процессов:

- узлы пересечения разнонаправленных геодинамически активных разломов,

- участки наложения опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов,

- пункты возникновения конфликтных ситуаций различных категорий опасности:

1 категория - ситуации с разрушениями объектов;

2 категория - ситуации с деформациями объектов;

3 категория - ситуации с потенциальной угрозой для объектов, находящихся в зоне возможного воздействия ЭГП;

4 категория - участки строительства инженерных защитных мероприятий.

Перечень конфликтных ситуаций,

созданных проявлением опасных ЭГП

Таблица 8

───-┬───── ┬─────────────----──┬─────────-─┬───-----──────────────┬───────────────----───┐

│ № │№ на │    Объект     │ Вид ЭГП  │    Характер     │     Степень      │

│п/п│карте│  воздействия  │          │   воздействия   │   воздействия    │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│ 1 │  2  │       3       │    4     │        5        │        6         │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│1  │  7  │п.             │Обвалы    │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Верхнерусская  │          │подъездные дороги│а/д, нарушено     │

│   │     │Хобза          │          │к селу, активное │здание            │

│   │     │               │          │в 1989 г.        │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│2  │  8  │с. Казачий Брод│Обвалы    │Активное         │Разрушения и      │

│   │     │               │          │воздействие на   │деформации в 10   │

│   │     │               │          │строения         │домах, 1 дом      │

│   │     │               │          │                 │разрушен в декабре│

│   │     │               │          │                 │1989 г.           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│3  │  9  │а/д Адлер -    │Осыпи,    │Воздействие на   │Периодические     │

│   │     │Красная Поляна │обвалы    │дорожное полотно │нарушения и       │

│   │     │на уч. Галицыно│          │                 │деформации а/д во │

│   │     │- Кр. Скала    │          │                 │время дождей      │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│4  │ 10  │а/д Адлер -    │Осыпи     │Периодическое    │Периодическое     │

│   │     │Красная Поляна │          │осыпание на а/д  │засыпание полотна │

│   │     │в устье        │          │                 │обломочным        │

│   │     │Чвижепсе       │          │                 │материалом        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│5  │ 11  │а/д Адлер -    │Осыпи     │Периодическое    │Периодическое     │

│   │     │Красная Поляна │          │осыпание на а/д  │засыпание полотна │

│   │     │ниже устья     │          │                 │обломочным        │

│   │     │Чвижепсе       │          │                 │материалом.       │

│   │     │               │          │                 │Разрушение        │

│   │     │               │          │                 │защитных стен     │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│6  │ 13  │пос. Аибга     │Сели      │Воздействие на   │Незначительные    │

│   │     │               │          │объекты в Аибге  │разрушения и      │

│   │     │               │          │                 │деформации в      │

│   │     │               │          │                 │районе            │

│   │     │               │          │                 │хлебопекарни      │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│7  │ 28  │р. Аше         │Эрозия    │Воздействие на   │Деформации с/х    │

│   │     │               │          │с/х земли        │построек из-за    │

│   │     │               │          │                 │подмыва           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│8  │ 29  │с. Аше         │Эрозия    │Воздействие      │Деформации        │

│   │     │               │          │паводка 01.08.91 │строений в августе│

│   │     │               │          │на приусадебные  │1991 г.           │

│   │     │               │          │участки          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│9  │ 30  │а/д            │Эрозия    │Воздействие на   │Деформации дороги │

│   │     │Новороссийск - │          │стройплощадки    │и опор моста      │

│   │     │Батуми, 210 км │          │Росколхозстроя,  │                  │

│   │     │               │          │угроза полотну и │                  │

│   │     │               │          │опорам моста     │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│10 │ 31  │с Татьяновка   │Эрозия    │Воздействие на   │Деформации и      │

│   │     │(р. Псезуапсе) │          │с/х земли -      │нарушения с/х     │

│   │     │               │          │фундучный сад    │земель из-за      │

│   │     │               │          │                 │размыва           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│11 │ 32  │Лазаревское,   │Эрозия    │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │р. Псезуапсе   │          │ценные с/х земли │строений и размыв │

│   │     │               │          │                 │с/х земель        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│12 │ 33  │р. Цусхвадж    │Эрозия    │Воздействие на   │Деформации и      │

│   │     │(Мирный)       │          │приусадебные     │нарушения строений│

│   │     │               │          │участки          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│13 │ 34  │п. Солоники    │Эрозия    │Активное         │Разрушения        │

│   │     │               │          │воздействие      │участков 01.08.91,│

│   │     │               │          │паводка 01.08.91 │нарушения моста,  │

│   │     │               │          │                 │а/д, ЛЭП          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│14 │ 35  │а. Бол. Кичмай │Эрозия    │Активное         │Разрушение с/х    │

│   │     │               │          │воздействие      │построек, размыв  │

│   │     │               │          │паводка 01.08.91 │территории ССО    │

│   │     │               │          │                 │"Вега"            │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│15 │ 36  │с. Харциз 1-й  │Эрозия    │Воздействие на   │Размыв ценных с/х │

│   │     │               │          │с/х земли        │земель - фундучный│

│   │     │               │          │                 │сад               │

|_________________________________________________________________________|

| 16│ 37  │с. Третья Рота │Эрозия    │Воздействие с    │Угроза подмыва    │

│   │     │               │          │угрозой          │зданий            │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│17 │ 38  │п. Дагомыс     │Эрозия    │Воздействие      │Угроза ряду зданий│

│   │     │               │          │паводка 01.08.91 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│18 │ 39  │с. Измайловка  │Эрозия    │Угроза           │Угроза ряду жилых │

│   │     │               │          │воздействия на   │домов             │

│   │     │               │          │приусадебные     │                  │

│   │     │               │          │участки          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│19 │ 40  │с. Раздольное  │Эрозия    │Угроза           │Угроза ряду жилых │

│   │     │               │          │воздействия на   │домов             │

│   │     │               │          │приусадебные     │                  │

│   │     │               │          │участки          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│20 │ 41  │с. Краевско-   │Эрозия    │Угроза           │Угроза ряду жилых │

│   │     │Армянское      │          │воздействия на   │домов             │

│   │     │               │          │часть села       │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│21 │ 42  │Адлер          │Эрозия    │Активное         │Размыв защитных   │

│   │     │               │          │воздействие на   │сооружений        │

│   │     │               │          │берегозащитные   │                  │

│   │     │               │          │сооружения       │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│22 │ 43  │р. Кепша (сан. │Эрозия    │Активное         │Разрушение плотин │

│   │     │"Прогресс")    │          │воздействие на   │                  │

│   │     │               │          │плотины          │                  │

│23 │ 44  │пос. Кепша     │Эрозия    │Активное         │Размыв защитных   │

│   │     │               │          │воздействие на   │сооружений        │

│   │     │               │          │защитные         │                  │

│   │     │               │          │сооружения       │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│24 │ 45  │п. Ермоловка   │Эрозия    │Активное         │Разрушение 2      │

│   │     │               │          │воздействие на БО│домиков БО "Горный│

│   │     │               │          │"Горный ключ"    │ключ" - разрушено │

│   │     │               │          │                 │2 дома            │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│25 │ 46  │с. Веселое     │Эрозия    │Активное         │Размыв защитных   │

│   │     │               │          │воздействие на   │сооружений        │

│   │     │               │          │защитные         │                  │

│   │     │               │          │сооружения       │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│26 │ 47  │р. Псоу        │Эрозия    │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │               │          │защитные         │строений,         │

│   │     │               │          │сооружения и     │нарушения защитных│

│   │     │               │          │строения         │сооружений        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│27 │ 65  │а. Наджиго     │Оползни   │Угроза           │Угроза ряду зданий│

│   │     │               │          │воздействия на   │                  │

│   │     │               │          │постройки        │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│28 │ 66  │ПС             │Оползни   │Воздействие на   │Деформации ценных │

│   │     │"Лазаревский"  │          │с/х земли,       │с/х земель,       │

│   │     │               │          │дороги           │проселочных дорог │

│   │     │               │          │                 │в сентябре 1989 г.│

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│29 │ 67  │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │полотно          │                  │

│   │     │Батуми, 211 км │          │оползневых масс  │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│30 │ 68  │с/х "Победа",  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации ценных │

│   │     │а/д            │          │с/х земли        │с/х земель        │

│   │     │Новороссийск - │          │                 │                  │

│   │     │Батуми, 238 км │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│31 │ 69  │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │полотно          │                  │

│   │     │Батуми, 232 км │          │оползневых       │                  │

│   │     │               │          │подвижек         │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│32 │ 70  │п. Ниж.        │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │Волконка       │          │частные участки  │строений          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│33 │ 71  │п. Верх.-      │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │Якорная Щель   │          │приусадебные     │приусадебных      │

│   │     │               │          │участки          │участков          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│34 │ 72  │Солохаульский  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │чайный совхоз  │          │приусадебные     │приусадебных      │

│   │     │               │          │участки          │участков          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│35 │ 73  │д/о "Морская   │Оползни   │Активное         │Разрушен участок  │

│   │     │даль"          │          │воздействие на   │а/д 40 м          │

│   │     │               │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│36 │ 74  │п.             │Оползни   │Активное         │Разрушен участок  │

│   │     │Верхнерусская  │          │воздействие на   │а/д, деформации   │

│   │     │Хобза          │          │а/д и постройки  │зданий            │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│37 │ 75  │с. Беранда     │Оползни   │Угроза           │Угроза ряду зданий│

│   │     │               │          │воздействия на   │                  │

│   │     │               │          │строения         │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│38 │ 76  │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │полотно          │                  │

│   │     │Батуми, уч.    │          │а/д              │                  │

│   │     │Вардане -      │          │                 │                  │

│   │     │Детляжка       │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│39 │ 77  │с.             │Оползни   │Воздействие на   │Перекрытие        │

│   │     │Верхнеармянское│          │приусадебные     │приусадебных      │

│   │     │Лоо            │          │участки          │участков          │

│   │     │               │          │                 │оползневыми       │

│   │     │               │          │                 │массами           │

│40 │ 78  │с. Альтмец     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации зданий │

│   │     │               │          │строения         │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│41 │ 79  │с. Волковка    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │               │          │приусадебные     │приусадебных      │

│   │     │               │          │участки, а/д     │участков, а/д     │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│42 │ 80  │с. Разбитый    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │Котел          │          │приусадебные     │приусадебных      │

│   │     │               │          │участки, а/д     │участков          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│43 │ 81  │с. Культурное  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │Учдере         │          │приусадебные     │приусадебных      │

│   │     │               │          │участки, а/д     │участков, ценных  │

│   │     │               │          │                 │с/х земель        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│44 │ 82  │с. Верх.Учдере │Оползни   │Воздействие на   │Деформации ценных │

│   │     │               │          │с/х земли        │с/х земель        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│45 │ 83  │с. Сергей-Поле │Оползни   │Активное         │Аварийные         │

│   │     │               │          │воздействие на   │деформации домов и│

│   │     │               │          │строения         │школы             │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│46 │ 84  │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │                  │

│   │     │Батуми, 282 км │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│47 │ 85  │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │                  │

│   │     │Батуми,        │          │                 │                  │

│   │     │Мамайский      │          │                 │                  │

│   │     │перевал        │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│48 │ 86  │с. Васильевка  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации ценных │

│   │     │               │          │с/х земли        │с/х земель        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│49 │ 87  │с. Верхний Юрт │Оползни   │Воздействие на   │Деформации зданий │

│   │     │(Шаумян)       │          │здания и         │и приусадебных    │

│   │     │               │          │приусадебные     │участков          │

│   │     │               │          │участки          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│50 │ 88  │с. Богушевка,  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │дачи           │          │приусадебные     │приусадебных      │

│   │     │               │          │участки          │участков          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│51 │ 89  │с. Измайловка  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │               │          │полотно и        │полотна, подпорных│

│   │     │               │          │подпорные стены  │стен              │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│52 │ 90  │с. Калиновое   │Оползни   │Активное         │Разрушен чаепункт,│

│   │     │Озеро          │          │воздействие на   │деформации зданий,│

│   │     │               │          │объекты села и   │а/д, ценных с/х   │

│   │     │               │          │с/х земли        │земель            │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│53 │ 91  │с. Богушевка   │Оползни   │Воздействие на   │Деформации зданий │

│   │     │               │          │приусадебные     │и приусадебных    │

│   │     │               │          │участки          │участков          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│54 │ 92  │с. Воронцовка  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │               │          │а/д, коммуникации│зданий,           │

│   │     │               │          │и приусадебные   │коммуникаций и    │

│   │     │               │          │участки          │приусадебных      │

│   │     │               │          │                 │участков          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│55 │ 93  │Сочи,          │Оползни   │Воздействие на   │Деформации зданий │

│   │     │Центральный р-н│          │здания и         │и сооружений      │

│   │     │               │          │сооружения       │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│56 │ 94  │с. Илларионовка│Оползни   │Угроза           │Угроза ряду       │

│   │     │               │          │воздействия на   │зданий, деформации│

│   │     │               │          │а/д и постройки  │а/д               │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│57 │ 95  │п. Красная     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Поляна         │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│58 │ 96  │д/о "Псоу"     │Оползни   │Воздействие на   │Повреждение       │

│   │     │               │          │гидротех.        │гидротехнических  │

│   │     │               │          │сооружения       │сооружений        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│59 │ 97  │с. Ахштырь     │Оползни   │Активное         │Разрушен дом по   │

│   │     │               │          │воздействие на   │ул. Свободы, 28   │

│   │     │               │          │жилые дома       │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│60 │ 98  │свх. "Восток"  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации всей   │

│   │     │               │          │с/х угодья       │площади фруктового│

│   │     │               │          │                 │сада              │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│61 │ 100 │ж/д Туапсе -   │Абразия   │Активное         │Разрушение        │

│   │     │Сочи           │          │воздействие на   │низового откоса   │

│   │     │               │          │низовой откос ж/д│ж/д 1902 - 1904 км│

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│62 │ 101 │п. Лазаревское │Абразия   │Активное         │Размыв пляжа,     │

│   │     │               │          │воздействие на   │деформации ж/д    │

│   │     │               │          │пляж и ж/д       │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│63 │ 102 │г. Сочи        │Абразия   │Активное         │Размыв и          │

│   │     │               │          │воздействие на   │разрушение        │

│   │     │               │          │сооружения пляжа │сооружений пляжа  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│64 │ 103 │п. Нов. Мацеста│Абразия   │Активное         │Размыв и          │

│   │     │               │          │воздействие на   │разрушение        │

│   │     │               │          │сооружения пляжа │сооружений пляжа  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│65 │ 104 │Хостинский р-н │Абразия   │Активное         │Размыв и          │

│   │     │г. Сочи        │          │воздействие на   │разрушение        │

│   │     │               │          │сооружения пляжа │сооружений пляжа  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│66 │ 105 │сан. "Победа", │Абразия   │Активное         │Размыв и          │

│   │     │"Мыс Видный"   │          │воздействие на   │разрушение        │

│   │     │               │          │сооружения пляжа │сооружений пляжа  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│67 │ 106 │п. Хоста       │Абразия   │Активное         │Размыв и          │

│   │     │               │          │воздействие на   │разрушение        │

│   │     │               │          │сооружения пляжа │сооружений пляжа  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│68 │ 107 │Адлер          │Абразия   │Активное         │Размыв и          │

│   │     │               │          │воздействие на   │разрушение        │

│   │     │               │          │сооружения пляжа │сооружений пляжа  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│69 │ 120 │п. Магри       │Затопле-  │Активное         │Разрушена         │

│   │     │               │ние,      │воздействие      │берегозащита на   │

│   │     │               │эрозия,   │катастрофического│120 м реки,       │

│   │     │               │микросели │паводка          │повреждены жилые  │

│   │     │               │          │                 │дома, коммуникации│

│   │     │               │          │                 │в паводок 01.08.91│

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│70 │ 121 │а/д Макопсе -  │Затопле-  │Активное         │Разрушены 2 а/д   │

│   │     │Наджиго        │ние,      │воздействие      │моста, 100 м      │

│   │     │               │паводк.   │катастрофического│берегозащиты в    │

│   │     │               │эрозия    │паводка          │паводок           │

│   │     │               │          │                 │01.08.91          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│71 │ 122 │п. Макопсе     │Эрозия,   │Активное         │Разрушены         │

│   │     │               │затопление│воздействие      │берегозащитные    │

│   │     │               │          │катастрофического│сооружения, мост, │

│   │     │               │          │паводка          │2 дома в паводок  │

│   │     │               │          │                 │01.08.91          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│72 │ 123 │а. Красноалек- │Затопле-  │Активное         │Разрушены 2 а/д   │

│   │     │сандровский - 1│ние,      │воздействие      │моста, 2 жилых    │

│   │     │               │паводковая│катастрофического│дома, ЛЭП,        │

│   │     │               │эрозия    │паводка          │затоплены с/х     │

│   │     │               │          │                 │угодья в паводок  │

│   │     │               │          │                 │01.08.91          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│73 │ 124 │а. Красноалек- │Затопле-  │Активное         │Разрушены         │

│   │     │сандровский - 2│ние,      │воздействие      │хозпостройки,     │

│   │     │               │эрозия,   │катастрофического│полотно а/д,      │

│   │     │               │микросели │паводка          │затоплены с/х     │

│   │     │               │          │                 │угодья в паводок  │

│   │     │               │          │                 │01.08.91          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│74 │ 125 │а. Мухортова   │Затопле-  │Воздействие      │Разрушены         │

│   │     │Поляна (Шхафит)│ние,      │катастрофического│хозпостройки,     │

│   │     │               │павод.    │паводка          │мост, затоплены   │

│   │     │               │эрозия    │                 │с/х угодья        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│75 │ 126 │а/д            │Эрозия,   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │обвалы    │полотно а/д      │автодороги на 100 │

│   │     │Батуми,        │          │                 │м                 │

│   │     │Мамедова Щель  │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│76 │ 127 │п. Ниж.        │Эрозия,   │Активное         │Разрушение 3 домов│

│   │     │Мамедка, БО    │затопле-  │воздействие      │и а/д,            │

│   │     │"Янтарь"       │ние,      │катастрофического│затапливалась     │

│   │     │               │обвалы    │паводка          │часть б/о в       │

│   │     │               │          │                 │паводок 01.08.91  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│77 │ 128 │п. Лазаревское,│Эрозия    │Активное         │Паводком разрушено│

│   │     │устье р.       │паводко-  │воздействие      │20 летних домиков,│

│   │     │Псезуапсе      │вая,      │катастрофического│б/о "Взморье",    │

│   │     │               │затопление│паводка          │"Чайка". Затоплены│

│   │     │               │          │                 │рынок, АЗС,       │

│   │     │               │          │                 │курзона           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│78 │ 129 │Водозабор на р.│Эрозия па-│Активное         │Паводком размыто  │

│   │     │Псезуапсе      │водковая, │воздействие      │300 м дамбы,      │

│   │     │               │затопление│катастрофического│затоплен водозабор│

│   │     │               │          │паводка          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│79 │ 130 │п. Алексеевка, │Эрозия,   │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │р. Псезуапсе   │затопле-  │воздействие      │разрушены 4 жилых │

│   │     │               │ние,      │катастрофического│дома, а/д, ЛЭП,   │

│   │     │               │оползни   │паводка          │коммуникации      │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│80 │ 131 │п. Марьино, р. │Эрозия,   │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │Псезуапсе      │микросели,│воздействие      │разрушен подвесной│

│   │     │               │затопление│катастрофического│мост, 600 м а/д   │

│   │     │               │          │паводка          │полотна, ЛЭП.     │

│   │     │               │          │                 │Затоплены с/х     │

│   │     │               │          │                 │угодья            │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│81 │ 132 │п. Н. Волконка,│Эрозия,   │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │р. Годлик      │оползни   │воздействие      │разрушен а/д мост,│

│   │     │               │          │катастрофического│затоплено 10      │

│   │     │               │          │паводка          │частных домов     │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│82 │ 133 │п. Каткова Щель│Затопле-  │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │               │ние,      │воздействие      │разрушены 3 а/д   │

│   │     │               │эрозия,   │катастрофического│моста, а/д,       │

│   │     │               │обвалы    │паводка          │тепличное         │

│   │     │               │          │                 │хозяйство, ЛЭП,   │

│   │     │               │          │                 │затопило 40 домов │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│83 │ 134 │п.             │Затопле-  │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │Чемитоквадже,  │ние,      │воздействие      │разрушены         │

│   │     │устье р.       │эрозия    │катастрофического│автодорога и      │

│   │     │Станционная    │          │паводка          │подвесной мост,   │

│   │     │Щель           │          │                 │ЛЭП, затоплены 6  │

│   │     │               │          │                 │домов             │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│84 │ 135 │п. Зубова Щель,│Затопле-  │Влияние ливней и │В паводок 01.08.91│

│   │     │устье р. Чемит │ние,      │паводка          │разрушен а/д мост,│

│   │     │               │эрозия    │                 │2 подвесных моста,│

│   │     │               │          │                 │200 м а/д, 5      │

│   │     │               │          │                 │домов, ТП,        │

│   │     │               │          │                 │берегозащита, ЛЭП │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│85 │ 136 │п. Головинка,  │Эрозия,   │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │устье р. Шахе  │оползни   │воздействие      │разрушены 3 дома, │

│   │     │               │          │ливней и паводка │6 мостов,         │

│   │     │               │          │                 │берегозащита,     │

│   │     │               │          │                 │водозабор         │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│86 │ 137 │а. Мал. Кичмай,│Эрозия,   │Влияние ливней и │Затоплены и       │

│   │     │долина р. Шахе │затопление│паводка          │подвержены эрозии │

│   │     │               │          │                 │с/х угодья        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│87 │ 138 │п. Якорная Щель│Эрозия,   │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │               │затопление│воздействие      │разрушены 4 а/д   │

│   │     │               │          │ливней и паводка │моста,            │

│   │     │               │          │                 │берегозащита, 10  │

│   │     │               │          │                 │частных домов     │

│88 │ 139 │п. Вардане,    │Эрозия    │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │устье р. Буу   │паводко-  │воздействие      │разрушены 2 а/д   │

│   │     │               │вая,      │ливней и паводка │моста, подмыты    │

│   │     │               │затопление│                 │опоры а/д моста,  │

│   │     │               │          │                 │затоплена турбаза │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│89 │ 140 │п. Лоо, долина │Эрозия,   │Активное         │В паводок 01.08.91│

│   │     │Лоо            │затопле-  │воздействие      │разрушены 6       │

│   │     │               │ние,      │ливней и паводка │мостов,           │

│   │     │               │оползни   │                 │хозпостройки,     │

│   │     │               │          │                 │затоплены с/х     │

│   │     │               │          │                 │угодья            │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│90 │ 141 │а/д Харциз -   │Эрозия,   │Активное         │Разрушено 500 м   │

│   │     │Солохаул       │оползни,  │воздействие      │а/д в апреле 1991 │

│   │     │               │сели      │ливней на оползни│г.                │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│91 │ 142 │а/д Черешня -  │Оползни   │Влияние ливневых │Деформации а/д на │

│   │     │Ахштырь, долина│          │дождей на        │2 участках, угроза│

│   │     │р. Мзымты      │          │подвижки         │частным домам, ЛЭП│

│   │     │               │          │                 │в феврале - апреле│

│   │     │               │          │                 │1991 г.           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│92 │ 143 │с. Черешня,    │Оползни   │Влияние ливневых │Деформации а/д на │

│   │     │водораздел     │          │дождей на        │6 участках, угроза│

│   │     │Мзымта - Псоу  │          │подвижки         │ЛЭП в феврале -   │

│   │     │               │          │                 │апреле 1991 г.    │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│93 │ 144 │п. Красная     │Оползни   │Влияние ливней на│Деформации а/д,   │

│   │     │Поляна, долина │          │подвижки         │строений в феврале│

│   │     │р. Мзымты      │          │                 │- апреле 1991 г.  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│94 │ 145 │с. Монастырь   │Оползни   │Воздействие на   │Деформации видовой│

│   │     │               │          │видовую площадку,│площадки, угроза  │

│   │     │               │          │кафе             │ЛЭП, кафе         │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│95 │ 146 │с. Молдовка    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │               │          │а/д, дачи        │дач               │

│96 │ 147 │с. Молдовка    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │               │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│97 │ 148 │с. Молдовка    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │               │          │а/д, ЛЭП         │угроза ЛЭП        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│98 │ 149 │п. Молдовка    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │               │          │а/д, дачи, ЛЭП   │дач, угроза ЛЭП   │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│99 │ 150 │г. Сочи,       │Оползни   │Воздействие на   │Разрушение        │

│   │     │библиотека     │          │здание           │подпорных стен,   │

│   │     │Пушкина        │          │                 │лестницы          │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│100│ 151 │Учдере,Чайные  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │домики         │          │а/д, подп. стену,│подпорной стены,  │

│   │     │               │          │угроза ЛЭП       │угроза ЛЭП        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│101│ 156 │а/д Адлер -    │Осыпи     │Периодическое    │Деформации и      │

│   │     │Красная Поляна │          │осыпание на а/д  │периодическое     │

│   │     │               │          │                 │засыпание полотна │

│   │     │               │          │                 │обломочным        │

│   │     │               │          │                 │материалом на 20 м│

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│102│ 157 │Объезд Сочи -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │строящийся     │          │а/д              │подпорной стены   │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│103│ 158 │Объезд Сочи -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │строящийся     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│104│ 159 │п. Веселое     │Абразия   │Воздействие на   │Размыв а/д, угроза│

│   │     │               │          │а/д и жилые дома │домам поселка     │

│   │     │               │          │поселка          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│105│ 160 │г. Бытха       │Оползни   │Воздействие на   │Деформации ж/домов│

│   │     │(застроенная   │          │жилую застройку  │                  │

│   │     │территория)    │          │района Бытха     │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│106│ 165 │а/д            │Осыпи     │Камнепад на      │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │полотно          │а/д               │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│107│ 166 │Красная Поляна │Лавины    │Опасное          │Разрушение        │

│   │     │               │          │разрушительное   │построек, гибель  │

│   │     │               │          │воздействие      │людей             │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│108│ 167 │Красная Поляна │Лавины    │Опасное          │Разрушение        │

│   │     │               │          │разрушительное   │построек, гибель  │

│   │     │               │          │воздействие      │людей             │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│109│ 168 │а/д Ермоловка -│Осыпи     │Периодическое    │Деформации и      │

│   │     │Аибга (Псоу)   │          │осыпание на а/д  │засыпание полотна │

│   │     │               │          │                 │обломочным        │

│   │     │               │          │                 │материалом на 20 м│

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│110│ 169 │а/д Адлер -    │Обвалы    │Воздействие на   │Деформации и      │

│   │     │Красная Поляна │          │полотно а/д      │засыпание полотна │

│   │     │               │          │                 │на 30 м.          │

│   │     │               │          │                 │Разрушение        │

│   │     │               │          │                 │защитных стен     │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│111│ 170 │а/д Ермоловка -│Сели      │Активное         │Периодические     │

│   │     │Аибга          │          │воздействие на   │выносы с          │

│   │     │               │          │полотно а/д      │нарушениями       │

│   │     │               │          │                 │полотна           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│112│ 171 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации и      │

│   │     │Новороссийск - │          │полотно          │перекрытие полотна│

│   │     │Батуми, 199 км │          │оползневых масс  │оползневыми       │

│   │     │               │          │                 │массами           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│113│ 172 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации и      │

│   │     │Новороссийск - │          │полотно          │перекрытие полотна│

│   │     │Батуми, 201 км │          │оползневых масс  │оползневыми       │

│   │     │               │          │                 │массами           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│114│ 173 │с. Солохаул    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │               │          │а/д, коммуникации│зданий и          │

│   │     │               │          │и постройки      │коммуникаций      │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│115│ 174 │с. Хлебороб    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │               │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│116│ 175 │а/д Адлер -    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Красная Поляна │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│117│ 176 │а/д Ермоловка -│Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д -  │

│   │     │Аибга          │          │а/д              │10 м              │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│118│ 177 │с. Ниж. Шиловка│Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д -  │

│   │     │               │          │а/д              │15                │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│119│ 178 │с. Ниж. Шиловка│Оползни   │Воздействие на   │Деформации здания │

│   │     │               │          │застройку        │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│120│ 179 │с. Ниж. Шиловка│Оползни   │Воздействие на   │Деформации чайных │

│   │     │               │          │с/х угодья       │плантаций         │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│121│ 180 │с. Ниж. Шиловка│Оползни   │Воздействие на   │Деформации чайных │

│   │     │               │          │с/х угодья       │плантаций         │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│122│ 181 │п. Черешня     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д -  │

│   │     │               │          │а/д              │60 м              │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│123│ 182 │п. Черешня     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д и  │

│   │     │               │          │а/д              │нарушение жилого  │

│   │     │               │          │                 │дома              │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│124│ 183 │п. Черешня     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │               │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│125│ 184 │п. Верхне-     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации ж/д    │

│   │     │Веселое        │          │ж/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│126│ 185 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д -  │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │60 м              │

│   │     │Батуми, р-н    │          │                 │                  │

│   │     │Дагомыса       │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│127│ 186 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д -  │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │100 м             │

│   │     │Батуми, р-н    │          │                 │                  │

│   │     │Дагомыса       │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│128│ 187 │п. Волковка    │Оползни,  │Воздействие на   │Разрушения        │

│   │     │               │эрозия    │строения, а/д    │построек, размыв  │

│   │     │               │          │                 │берегозащиты      │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│129│ 188 │п. Красная     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Поляна         │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│130│ 189 │п. Красная     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Поляна         │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│131│ 190 │п. Красная     │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Поляна         │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│132│ 191 │а/д Хоста -    │Оползни   │Воздействие на   │Разрушение участка│

│   │     │Воронцовка     │          │а/д, подпруда на │а/д, подпруда на  │

│   │     │               │          │р. Б. Хоста      │р. Б. Хоста       │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│133│ 192 │а/д Хоста -    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Воронцовка     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│134│ 193 │а/д Хоста -    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Воронцовка     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│135│ 194 │а/д Хоста -    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Воронцовка     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│136│ 195 │а/д Хоста -    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Воронцовка     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│137│ 196 │а/д Хоста -    │Обвалы    │Воздействие на   │Завалы на полотне,│

│   │     │Воронцовка     │          │полотно а/д      │деформации        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│138│ 197 │а/д Хоста -    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Воронцовка     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│139│ 198 │а/д Хоста -    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Воронцовка     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│140│ 199 │п. Хоста       │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │               │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│141│ 200 │а/д на Галицыно│Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │               │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│142│ 201 │а/д в          │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Медовеевку     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│143│ 202 │а/д в          │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Медовеевку     │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│144│ 203 │а/д в          │Оползни   │Воздействие на   │Наползание на     │

│   │     │Медовеевку     │          │полотно а/д      │полотно           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│145│ 204 │а/д в          │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │Медовеевку     │          │а/д и подпорные  │подпорных стен    │

│   │     │               │          │стенки           │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│146│ 205 │а/д в          │Сели      │Воздействие на   │Деформации и      │

│   │     │Медовеевку     │          │а/д, трубопровод │угроза а/д,       │

│   │     │               │          │                 │трубопроводу      │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│147│ 206 │а/д Адлер - Кр.│Лавины    │Воздействие на   │Разрушение будки  │

│   │     │Поляна         │          │сооружения вдоль │охраны            │

│   │     │               │          │дороги           │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│148│ 207 │а/д Адлер - Кр.│Эрозия    │Воздействие на   │Угроза а/д        │

│   │     │Поляна         │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│149│ 208 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │Солохаул       │          │а/д и строения   │угроза кафе       │

│   │     │               │          │кафе             │                  │

│150│ 209 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Солохаул       │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│151│ 210 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Солохаул       │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│152│ 211 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Солохаул       │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│153│ 212 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Солохаул       │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│154│ 213 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Солохаул       │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│155│ 214 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Наползание на     │

│   │     │Солохаул       │          │полотно а/д      │полотно,          │

│   │     │               │          │                 │деформации        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│156│ 215 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Деформации а/д   │Деформации полотна│

│   │     │Солохаул       │          │                 │с проседанием     │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│157│ 216 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │Солохаул,      │          │а/д и дома       │угроза домам      │

│   │     │Нор-Луйс       │          │поселка          │поселка           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│158│ 217 │а/д Дагомыс -  │Оползни   │Воздействие на   │Наползание на     │

│   │     │Солохаул,      │          │полотно а/д      │полотно и         │

│   │     │Волковка       │          │                 │деформации        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│159│ 218 │а/д Адлер - Кр.│Обвалы    │Воздействие на   │Периодические     │

│   │     │Поляна         │          │полотно а/д      │камнепады с       │

│   │     │               │          │                 │деформациями      │

│   │     │               │          │                 │полотна           │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│160│ 219 │а/д Адлер - Кр.│Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Поляна         │          │полотно а/д      │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│161│ 220 │п. Галицыно    │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │               │          │полотно          │                  │

│   │     │               │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│162│ 221 │а/д Галицыно - │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Молдовка       │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│163│ 222 │п. Дзыхра,     │Эрозия    │Размыв           │Размыв            │

│   │     │водохранилище  │          │водопропуска     │водопропуска      │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│164│ 223 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │угроза            │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│165│ 224 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д, здания      │зданий клиники    │

│   │     │Батуми, Мацеста│          │клиники          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│166│ 225 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │                  │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│167│ 226 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │                  │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│168│ 227 │а/д Веселое -  │Эрозия    │Воздействие на   │Деформации а/д из-│

│   │     │Аибга          │          │а/д              │за подмыва        │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│169│ 228 │а/д Веселое -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Аибга          │          │а/д              │а/д               │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│170│ 229 │а/д Веселое -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Аибга          │          │а/д              │а/д               │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│171│ 230 │а/д Веселое -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д    │

│   │     │Аибга          │          │а/д              │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│172│ 231 │а/д Веселое -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Аибга          │          │а/д              │а/д               │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│173│ 232 │а/д Веселое -  │Сели      │Воздействие на   │Угроза деформации │

│   │     │Аибга          │          │а/д              │полотна а/д       │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│174│ 233 │а/д Веселое -  │Сели      │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Аибга          │          │а/д              │а/д               │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│175│ 234 │а/д Веселое -  │Лавины    │Воздействие      │Угроза деформации │

│   │     │Аибга          │          │выносов на а/д   │полотна а/д       │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│176│ 235 │а/д Веселое -  │Лавины    │Воздействие      │Деформации полотна│

│   │     │Аибга          │          │выносов на а/д   │а/д               │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│177│ 236 │а/д Веселое -  │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Аибга          │          │дорогу           │а/д               │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│178│ 237 │а/д Веселое -  │Обвалы    │Периодическое    │Камнепад на       │

│   │     │Аибга          │          │воздействие на   │полотно           │

│   │     │               │          │полотно          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│179│ 238 │а/д на Грушевую│Сели      │Воздействие      │Разрушительные    │

│   │     │Поляну         │          │выносов на а/д   │размывы полотна   │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│180│ 239 │а/д на Грушевую│Оползни   │Угроза           │Угроза разрушения │

│   │     │Поляну         │          │воздействия на   │полотна           │

│   │     │               │          │полотно          │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│181│ 240 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации откоса │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │насыпи а/д        │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│182│ 241 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │а/д               │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│183│ 242 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Наползание на     │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │полотно           │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

│184│ 243 │а/д            │Обвалы    │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │а/д               │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│185│ 244 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │а/д               │

│   │     │Батуми, уч.    │          │                 │                  │

│   │     │Вардане -      │          │                 │                  │

│   │     │Детляжка       │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│186│ 245 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │а/д               │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│187│ 246 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │а/д               │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│188│ 247 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации полотна│

│   │     │Новороссийск - │          │а/д              │а/д               │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│189│ 248 │а/д в          │Эрозия    │Воздействие на   │Разрушительные    │

│   │     │Медовеевку     │          │а/д              │размывы а/д       │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│190│ 249 │Имеретинская   │Подтопле- │Постоянное       │Деформации        │

│   │     │низменность    │ние       │подтопление и    │построек          │

│   │     │               │          │периодическое    │                  │

│   │     │               │          │затопление       │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│191│ 250 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации        │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д и подпорную  │подпорной стены   │

│   │     │Батуми, р-н    │          │стену            │                  │

│   │     │Дагомыса       │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│192│ 251 │а/д Адлер - Кр.│Эрозия    │Угроза а/д       │Угроза а/д        │

│   │     │Поляна         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│193│ 252 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Деформации а/д,   │

│   │     │Новороссийск - │          │а/д, ж/д         │ж/д. Идет         │

│   │     │Батуми         │          │                 │реконструкция     │

│   │     │               │          │                 │подпорных стен    │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│194│ 253 │а/д            │Оползни   │Разрушительное   │Деформации а/д -  │

│   │     │Новороссийск - │          │воздействие на   │50 м.             │

│   │     │Батуми,        │          │а/д              │Строительство     │

│   │     │Мамедова Щель  │          │                 │ростверка         │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│195│ 254 │а/д            │Оползни   │Разрушительное   │Деформации а/д -  │

│   │     │Новороссийск - │          │воздействие на   │50 м.             │

│   │     │Батуми,        │          │а/д              │Строительство     │

│   │     │Мамедова Щель  │          │                 │ростверка         │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│196│ 255 │а/д на Пслух   │Эрозия    │Воздействие      │Угроза территории │

│   │     │               │          │эрозии реки на   │Роза Хутор        │

│   │     │               │          │территорию Роза  │                  │

│   │     │               │          │Хутор            │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│197│ 256 │а/д в          │Эрозия    │Воздействие на   │Угроза а/д,       │

│   │     │Медовеевку     │          │а/д, размывы     │выполнены габионы │

│   │     │               │          │берегоукрепитель-│                  │

│   │     │               │          │ных габионов     │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│198│ 257 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Реконструкция     │

│   │     │Новороссийск - │          │подпорные стены  │подпорных стен    │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

├───┼─────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│199│ 258 │а/д            │Оползни   │Воздействие на   │Реконструкция     │

│   │     │Новороссийск - │          │подпорные стены  │подпорных стен    │

│   │     │Батуми         │          │                 │                  │

└───┴─────┴───────────────┴──────────┴─────────────────┴──────────────────┘

### Глава 10. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

В ЧАСТИ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ)

#### 10.1. Карта градостроительного зонирования муниципальногообразования город-курорт Сочи в части границ зон с особыми условиями использования, установленных в целях охраны объектов исторического и культурного наследия (зоны охраны объектов культурного наследия)

1. Карта градостроительного зонирования муниципального образования город-курорт Сочи в части границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в целях охраны объектов культурного наследия (зоны охраны объектов культурного наследия), представлена в форме картографического документа, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил.

На карте отображены границы зон с особыми условиями использования территории, установленных в целях охраны объектов культурного наследия (зон охраны объектов культурного наследия), и объекты культурного наследия, расположенные на территории муниципального образования города Сочи.

2. Зоны охраны объектов культурного наследия установлены в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ "О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны" в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории зоны охраны объектов культурного наследия.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия границы территорий объектов культурного наследия, охранные зоны и временные границы зон охраны объектов культурного наследия на карте отображены условно и на дальнейших стадиях проектирования требуют уточнения.

#### 10.2. Перечень зон охраны объектов культурного наследия

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются временные границы зон охраны памятников истории и культуры.

Предлагаемые временные границы зон охраны объектов культурного наследия являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны памятников и ближайшей к ним среды обитания.

Объекты культурного наследия разделяются на:

- памятники архитектуры и градостроительства;

- памятники истории;

- памятники монументального искусства;

- памятники археологии.

Зоны охраны памятников состоят из:

- охранных зон памятников градостроительства и архитектуры;

- охранных зон памятников истории;

- охранных зон памятников монументального искусства;

- охранных зон памятников археологии;

- зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия.

#### 10.3. Описание границ временных охранных зон объектов

культурного наследия муниципального образования

город-курорт Сочи

##### 10.3.1. Временная охранная зона памятника

градостроительства и архитектуры (ОЗГ)

Временная охранная зона памятника градостроительства и архитектуры (ОЗГ) устанавливается вокруг памятника впредь до разработки проектных границ его зон охраны. В зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников градостроительства и архитектуры, являющихся зданиями, устанавливаются временные границы зон охраны в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников градостроительства и архитектуры, не являющихся зданиями, устанавливаются временные границы зон охраны в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру, в том числе для памятников ландшафтной архитектуры (парки, дендропарки и др.).

Примечания:

а) если памятник архитектуры является одновременно памятником истории, то действует большая по размеру граница охранной зоны: для зданий - 100 метров, для прочих объектов - 60 метров;

б) для памятников архитектуры, находящихся в пределах территории Старого Сочи, ОЗГ могут налагаться друг на друга, образуя объединенную ОЗГ; при этом при брандмауэрном типе городской застройки граница ОЗГ не может пересекать границы брандмауэра (противопожарной капитальной стены здания), исторически предполагающей возможность сплошной застройки улицы;

в) регламентные требования (требования по содержанию и использованию) ОЗГ и ОЗИ для зданий-памятников идентичны ввиду очевидности сходных задач по их охране.

##### 10.3.2. Временная охранная зона памятника истории (ОЗИ)

Временная охранная зона памятника истории (ОЗИ) устанавливается вокруг памятника впредь до разработки проектных границ его зон охраны. Для памятников истории устанавливаются временные границы зон охраны в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру (Закон N 487-КЗ от 06.06.2002).

Примечания:

а) если памятник истории является одновременно памятником архитектуры, то действует большая по размеру граница охранной зоны: для зданий - 100 метров, для прочих объектов - 60 метров;

б) регламентные требования (требования по содержанию и использованию) ОЗГ и ОЗИ для зданий-памятников идентичны ввиду очевидности сходных задач по их охране;

в) памятники истории, фактически являющиеся памятными местами (места боевых столкновений 1905 и 1920 гг. и др., не сохранившие материальных памятников исторического события), охраняются в границах территорий памятников, для них ОЗИ не устанавливаются;

г) памятники истории - воинские мемориалы, памятные знаки Великой Отечественной войны, воинские захоронения вне территорий кладбищ охраняются аналогично памятникам монументального искусства (см. ниже) ввиду очевидности общих принципов охранных мероприятий;

д) для памятников истории - мемориальных и реликтовых посадок (Дерево Дружбы, Поляна Дружбы, тюльпанное дерево и т.д.) впредь до научно-разработанных зон охраны сохраняется граница в 60 метров от объекта, но регламентные требования должны соответствовать и регламентным требованиям федерального законодательства в области природоохраны.

##### 10.3.3. Временная охранная зона памятника

монументального искусства (ОЗМ)

Временная охранная зона памятника монументального искусства (ОЗМ) устанавливается вокруг памятника впредь до разработки проектных границ его зон охраны. Для памятников монументального искусства (монументы, бюсты, парковая скульптура) устанавливаются временные границы зон охраны в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру (закон Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ). Отсчет ведется от абриса основания пьедестала (включая его отмостку).

Аналогично границы устанавливаются для воинских мемориалов, памятных знаков Великой Отечественной войны и воинских захоронений, расположенных вне территорий кладбищ, - 40 метров от границ памятника (или захоронения) по всему его периметру. Воинские захоронения в пределах кладбищ охраняются внутри границ некрополей.

##### 10.3.4. Временная охранная зона памятника археологии (ОЗА)

Временная охранная зона памятника археологии (ОЗА) устанавливается вокруг памятника впредь до разработки проектных границ его зон охраны. Для памятников археологии (вплоть до IV в. н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны (закон Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ):

а) для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) для святилищ (храмов), крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) для курганов высотой до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру (минимум), высотой свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру (максимум); для групп курганов может устанавливаться объединенная ОЗА;

г) для дольменов - 50 метров от основания дольмена по всему его периметру (для дольменных групп может устанавливаться объединенная ОЗА).

## Часть III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

### Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

#### 11.1. Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам приведены в таблице 9.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам

города Сочи

Условные обозначения к таблице:														        Таблица 9

| Р | - основной вид разрешенного использования (разрешен автоматически, «по праву» (при условии соблюдения требований технических регламентов безопасности) |
| --- | --- |
| У | - условно разрешенный вид использования (предоставляется заинтересованному лицу на основании решения администрации города Сочи с учетом результатов публичных слушаний.) |
|  | - запрещенный вид использования |  |  |
| Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечнях основных и условно разрешенных видов использования территориальных зон, осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке г Сочи. |
| Виды разрешенного использования | Зона застройки индивидуальными домами усадебного типа | Малоэтажная застройка домами коттеджного и блокированного типа до 15 метров | Среднеэтажная застройка до 22 метров | Многоэтажная застройка до 36 метров | Многоэтажная застройка до 56 метров | Многоэтажная застройка до 76 метров | Гостиничного фонда | Многофункциональная общественно-деловая застройка | Общественно деловой центр | Предприятий IV-V класса санитарной опасности | Предприятий не выше III класса санитарной опасности | Инженерной и транспортной инфраструктур | Сельскохозяйственных угодий | Производственных объектов сельскохозяйственного назначения | Особо охраняемых территорий | Пляжная зона общего пользования | Зеленых насаждений общего пользования | Природных территорий ограниченного пользования | Объектов спорта, туризма и активного отдыха | Лечебно-оздоровительных учреждений |

|  | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Ж6 | жк | ОД1 | ОД2 | П1 | П2 | ит | С1 | С2 | РО | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | РК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.Постоянное проживание |
| --- | --- |
| 1.1. Индивидуальное жилищное строительство (отдельно стоящий жилой дом на одну семью) | Р | Р | Р | Р | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 1.2. Жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) | Р | Р | Р | Р | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 1.3. Многоквартирный жилой дом |  | У | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Жилой комплекс |  | У | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Временное проживание |
| 2.1.Гостиница |  |  | Р | Р | У | У | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |
| 2.2. Мотель |  |  | У | У | У | У | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |
| 2.3. Хостел |  |  | У | У | У | У | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |
| 2.4. Отель |  |  | У | У | У | У | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |
| 2.5. Апартотель |  |  | У | У | У | У | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |
| 2.6. Пансион |  |  | У | У | У | У | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |
| 2.7. Туристическая база |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р | Р |
| 2.8. Туристическая деревня |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  | Р | У |  |  |  | У | Р | Р |
| 2.9. Специализированный жилищный фонд (общежитие) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  | У | Р |
|  | 3. Курортно-рекреационное проживание |
| 3.1. Санаторий |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 3.2. Дом отдыха |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 3.3. Пансионат |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 3.4. Спа - отель |  |  |  |  |  |  | Р | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 3.5. Детский лагерь |  |  |  |  |  |  | Р |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |
| 3.6. Спортивная база отдыха |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р | Р |
| 3.7. База отдыха |  | У |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р | Р |
| 3.8. Лечебно-оздоровительный центр |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р | Р |
| 3.9. Аэрарий |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | Р | Р | Р |
| 3.10. Аэросолярий |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | Р | Р | Р |
| 3.11. Лечебные (специализированные) пляжи |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | Р |
| 3.12. Пляжи |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | Р |
|  | 4. Курортно-рекреационное обслуживание |
| 4.1. Экскурсионное бюро | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 4.2. Туристический офис-центр |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 4.3. Информационный центр |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 4.4. Центр курортного отдыха |  |  | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
|  | 5. Торговля |
| 5.1. Универсам |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Универмаг |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Торговый центр |  | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Торгово-развлекательный центр |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Торгово-развлекательный комплекс |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Магазин | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  | Р | Р |
| 5.7. Торговая база |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. Продовольственная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. Овощная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. Складская база |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. Оптовая база |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. Оптовый сельскохозяйственный продовольственный рынок |  | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. Розничный рынок (продовольственных, промтоварных, сельхозпродуктов) |  | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 5.14. Рыночный комплекс |  | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 5.15. Объекты мелкорозничной торговли, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |
|  | 6. Общественное питание в здании |
| 6.1. Ресторан | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  | У |  | Р |  |  |  | Р | Р | Р |
| 6.2. Кафе | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  | У |  | Р |  |  |  | Р | Р | Р |
| 6.3. Столовая | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  | Р | Р | Р |
| 6.4. Бар | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  | У |  | Р |  |  |  | Р | Р | Р |
|  | 7. Отправление культа |
| 7.1. Объект религиозного культа | У | У | У | У | У | У | У | У | У |  |  |  | У |  |  |  |  | У | У | У |
| 7.2. Подворье |  | У | У | У | У |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Монастырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У |  |  |  | У |  |  |
|  | 8. Воспитание, образование, подготовка кадров |
| 8.1. Детское дошкольное учреждение | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 8.2. Общеобразовательная школа | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 8.3. Школа-интернат | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 8.4. Специализированная школа | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 8.5. Лицей | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 8.6. Гимназия | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 8.7. Учреждения высшего образования | У | У | Р | Р | Р |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. Учреждение среднего специального образования | У | У | Р | Р | Р |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. Учебный центр | У | У | Р | Р | Р |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Культура, искусство, информатика |
| 9.1. Музей | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 9.2. Выставочный зал | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 9.3. Концертно-спортивный комплекс |  |  | Р | Р | Р | Р | У | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 9.4. Театр |  |  | Р | Р | Р | Р | У | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 9.5. Летний театр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |
| 9.5. Кинотеатр |  |  | Р | Р | Р | Р | У | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 9.6. Клуб | Р | Р | Р | У | У | У | У | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 9.7. Культурно-исторический центр | У | У | У | У | У | У |  | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |
| 9.8. Ночной клуб |  |  |  | У | У | У | У | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 9.9. Библиотека. | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |
| 9.10. Архив | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |
| 9.11. Музыкальная школа | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12. Художественная школа | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13. Хореографическая школа | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14. Дом творчества | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.15. Телестудия |  |  | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.16. Радиостудия |  |  | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.17. Киностудия |  |  | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.18. Студия звукозаписи |  |  | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.19. Редакция газет и журналов | У | У | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.20. Издательство | У | У | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Физическая культура, спорт в здании |
| 10.1. Физкультурно - оздоровительный комплекс | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р | Р |
| 10.2. Спортивные сооружения | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р | Р |
| 10.3. Спортивный зал | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р | Р |
| 10.4. Фитнес-комплекс | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 10.5. Спортивный клуб | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 10.6. Спортивная школа | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 10.7. Бассейн | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
|  | 11. Спорт, отдых |
| 11.1. Спортивная площадка | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |
| 11.2. Детский игровой центр | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  | У | У |  | Р | Р |
| 11.2. Теннисный корт | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |
| 11.3. Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 11.4. Горнолыжный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 11.5. Биатлонный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 11.6. Лыжный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 11.7. Санно-бобслейная трасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 11.8. Трамплин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 11.9. Фристаил-центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 11.10. Парк культуры и отдыха |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |
| 11.11. Тематический парк |  |  | Р |  |  |  | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |
| 11.12. Парк | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р |
| 11.13. Сквер | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р |
| 11.14. Бульвар, прогулочная набережная | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р |
| 11.15. Аквапарк |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 11.16. Аттракцион |  |  | У | У |  |  | У | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 11.17. Дельфинарий |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 11.18. Океанариум |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |
| 11.19. Площадка для пляжного волейбола, настольного тенниса, бадминтона и других видов активного отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | Р | Р |
| 11.20.Детский оздоровительный конноспортивный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |
|  | 12. Здравоохранение, соцобеспечение |
| 12.1. Больница | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 12.2. Клиника общего профиля | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Диспансер | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Амбулатория | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 12.5. Поликлиника | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  | У | Р |  |
| 12.6. Пункт первой медицинской помощи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  | Р | Р | Р |
| 12.7. Врачебный кабинет | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  | У | Р | Р |
| 12.8. Ветеринарная поликлиника | У | У | У | У | У | У | У | У | У | Р | Р |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 12.9. Аптека | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  | Р |  |  |  | У | Р | Р |
| 12.10. Станция скорой и неотложной помощи | У | Р | Р | Р | Р | Р | У | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 12.11. Станция переливания крови |  | Р | Р | Р | Р |  |  | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.12. Дом ребенка | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.13. Детский дом | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.14. Дом для престарелых | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15. Семейный детский дом | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.16. Курортная поликлиника |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У | Р |
| 12.17. Водо- и грязелечебница |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У | Р |
| 12.18. Больница скорой медицинской помощи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 12.19. Подстанция больницы скорой медицинской помощи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 12.20. Пункт стоянки больницы скорой медицинской помощи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | 13. Бытовое обслуживание населения |
| 13.1. Дом быта | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Ателье | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Пункт проката | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Химчистка | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. Пункт ремонта обуви | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. Фотоателье | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. Парикмахерская (салон, студия) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 13.8. Предприятие по ремонту бытовой техники | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Коммунальные объекты, связь, полиция |
| 14.1. Баня | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Прачечная | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Отделение связи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  | Р | Р | Р |
| 14.4. Опорный пункт полиции | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  | Р | Р | Р |
| 14.5. Пожарное депо | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  | У | Р | У |
| 14.6. Отделение полиции | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  | У | Р | У |
| 14.7. Военкомат |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. Общественный туалет | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 14.9. Спасательная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | Р | Р |
|  | 15. Управление, финансы, страхование |
| 15.1. Банк | У | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Учреждение страхования | У | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. Учреждение биржевой торговли |  | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. Нотариальная контора | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. Ломбард |  |  | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. Юридическая консультация | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. Агентство недвижимости | У | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8. Туристическое агентство |  | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9. Центр обслуживания |  | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10. Рекламное агентство |  | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11. Административное здание | У | Р | Р | Р | Р | Р | У | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12. Административное здание правоохранительных органов (РОВД, прокуратура и т.п.) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  | Р |
| 15.13. Здание суда |  |  | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.14. Бизнес-центры, офисные центры, выставочные центры |  |  | У | Р | Р | Р | У | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
|  | 16. Наука и научное обслуживание |
| 16.1. Научно-исследовательский, (проектный, конструкторский компьютерный) центры | У | У | Р | Р | Р | У | У | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Научная (опытная) станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У | У |  |  | У | У |  |
| 16.3. Метеорологическая станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У | У | У | У | У | У |  |
| 16.4. Научно-инновационный центр |  |  | У | У | У | У | У | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Промышленное производство |  |
| 17.1. Промышленный объект (производство) не выше III класса санитарной опасности по классификации СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. Промышленный объект (производство) IV-V класса санитарной опасности по классификации СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | У | Р |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. Предприятия по изготовлению металлических, деревянных изделий, мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Склады |
| 18.1. Склад |  | У | У | У |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Открытый склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. Полигон отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. Центр по утилизации бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  | У | У |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. Станция временного хранения твердых бытовых отходов, прессования и обработки селективно собранного вторсырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 19. Сельское хозяйство |
| 19.1 Крестьянское фермерское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. 1. Личное подсобные хозяйство (в пределах населенного пункта) | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.2. Личное подсобные хозяйство (за пределами населенного пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. Садоводство | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. Дачное хозяйство | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | р |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. Обслуживание и хранение автотранспорта |
| 20.1.Гараж отдельно стоящий | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Гаражи боксового типа |  | У | У | У | У | У |  |  |  | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Паркинг, автостоянка, многоэтажные парковки |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  | Р | У |
| 20.4. Мастерская автосервиса | У | У | Р | Р | Р | У | У | У | У | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 20.5. Автосалон |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6. Автозаправочная станция | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | У | Р |  |
| 20.7. Автомобильная газозаправочная станция | У | У | У | У | У |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | У | У |  |  |  | У |  |  |
| 20.8. Автопарк грузового транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 20.9. Автопарк пассажирского транспорта, таксопарк |  |  |  |  |  |  |  | У | У | Р | Р | Р | У |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.10. Автомобильные мойки | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  | Р |
| 20.11. Слад ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  |  |  |  |
| 20.12. Нефтебаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. Транспортное обслуживание |
| 21.1. Автовокзалы |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. Морской вокзал |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. Железнодорожный вокзал |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4. Портовое сооружение |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5. Пассажирский железнодорожный остановочный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6. Надземный и подземный пешеходный переход | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | Р | Р |  | Р | Р |
| 21.7. Причал, эллинг |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |  |  | Р |  |  |  | Р |  |  | Р | Р |
| 21.8. Аэродром легкомоторной авиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | У |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.9. Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. Инженерная и транспортная инфраструктура |
| 22.1. Котельные большой мощности, ГРС, ПС | У | У | У | У | У | У | У | У | У | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  | У | У |
| 22.2. АТС, модульная котельная, КНС, РТП, ТП, ГРП, центральный тепловой пункт, индивидуальный тепловой пункт | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  |  |  |  | У | У |
| 22.3. КОС |  | У | У | У | У |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  | Р | У |  |
| 22.4. Объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р | Р | Р | Р |
| 22.5. ТЭЦ, ТЭС, ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р |  |  |  |  |  | У |  |  |
| 22.6. Линия электропередачи, линия связи (в том числе линейно-кабельное сооружение), трубопровод, полоса отвода автомобильной дороги, полоса отвода железной дороги) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | у | Р | Р | Р | Р | Р |
| 22.7. Противооползневое сооружение | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | У | У | У | Р | Р |
|  | 23. Объекты специального назначения |
| 23.1. Антенное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  | У |  |  |
| 23.2. Радио и телевизионная вышка; маломощные радиоретрансляторы | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У |  |  |  |  | У |  |  |
| 23.3. Антенна сотовой, радиорелейной и спутниковой связи | Р | Р | Р | Р | Р | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |  | У | Р | У |
| 23.4 Объект гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  | У | Р | Р | Р |
| 23.5. Кладбище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У |  |  |  | Р |  |  |
| 23.6. Крематорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |
| 23.7. Медико-социальный комплекс по оказанию ритуальных услуг | У | У | У | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. Благоустройство |
| 24.1. Благоустройство территории | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |

#### 11.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства

1. Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства разрешены при условии, если собственник, застройщик (инвестор) реализовал на своем участке какой-либо из основных и условно разрешенных видов разрешенного использования.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные на территории всех земельных участков:

- благоустроенные озелененные территории;

- объекты инженерного обеспечения основных, условно разрешенных и вспомогательных видов использования на соответствующем земельном участке;

- автомобильные проезды, подъезды, обслуживающие соответствующий участок;

- автостоянки и гаражи (в том числе подземные и многоэтажные);

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома детских учреждений);

- хозяйственные площадки для мусоросборников;

- иные вспомогательные объекты, предусмотренные действующими нормативами для зданий и сооружений соответствующего функционального назначения.

3. Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, представленными зданиями, суммарная общая площадь вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади основных и условно разрешенных видов использования.

4. Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, представленными площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, причалы и пр.), территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 10% от площади земельного участка.

5. Специальные согласования органа архитектуры и градостроительства требуются при выделении под вспомогательные виды использования земельных участков:

- специальных парков типа зоопарков, ботанических садов;

- жилищно-эксплуатационных служб с ремонтными мастерскими и гаражами;

- объектов ритуального назначения;

- автовокзалов, морских и речных вокзалов, железнодорожных вокзалов и станций;

- испытательных полигонов, воинских частей, исправительно-трудовых учреждений типа тюрем и колоний.

6. Отнесение к вспомогательным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечне вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сопутствующее основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков, осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке г. Сочи.

7. Перечень основных вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенных на территории земельных участков при основных и условно разрешенных видах использования земельных участков, приведен в таблице 10.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков.

Таблица 10

| Основные и условно виды разрешенного использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- |
| Постоянное проживание |
| Индивидуальное жилищное строительство (отдельно стоящие жилые дома на одну семью) | - строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (типа столярных мастерских), летние гостевые домики, семейные бани, постройки для ведения подсобного хозяйства, надворные туалеты; - гаражи или стоянки 1-3 места; - хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента); - площадки: детские, хозяйственные, отдыха; - сады, огороды; - водоемы, водозаборы; - теплицы, оранжереи. |
| Жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) | - площадки для отдыха. |
| Многоквартирные дома | Встроенные в нижние этажи лицевых корпусов: - учреждения торговли, кроме рыбных магазинов; - учреждения общественного питания; - парикмахерские, салоны красоты, приемные пункты химчистки; - библиотеки; - отделения связи; - офисы фирм; - врачебные кабинеты; - детские - дошкольные группы и учреждения с количеством детей до 30; - спортивный зал; - площадки для сбора мусора |
| Временное проживание |
| Гостиницы, мотели, хостелы, апартотели (апартаменты), пансионы, туристическая база, туристическая деревня | - площадки: спортивные, для отдыха, хозяйственные; - оборудованные площадки для временных сооружений; - встроенные торговые, офисные помещения, помещения общественного питания, бытового обслуживания, спортивного и культурно-развлекательного назначения. |
| Общежития | - площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха. |
| Общественное питание в здании |
| Рестораны, кафе, столовые | - оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйственные). |
| Отправление культа |
| Объекты религиозного назначения | - жилые дома для персонала; - объекты ритуального назначения - площадки для отдыха, хозяйственные. - автостоянки или гаражи. |
| Монастырь |  |
| Подворье |  |
| Воспитание, образование, подготовка кадров |
| Детские дошкольные учреждения | - площадки: детские, спортивные, для отдыха; - теплицы, оранжереи. |
| Общеобразовательные школы, школы-интернаты, специализированные школы, лицеи, гимназии |  |
| Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры | - жилые дома для персонала; - площадки: спортивные, для отдыха. |
| Спорт, отдых |
| Стадионы | Сооружения, связанные с технологией функционирования основных объектов. |
| Парки культуры и отдыха | - развлекательные центры; - комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки; - предприятия общественного питания; - общественные туалеты; - выставочные павильоны; - зрительные залы, эстрады; - спортивные площадки без мест для зрителей; - оборудованные площадки для временных сооружений обслуживания, торговли, проката; - площадки для отдыха; - хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за парком; - помещения для охраны. |
| Спортплощадки, теннисные корты | - помещения для переодевания, душевые. |
| Горнолыжные, биатлонные, лыжные комплексы, санные и бобслейные трассы, трамплины, фристайл центры | Сооружения, связанные с технологией функционирования основных объектов. |
| Здравоохранение и соцобеспечение |
| Больницы, клиники общего профиля | - жилые дома для персонала; - объекты, технологически связанные с назначением основного вида использования; - часовни; - площадки для отдыха. |
| Диспансеры |  |
| Курортные поликлиники, водо- и грязелечебницы | Объекты, технологически связанные с назначением основного вида использования. |
| Управление, финансы, страхование |
| Бизнес центры, офисные центры, выставочные центры | - встроенные или пристроенные объекты торговли, обслуживания, общественного питания. |
| Банки, учреждения страхования, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, рекламное агентства, туристические агентства и центры обслуживания |  |
| Научно-исследовательские( проектный, конструкторский, компьютерный) центры | - встроенные или пристроенные объекты торговли, обслуживания, общественного питания. |
| Промышленное производство |
| Предприятия по изготовлению металлических, деревянных изделий, мебели | - складские здания. |
| Предприятия не выше III класса санитарной опасности по классификации СанПиН | - объекты, технологически связанные с назначением основного вида; - питомники растений для озеленения предприятия и СЗЗ; - предприятия общественного питания для обслуживания работников; - объекты пожарной охраны. |
| Предприятия IV-V класса санитарной опасности по классификации СанПиН |  |
| Склады |
| Склады | - погрузо-разгрузочные площадки; - здания для персонала; - объекты пожарной охраны. |
| Полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов) | - здания для персонала. |
| Обслуживание и хранение автотранспорта |
| Гаражи отдельно стоящие, гаражи боксового типа | - мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; - автомобильные мойки; - помещения или здания для охраны. |
| мастерские автосервиса, мастерская автосервиса, АЗС, АГС, автомобильные мойки | - помещения для персонала; - объекты технического и инженерного обеспечения. |
| Автопарки пассажирского транспорта, таксопарки | - помещения для персонала. |
| Паркинги, автостоянки, многоэтажные парковки | - здания или помещения для охраны. |
| Автопарки грузового транспорта | - мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; - здания или помещения для персонала. |
| Транспортное обслуживание |
| Автовокзалы, морские вокзалы, железнодорожные вокзалы | - объекты, технологически связанные с назначением основного вида. |

Глава 12. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и Правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Земельные участки и (или) объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и (или) объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

## Предельные размеры земельных участков, предоставляемых из земель муниципальной собственности, составляют:

## - для индивидуального жилищного строительства - от 300 до 700 кв. м;

## - для строительства от 2 до 10 блокированных жилых домов - от 100 до 300 кв. м за каждым индивидуальным блоком, включая площадь строения;

## -для ведения личного подсобного хозяйства - до 1200 кв. м.

## Ширина предоставляемых земельных участков не может быть меньше:

## - для индивидуального жилищного строительства - 8 метров;

## - для ведения личного подсобного хозяйства - 12 метров;

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Таблица 11

| Зона | Минимальная длина стороны по уличному фронту, м6 | Минимальная ширина/ глубина, м | Максимальный коэффициент застройки,%5 | Минимальный коэффициент озеленения,% | Максимальная высота здания до конька крыши, м3 | Максимальная высота оград, м 1 | Минимальный отступ от границ земельного участка м4, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж-12 | 10 | 30 | 50 | 30 | 12 | 2,0 | 3 |
| Ж-22 | 8 | 25 | 50 | 30 | 15 | 2,0 | 3 |
| Ж-3 | 40 | 25 | 50 | 15 | 22 | НР | 5 |
| Ж-4 | жилые дома | 40 | 32 | 40 | 15 | 36 | НР* | 5 |
|  | общественные объекты2 | 40 | 25 | 40 | 30 | 22 | 1,5 | 5 |
| Ж-5 | жилые дома | 40 | 50 | 30 | 20 | 56 | НР* | 5 |
|  | общественные объекты2 | 40 | 25 | 40 | 30 | 22 | 1,5 | 5 |
| Ж-6 | жилые дома | 40 | 50 | 30 | 25 | 76 | НР* | 5 |
|  | общественные объекты2 | 40 | 25 | 40 | 30 | 22 | 1,5 | 5 |
| ЖК2 | 8 | 20 | 50 | 30 | 12 | 1,5 | 3 |
| ОД-1 | 40 | 25 | 50 | 30 | 22 | НР | 5 |
| ОД-22 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 | 1,5 | 5 |
| П-1 | 60 | 80 | 50 | 30 | НР | 2,0 | 5 |
| П-2 | 100 | 25 | 50 | 30 | НР | 2,0 | 5 |
| ИТ | НР | НР | НР | 20 | НР | НР | 5 |
| С-1 | НР | НР | НР | НР | НР | НР | 5 |
| С-2 | НР | НР | НР | НР | НР | 2,0 | 5 |
| РО | НР | НР | 0 | 80 | НР | НР | 5 |
| Р-1 | НР | НР | 0 | 10 | НР | 1,5 | 5 |
| Р-22 | НР | НР | 0 | 80 | НР | 1,5 | 5 |
| Р-3 | НР | НР | 15 | 60 | 11 | 1,5 | 5 |
| Р-4 | НР | НР | 40 | 30 | НР | 1,5 | 5 |
| РК4 | НР | НР | 40 | 30 | 33 | 1,6 | 5 |
| ОГК7 | НР | НР | НР | НР | НР | НР | НР |

НР - не регламентируется, параметры строительства определяются в составе документации по планировке территории, определяемые функциональными процессами устанавливаемые по соответствующим технологическим нормам и требованиям.

1- Для участков жилой застройки высота ограды 2 метра может быть превышена между соседними земельными участками при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности, но не более 2,5 метров.

2- Ограждения вдоль магистральных улиц  должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении с элементами благоустройства и озеленения.

3- Допускается отклонение от указанного значения предельной высоты зданий, строений, сооружений  в зависимости от характера рельефа местности, но не более чем на 10 процентов. Данное отклонение допустимо без соблюдения дополнительных процедур.

4 – Данный раздел  не применяется в отношении видов разрешенного использования указанных в таблице №9 настоящих правил под №№ 3.5; 11.8; 21.3; 22.1- 22.7; 23.1-23.4, 24.1.

5– Допускается при подготовке градостроительного плана отклонение от максимального процента застройки или от минимального отступа от границ земельного участка без соблюдения дополнительных процедур, при реконструкции объектов капитального строительства – зданий, строений, объектов незавершенного строительства (при наличии документа подтверждающего право на такой объект) внешних контур которых располагается  за пределами границ минимально допустимого  отступа от границ земельного участка или превышают максимальный коэффициент застройки, установленный градостроительным регламентом для данного земельного участка. В таком случае, граница максимального процента застройки и минимального отступа от границ земельного участка отражается в градостроительном плане по внешнему контуру здания (строения) и реконструкция допустима исключительно путем увеличения этажности таких объектов.

6– Если земельный участок (существующий или формируемый) имеет непрямоугольную форму минимальная его длина по уличному фронту может быть уменьшена, но не более чем на 40%, при условии, что его площадь не меньше условной площади (минимальная длина по уличному фронту, умноженная на минимальную глубину) в соответствии с настоящей таблицей.

7– Данный раздел применяется исключительно в отношении олимпийских объектов, действует до 01 июля 2014 года

* - согласно проектной документации, согласованной в установленном законом порядке.

##### 12.2. Природные заграждения

На территории участков, расположенных вдоль границ зон, должны устраиваться природные заграждения, которые обеспечивают защиту объектов, расположенных в зонах менее интенсивного использования, от негативного воздействия объектов, расположенных в зонах более интенсивного использования.

Устанавливаются три категории природных заграждений:

- тип 1 - плотное заграждение - зеленые насаждения высотой не менее 2 м с плотностью посадки не менее 1 ствола на 4 кв. м на полосе шириной 10 м;

- тип 2 - полупрозрачное заграждение - зеленые насаждения высотой не менее 2 м с плотностью посадки не менее 1 ствола на 9 кв. м на полосе шириной 6 м;

- тип 3 - прозрачное заграждение - зеленые насаждения высотой не менее 2 м с плотностью посадки не менее 1 ствола на 16 кв. м на полосе шириной 3 м.

При устройстве природных заграждений бремя ответственности и затрат ложится на плечи застройщика той зоны, которая имеет более высокую относительную интенсивность в соответствии с таблицей 12.

При делении на участки незастроенной территории и выделении под застройку незастроенных участков устройства заграждений не требуется. Определение ответственности за устройство заграждений и собственно их устройство следует обеспечить при застройке участков.

Если схемой не предусмотрено деления на участки, застройщик обязан сохранить либо посадить по обе стороны всех вновь построенных улиц не менее 1 дерева на 10 м уличного фасада.

###### Категории природных заграждений по типам зон

Таблица 12

|  | Примыкающие зоны |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | П1 | П2 | ИТ | ОД1 | ОД2 | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Ж6 | ЖК | РО | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | РК | С1 | С2 |
| П1 | X | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П2 |  | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТ |  |  | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ОД1 |  |  |  | X | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ОД2 |  |  |  |  | X | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ж1 |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ж2 |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ж3 |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ж4 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ж5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ж6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Р1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Р3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Р4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 3 | 1 |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3 | 1 |
| С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 1 |
| С2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

##### 12.3. Автостоянки

Во всех территориальных зонах требуемое согласно СНиП 2.07.01-89* количество машиномест на одну расчетную единицу по видам использования для наземных стоянок должно быть обеспечено на территории земельного участка, в границах которого производится градостроительное изменение.

Размещение за пределами земельного участка части машино-мест должно быть обосновано в документации по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест или территории для их размещения в границах квартала. Участки стоянок-спутников, допустимые для размещения машино-мест, должны располагаться:

для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;

для жилых домов, возводимых в рамках развития застроенных территорий, - в пределах пешеходной доступности не более 1500 метров;

для прочих - на примыкающих земельных участках.

За пределами земельного участка может быть размещено не более 50 процентов необходимых машино-мест.

##### 12.4. Предельные разрешенные уровни воздействия

на среду и человека от деятельности на территории участка

Предельные разрешенные уровни воздействия на среду и человека от деятельности на территории участка приведены в таблице 13.

Значения максимально допустимых уровней воздействия, установленные градостроительным регламентом, относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

###### Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия

на среду и человека от деятельности на территории участка

Таблица 13

| Индекс зоны | Зона | Максимальный уровень шумового воздейс-твия <2> | Максимальный уровень загряз- ненности атмос- ферного воздуха <1> | Максимальный уровень ЭМП <3> | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Ж-1 | застройка индивидуальными жилыми домами до 12 метров | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях |
| Ж-2 | малоэтажная жилая застройка до 15 метров | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Ж-3 | среднеэтажная жилая застройка до 22 метров | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Ж-4 | многоэтажная жилая застройка до 36 метров | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Ж-5 | многоэтажная жилая застройка до 56 метров | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Ж-6 | многоэтажная жилая застройка до 76 метров | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| ЖК | зона гостиничного фонда до 12 метров | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| ОД-1 | многофункциональная общественно-деловая застройка | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| ОД-2 | общественно-деловой центр | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| П-1 | зона предприятий не выше IV - V класса санитарной опасности | 65 | Нормируется по границе зоны (1 ПДК) | Нормируется по границе зоны (1 ПДУ) | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| П-2 | зона предприятий не выше III класса санитарной опасности | 65 | Нормируется по границе зоны (1 ПДК) | Нормируется по границе зоны (1 ПДУ) | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| ИТ | зона инженерной и транспортной инфраструктур | 65 | Нормируется по границе зоны (1 ПДК) | Нормируется по границе зоны (1 ПДУ) | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| С-1 | зона сельскохозяйственных угодий | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| С-2 | зона производственных объектов сельскохозяйственного назначения | 65 | Нормируется по границе зоны (1 ПДК) | Нормируется по границе зоны (1 ПДУ) | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| РО | зона особо охраняемых территорий | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Р-1 | пляжная зона общего пользования | 65 | 0,8 ПДК | Нормируется по границе зоны (1 ПДУ) | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Р-2 | зона зеленых насаждений общего пользования | 65 | 0,8 ПДК | Нормируется по границе зоны (1 ПДУ) | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Р-3 | зона природных территорий ограниченного пользования | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Р-4 | зона объектов спорта, туризма и активного отдыха | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| РК | зона лечебно-оздоровительных учреждений | 50 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |

--------------------------------

<1> - Соблюдение указанных норм обеспечивается с учетом суммации биологического действия веществ или продуктов их трансформации в атмосфере, а также загрязнения атмосферы за счет действующих, строящихся и намеченных к строительству объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе обращаться в органы и учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации за получением информации о качестве атмосферного воздуха.

Запрещается проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.

<2> - Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука в помещениях, на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях и на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории.

<3> - Не допускается сооружение, производство, продажа и использование, а также закупка и ввоз на территорию Российской Федерации источников ЭМП без санитарно-эпидемиологической оценки их безопасности для здоровья, осуществляемой для каждого типопредставителя, и получения санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с установленным порядком.

###### Обязанности юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении производственного

контроля

На администрацию предприятий, учреждений, организаций и граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, возлагается обязанность по обеспечению производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением установленных санитарных правил в процессе производства (деятельности), выполнением мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию загрязнения окружающей природной среды.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;

- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции, безопасной (безвредной) для человека, снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека, и принять меры по применению (использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожению;

- информировать орган, уполномоченный на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил;

- принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

### Глава 13. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

#### 13.1. Режимы зон

особого градостроительного и архитектурного контроля

##### 13.1.1. Требования к объектам капитального строительства

в границах зоны "ОГК"

1. При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства в границах зоны "ОГК" устанавливаются следующие требования:

а) Обеспечение архитектурно выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения объекта капитального строительства;

б) Применение архитектурных решений соразмерно открытому пространству окружающей среды;

в) Формирование ансамблевой застройки;

г) Применение технологических решений по вертикальному озеленению.

2. Оформление фасада объектов:

- цокольная часть - на высоту согласно пропорции здания, от 0,2 м до 1,5 - 2,0 м. Необходимо выполнять отделку из современных облицовочных материалов, композитных материалов, либо из натурального камня (гранит, мрамор, песчаник), либо из керамогранита (цветовая гамма: светло-песочная, коричневая, "шоколад", бордовый, серый);

- кровля объекта - керамическая черепица (колер - красно-коричневый), гибкая черепица (колер - от красного до коричневого);

- стены фасада - отделку выполнять в бежевых и белых тонах. В горном кластере с использованием традиционных натуральных отделочных материалов (дерево, камень, керамическая черепица). Материал отделки - от декоративной штукатурки до вентилируемого фасада (композитные материалы, керамогранит, натуральный камень);

- ночной фасад здания включает в себя обязательную подсветку входных групп, наружное освещение территории объекта (зон отдыха, детских площадок, путей подхода к объекту).

##### 13.1.2. Режим зон в границах "ОГК"

1. На территории зоны "ОГК" не допускается:

а) Размещение и строительство промышленных и складских предприятий, взрыво-, пожароопасных, загрязняющих почву, атмосферу, водоемы, а также объектов транспорта, создающих повышенные грузовые потоки;

б) Изменение и уничтожение объемно-пространственной композиции, габаритов и архитектурного решения зданий;

в) Сокращение площадей существующих территорий парков, скверов и бульваров;

г) Размещение на лицевых фасадах зданий инженерно-технического оборудования;

д) Размещение временных строений на территориях открытых городских пространств, за исключением временных сооружений, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий в соответствии с заключением управления архитектуры и градостроительства города Сочи;

е) Формирование "точечной" высотной застройки.

2. На территории "ОГК" допускается:

а) Регенерация градостроительной среды посредством полной или частичной реконструкции;

б) Снос (демонтаж), реконструкция диссонирующих объектов в соответствии с заключением управления архитектуры и градостроительства города Сочи;

в) Устройство мансард на лицевых корпусах без изменения конфигурации крыши (допускается повышение отметки конька на 2 м), на дворовых корпусах с частичным изменением конфигурации крыши: угла наклона, размеров и конфигурации оконных проемов (при условии соблюдения предельных параметров);

г) Изменение архитектурного решения лицевых фасадов зданий, строений и сооружений на уровне первых и цокольных этажей, не искажающее общее архитектурное решение объектов: устройство витрин, устройство дверных проемов на территориях открытых городских пространств в соответствии с заключением управления архитектуры и градостроительства города Сочи;

д) Частичное изменение планировочной структуры и модуля кварталов при сохранении ценных градоформирующих объектов: разделение кварталов, организация проездов и пешеходных проходов. Данное изменение допустимо в составе проекта планировки территории.

3. На территории "ОГК" рекомендуется:

а. Восстановление цоколей и отмосток, мощение с вентиляцией и дренированием грунта;

б. При ремонте лицевых фасадов зданий, строений: устранение диссонирующих элементов; упорядочение архитектурного решения и габаритов оконных и дверных проемов в соответствии с заключением управления архитектуры и градостроительства города Сочи.

4. Особые требования для отдельных территорий в зоне "ОГК":

а) Соблюдение композиционных принципов застройки набережных - формирование силуэта застройки набережных, чередование непрерывного фронта застройки с архитектурно-ландшафтными элементами и градостроительными ансамблями;

б) Изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений общего пользования, за исключением аварийных и санитарных рубок;

в) Строительные работы, приводящие к изменению основных характеристик ландшафта.

##### 13.1.3. Требования к благоустройству территории

в границах зоны "ОГК"

1. Элементы благоустройства должны обеспечить "места празднования" и прилегающие территории к олимпийским объектам высоким уровнем архитектурно-дизайнерского оформления и технического оснащения.

2. Указатели информационно-справочных пунктов оформляются в соответствии с утвержденными дизайнерскими решениями на двух и более языках.

3. Размещение рекламных поверхностей и некапитальных коммерческих сооружений в границах зон осуществлять в соответствии со сводом стандартизированных требований к их внешнему виду.

4. Оформление основных транспортных маршрутов от Центрального Сочи до Прибрежного олимпийского кластера, от Прибрежного кластера до Горного кластера, а также вечернее освещение осуществлять в соответствии с концепцией праздничного оформления.

5. Вывоз, транспортировку и складирование ТБО осуществлять с учетом системы и организации селективного сбора бытовых и приравненных к ним отходов на территории города Сочи с учетом туристических маршрутов и мест массового отдыха людей.

#### 13.2. Ограничения использования земельных участков

и объектов капитального строительства на территории зонс особыми условиями использования территорий

по природным и санитарно-гигиеническим требованиям

##### 13.2.1. Ограничения градостроительных изменений

на территории зон округа горно-санитарной охраны курорта Сочи

###### Ограничения на территории I зоны округа горно-санитарной охраны

На территории первой зоны запрещаются все виды функционального использования по результатам осуществления градостроительных изменений, за исключением:

- в пределах пляжной полосы на территории оборудованных набережных и в зоне обслуживания пляжей:

- установка и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам,

- выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ,

- в пределах участков выхода минеральных вод и месторождения лечебных илов:

- строительство сооружений - каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров,

- размещение питьевых галерей, бюветов, эстакад и других устройств для добычи лечебных грязей и минеральных вод.

###### Ограничения на территории II зоны горно-санитарной охраны

На территории второй зоны запрещается осуществление градостроительных изменений, в том числе:

- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

- строительство транзитных автомобильных дорог;

- строительство коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

- строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристских стоянок без полного инженерного обеспечения с подключением к централизованным или локальным системам водоснабжения и канализации;

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод.

В населенных пунктах, вошедших во вторую зону, все здания должны быть канализованы либо иметь водонепроницаемые выгреба.

Учитывая горный рельеф местности, значительные размеры территории второй зоны и большое количество населенных пунктов, расположенных на этой территории, местоположение водозаборов пресных и минеральных вод, во второй зоне санитарной охраны как исключение разрешается размещение кладбищ при согласовании отвода с соответствующим отделом Роспотребнадзора.

Для выбора участков захоронения следует проводить геолого-гидрогеологические исследования. Пригодные для захоронений участки должны отвечать основным требованиям:

- участки должны находиться за пределами областей питания пресных и минеральных вод;

- направление грунтовых вод не должно быть в сторону водозаборов;

- участки не должны быть приурочены к зонам тектонических нарушений;

- участки, отведенные под кладбища, должны быть обнесены дренажными канавами.

###### Ограничения на территории III зоны горно-санитарной охраны

Режим, предусмотренный для 3-й зоны, является единым для округа в целом:

- осуществление развития и застройки территорий округа в строгом соответствии с генеральными планами курортов и комплексов и в целом города-курорта Сочи, утвержденными в установленном порядке;

- ограничение на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов города-курорта;

- запрещение промышленной рубки леса, спуска в реки неочищенных фекально-хозяйственных вод, сброса нечистот в имеющиеся карстовые воронки и колодцы, выбора гравия из русел рек.

##### 13.2.2. Ограничения градостроительных изменений

на территории зон санитарной охраны водозаборов

###### Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов

### Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

###### Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов:

- объекты, вызывающие химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГСМ, удобрений, мусора, накопители, шламохранилища, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.),

- объекты, вызывающие микробное загрязнение (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

##### 13.2.3. Ограничения градостроительных изменений

на территории зон охраны водных объектов

###### Ограничения на территории водоохранных зон

Запрещаются любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов. В том числе запрещается размещение:

- кладбищ и скотомогильников,

- мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

- стоянок автотранспортных средств.

Размещение, строительство и реконструкция разрешенных объектов допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

###### Ограничения на территории прибрежных защитных полос

Запрещаются любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов. В том числе запрещается размещение:

- кладбищ и скотомогильников,

- мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

- стоянок автотранспортных средств,

- пастбищ и пашен,

- отвалов размываемых грунтов.

Размещение, строительство и реконструкция разрешенных объектов допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

###### Ограничения на территории береговых полос

Разрешается использование как территории общего пользования для передвижения и пребывания около них (без использования механических транспортных средств), в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещаются любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

##### 13.2.4. Ограничения градостроительных изменений

на территории зон естественных ландшафтов, лечебно-оздоровительных объектов и озелененных территорий общего пользования

###### Ограничения в зонах особо охраняемых природных территорий

Кавказский государственный природный биосферный заповедник

Запрещена любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории (нарушение естественного состояния природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия):

- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и отдельных объектов;

- строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, не связанных с функционированием заповедника;

- планировка садоводческих и дачных участков;

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима.

Запрещаются изъятие и прекращение прав на земельные участки и другие природные ресурсы, включенные в государственный природный заповедник.

Сочинский национальный парк

На территории национального парка устанавливается дифференцированный режим, в том числе:

- заповедный режим, где запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование;

- режим заказника, где запрещено строительство жилых и производственных зданий и сооружений;

- режим регулируемого рекреационного использования;

- режим использования, предназначенный для размещения мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей;

- хозяйственный режим для обеспечения функционирования парка.

На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, запрещаются расширение и строительство новых хозяйственных объектов. Режим использования этих территорий определяется положением, утверждаемым государственным органом, в ведении которого находится Сочинский национальный парк.

Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник

На территории заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственного природного заказника.

Особенности режима охраны Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника определяются положением, утверждаемым государственным органом Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.

Дендропарки и ботанические сады

На территориях парка "Дендрарий", субтропического ботанического сада, дендрологического парка "Зеленая роща" запрещаются все виды функционального использования, не связанные с выполнением их задач и влекущие нарушение сохранности флористических объектов.

Памятники природы

На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

###### Ограничения в зоне объектов и территорий

рекреационно-оздоровительного назначения

Запрещены любая деятельность и градостроительные изменения, соответствующие режиму округа горно-санитарной охраны курорта Сочи.

###### Ограничения на территории зон озелененных территорий

общего пользования

Запрещены все виды функционального использования по результатам осуществления градостроительных изменений, не связанных с основным существующим видом функционального использования и назначения в зоне "Р-2" градостроительного зонирования.

Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, садами, парками, скверами, бульварами, водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами (городскими лесами), лесопарками и другими объектами, включены в состав территориальных зон и не подлежат приватизации.

##### 13.2.5. Ограничения на территории санитарно-защитных зон

от техногенных стационарных источников

###### Ограничения на территории санитарно-защитных зон

от производственных предприятий, коммунальных и инженерных

объектов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов:

- жилые здания;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, курорты, санатории и дома отдыха;

- садоводства, дачные участки и огороды;

- комплексы водопроводных сооружений;

- спортивные сооружения, кроме объектов социального обслуживания предприятий;

- детские площадки;

- высшие и средние учебные заведения;

- детские дошкольные учреждения, школы;

- объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевой промышленности (в том числе оптовые склады);

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Размещение новых объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территориальной зоны.

При размещении объектов капитального строительства, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны в границах территориальных зон жилого, общественно-делового и рекреационного назначения, санитарно-защитная зона не должна распространяться за пределы границ земельных участков, на территории которых находятся указанные объекты.

Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных в любой территориальной зоне, могут распространяться за границы соответствующей зоны при условии распространения санитарно-защитной зоны на территориальную зону с кодовым обозначением "Р-3".

###### Ограничения на территории санитарно-защитных зон

от объектов специального назначения

Запрещены все виды функционального использования по результатам осуществления градостроительных изменений, связанные со строительством жилых зданий, общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений.

###### Ограничения на территории санитарных разрывов от источников

физического загрязнения

Санитарные разрывы от электроподстанций

Запрещены все виды функционального использования по результатам осуществления градостроительных изменений, связанные со строительством жилых зданий, общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений.

###### Ограничения на территории охранной зоны городских

газопроводов

Запрещены все виды функционального использования по результатам осуществления градостроительных изменений, связанных со строительством зданий и строений.

###### Ограничения на территории охранной зоны воздушных линий

электропередачи

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов:

- детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, стоянки и гаражи всех видов машин и механизмов,

- склады горюче-смазочных материалов.

##### 13.2.6. Ограничения на территории зон от техногенных

динамических источников

###### Ограничения на территории зон воздействия

от аэропорта Сочи (Адлер)

Зоны шумового воздействия:

В зоне "А" - запрещены строительство и размещение жилых зданий и сооружений, детских, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, школ, административных зданий. Строительство гостиниц аэропортов разрешено только с применением шумозащитных мероприятий.

В зоне "Б" - запрещены строительство и размещение жилых зданий и сооружений, детских, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, школ. Размещение административных зданий не рекомендуется. Строительство гостиниц аэропортов разрешено только с применением шумозащитных мероприятий.

Зоны высотных ограничений:

В зоне "В" - согласованию подлежат объекты высотой 3 м и более.

В зоне "Г" - согласованию подлежат объекты высотой от 10 м до 30 м.

В зоне "Д" - согласованию подлежат объекты высотой от 30 м и более.

###### Ограничения на территории зон санитарных разрывов

вдоль железнодорожных магистралей

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов:

- жилые здания;

- общественные здания (кроме зданий, связанных с обслуживанием пассажиров).

###### Ограничения на территории зон шумового воздействия

от городских и внешних автодорог

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно применение шумозащитных мероприятий, которые устанавливаются в зависимости от функционального использования застройки и сложившихся условий. К ним относятся такие мероприятия как:

- установка защитных экранов на участках капитальной застройки, непосредственно примыкающей к транспортным магистралям;

- использование шумозащитных конструкций на зданиях (тройное остекление или сооружение шумоотражающего экрана и т.д.).

##### 13.2.7. Ограничения на территориях возможных чрезвычайных

ситуаций природного характера

###### Ограничения на территориях, подверженных опасным экзогенным

геологическим процессам

В зонах территорий с опасными геологическими процессами запрещено строительство зданий и сооружений любого типа без проведения предварительного обследования и разработки инженерных мероприятий (противокарстовых, противооползневых, противоселевых, берегоукрепительных и др.).

###### Ограничения на территориях, подверженных опасным эндогенным

геологическим процессам

Ограничения на территории зон сейсмической интенсивности

При осуществлении разрешенных видов градостроительных изменений на участках с сейсмической интенсивностью:

- 8 баллов (категории A и B) и 9 баллов (категории C) запрещается:

строительство зданий и сооружений всех категорий без учета антисейсмических мероприятий согласно положениям СНиП II-7-81;

- 9 баллов (категории A и B) и > 9 баллов (категории C) запрещается:

строительство зданий и сооружений категорий A и B без учета антисейсмических мероприятий согласно положениям СНиП II-7-81;

строительство зданий и сооружений особо ответственных объектов (категория C);

- более 9 баллов (категории A и B) и 10 баллов (категории C) запрещается:

возводить здания и сооружения;

при необходимости строительство на таких площадках допускается по согласованию с Министерством регионального развития России.

Ограничения в узлах (участках) возможного возникновения чрезвычайных ситуаций:

При осуществлении разрешенных видов градостроительных изменений:

- в узлах пересечения разнонаправленных геодинамических активных разломов:

- не рекомендуется размещение детских и учебных учреждений и объектов здравоохранения;

- на участках наложения опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов:

- не рекомендуется размещение объектов повышенной ответственности;

- в пунктах зафиксированных конфликтных ситуаций различных категорий:

- требуются меры по переносу объектов - 1 категория (разрушение объектов);

- требуются защитные меры безопасности - 2 категория (деформация объектов);

- требуются профилактические защитные меры безопасности - 3 категория (потенциальная угроза);

- осуществляются инженерные защитные мероприятия - 4 категория.

#### 13.3. Ограничения использования земельных участков

и объектов капитального строительства на территории зон

с особыми условиями использования территорий по требованиям

охраны объектов исторического и культурного наследия

##### 13.3.1. Режим использования временных охранных зон

(ОЗГ, ОЗИ, ОЗМ, ОЗА) объектов культурного наследия

Во временных границах зон охраны объекта культурного наследия устанавливается особый режим работы, содержания и использования земель историко-культурного назначения, предусмотренный законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ "О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны" для охранных зон памятников, и запрещающий строительство, и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды данного памятника.

1. Режим использования охранной зоны объектов культурного наследия определяется в зависимости от вида памятника и характера его современного использования. Охранная зона, как и территория, занятая объектами культурного наследия, должна быть доступна для научных исследований и посещения.

В случае необходимости управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края (далее - Госорган) в охранной зоне объекта культурного наследия могут быть установлены дополнительные меры охраны.

2. В охранной зоне объекта культурного наследия обеспечиваются сохранение соответствующих памятнику среды и ландшафта, исторически ценной системы планировки, необходимые для сохранности памятника гидрогеологическая обстановка, чистота воздушного бассейна и водоемов, защита от динамических воздействий и пожарная безопасность, а также резервируются возможности восстановления ранее утраченных элементов и параметров системы планировки.

3. В охранной зоне объекта культурного наследия по специальным проектам, согласованным с Госорганом, могут выполняться:

1) работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки зданий, сооружений и благоустройства территории, формирующих историческую среду и окружение памятника;

2) устройство дорог и дорожек, небольших автостоянок, наружного освещения, озеленение и благоустройство, установка стендов и витрин, относящихся к памятнику, обеспечение других форм благоустройства, обусловленных требованиями современного использования памятника, но не нарушающих исторически ценную градостроительную среду и природный ландшафт;

3) замена выводимых из охранной зоны предприятий, мастерских, складов и других сносимых построек зданиями и сооружениями или зелеными насаждениями, не мешающими восприятию и сохранению памятника.

4. На территории памятника археологии и его охранной зоны без согласования с Госорганом запрещаются любые виды земляных, строительных, хозяйственных работ, посадка деревьев, рытье ям для хозяйственных и иных целей, устройство дорог, улиц, коммуникаций, строительство жилых и хозяйственных построек, размещение опор линий электропередачи, свалка мусора.

5. На территории памятника археологии и его охранной зоны при условии предварительного обследования глубины залегания исторического культурного слоя по согласованию с Госорганом разрешаются:

1) использование территории под цветники и зоны отдыха;

2) сельскохозяйственные работы при глубине вспашки не более 35 сантиметров;

3) землеустроительные работы.

6. На территории памятника археологии и его охранной зоны, подлежащего исследованию и консервации, Госорганом может быть запрещена любая хозяйственная деятельность, которая может нанести ущерб памятнику или его охранной зоне.

##### 13.3.2. Режим использования зоны регулирования застройки

и хозяйственной деятельности

1. В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности сохраняются система исторической планировки, сохранившиеся ее фрагменты и ценные элементы ландшафта, закрепляется или восстанавливается градоформирующее значение объектов культурного наследия в архитектурно-пространственной организации г. Сочи, обеспечиваются благоприятные условия их зрительного восприятия, предусматривается устранение диссонансов, нарушающих восприятие памятников, целостность композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафта.

2. Новое строительство в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности регламентируется по функциональному назначению, высоте, протяженности и масштабности зданий, характеру застройки и озеленения, приемам благоустройства и другим показателям, которые устанавливаются в описании режима использования указанной зоны.

3. В зависимости от исторической ценности планировки и застройки, расположения новых зданий и сооружений по отношению к объекту культурного наследия, его историко-архитектурной ценности и значения в формировании среды устанавливаются следующие виды регулирования застройки и хозяйственной деятельности:

1) на территории, непосредственно прилегающей к охранной зоне объекта культурного наследия, а также участкам с исторически ценной планировкой и застройкой, регулирование застройки и хозяйственной деятельности определяется основными закономерностями исторической застройки г. Сочи с соблюдением при этом общего масштабного соответствия новых зданий и сооружений объекту культурного наследия, а также с учетом особенностей исторически ценной среды;

2) на территории, относительно удаленной от объекта культурного наследия, с неценной в историко-архитектурном отношении планировкой и застройкой регулирование определяется задачами общего композиционного единства и сохранения значения памятника в архитектурно-пространственной организации поселения и ландшафте.

4. Обеспечение обзора объектов культурного наследия и их комплексов осуществляется в соответствии с правилами и требованиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края в области архитектуры и градостроительства.

5. В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, как правило, не разрешается размещать здания и сооружения, создающие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, взрывоопасные и опасные в пожарном отношении, иные сооружения, создающие угрозу для сохранности и существования памятника истории и культуры.

6. В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности не допускается строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений, нарушающих исторический облик поселения.

##### 13.3.3. Режим использования зоны охраняемого ландшафта

1. На территории зоны охраняемого ландшафта осуществляются мероприятия, направленные на сохранение исторически ценного рельефа, водоемов, восстановление исторического вида ландшафта и связей с окружающей природой, устранение зданий, сооружений, насаждений, искажающих ландшафт, сохранение и восстановление растительности, установление зон естественного восстановления леса, защиту луговых, береговых и других территорий от оползней и размыва, укрепление склонов, оврагов, их озеленение, проведение необходимых природоохранных мероприятий.

2. На территории зоны охраняемого ландшафта допускается хозяйственная деятельность, если эта деятельность не наносит ущерба и искажения ландшафту, не требует возведения новых капитальных построек, в соответствии с условиями установленного режима на определенных участках зоны охраняемого ландшафта возможны сенокос и выпас скота, проведение полевых, огородных и иных работ.

3. Открытые поляны и луговые пространства, а также лугопарки и гидропарки с соответствующими техническими мероприятиями и благоустройством, обеспечивающими сохранение ландшафта, могут быть использованы для эпизодических массовых празднеств и гуляний без строительства сооружений.

##### 13.3.4. Режим использования земельных участков

с историческим культурным слоем

1. На земельном участке с историческим культурным слоем строительные и земляные работы, посадка деревьев и кустов производятся с разрешения Госоргана при участии специалистов-археологов.

2. В случае необходимости до начала строительных работ на земельном участке с историческим культурным слоем в соответствии с перспективным планом планировки и застройки поселения проводятся археологические исследования, сложность и продолжительность которых зависят от мощности (глубины) культурного слоя и его археологической ценности.

3. Проведение археологических исследований на земельном участке с историческим культурным слоем допускается при наличии у исследователей открытого листа и специального разрешения Госоргана на изучение памятников.

4. По завершении археологических исследований на земельном участке с историческим культурным слоем оставленные на месте фрагменты сооружений подлежат охране как недвижимые памятники истории и культуры. При отсутствии таковых исследованный участок по решению краевого органа охраны памятников исключается из состава территорий с охраняемым историческим культурным слоем.

##### 13.3.5. Режим охраны, содержания и использования территории

историко-культурного заповедника

1. В историко-культурном заповеднике выделяются охранные зоны памятников истории и культуры, их ансамблей и (или) комплексов и устанавливается строгий режим охраны, содержания и использования, а также регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

2. На собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков на территории историко-культурного заповедника возлагаются обязанности по их сохранению.

3. На территории историко-культурного заповедника запрещается любая хозяйственная деятельность, противоречащая задачам и режиму его охраны, содержания и использования, кроме мероприятий, направленных на:

сохранение в естественном состоянии памятников истории и культуры и окружающей природной среды, восстановление и предотвращение их изменений в результате антропогенного воздействия;

поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;

предотвращение условий, способных вызвать угрозу жизни людей и сохранности памятников истории и культуры;

осуществление мониторинга особо охраняемых территорий;

выполнение научно-исследовательских работ;

проведение культурно-просветительской работы (экскурсионный показ, научно-познавательный туризм, пропаганда, восстановление или воссоздание народных промыслов);

осуществление контрольно-надзорных функций.

4. На территории историко-культурного заповедника могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в историко-культурную среду. Размер этих участков определяется исходя из необходимости сохранения всего историко-культурного комплекса в естественном состоянии.

5. На специально выделенных земельных участках, где не расположены историко-культурные и природные объекты, а также экологические системы, ради сохранения которых создавался историко-культурный заповедник, допускается деятельность, направленная на обеспечение функционирования историко-культурного заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, которая осуществляется в соответствии с утвержденным положением о данном историко-культурном заповеднике.

6. Пребывание на территории историко-культурного заповедника регулируется положением о нем.

##### 13.3.6. Порядок особого регулирования градостроительной

деятельности в границах исторического поселения

1. В границах исторического поселения градостроительные требования по охране недвижимых памятников истории и культуры и их комплексов, установленные законодательством Российской Федерации, распространяются на все остальные здания, сооружения и элементы городской среды, не имеющие статуса памятника.

2. В границах исторического поселения ставится под контроль любое изменение в состоянии и использовании недвижимых объектов, включая:

-с троительство, реконструкцию, пристройку, ремонт и модернизацию, снос и перемещение зданий, сооружений и элементов благоустройства;

- проведение земляных работ;

- изменение режима использования отдельных объектов и участков территорий, изменение границ участков и их деление.

3. Администрация города Сочи разрабатывает в составе Генерального плана города Сочи и согласовывает с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края специальный проект комплексной реконструкции, развивающий общую концепцию возрождения исторического поселения, который после его утверждения в установленном порядке органами местного самоуправления учитывается при разработке Правил застройки и является правовой основой для любых мероприятий по изменению состояния исторического поселения.

4. Особенности регулирования градостроительной деятельности в границах исторического поселения устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

5. Все субъекты градостроительной деятельности в историческом поселении обязаны соблюдать режим градостроительной деятельности, установленный законодательством Российской Федерации, в том числе:

беречь и сохранять памятники истории и культуры и среду исторического поселения, качество исторического, архитектурного и природного ландшафта поселения и примыкающих к нему зон охраны;

содействовать рациональному использованию историко-культурного наследия;

поддерживать в надлежащем состоянии принадлежащие на праве собственности, арендованные или используемые на иных законных основаниях объекты, находящиеся на территории исторического поселения;

выполнять не противоречащие законодательству Российской Федерации постановления органов государственной власти Краснодарского края, решения органов местного самоуправления, направленные на охрану и использование исторического поселения, прекращение деятельности предприятий, наносящих ущерб среде исторического поселения;

возмещать по решению суда ущерб, нанесенный памятникам истории и культуры в результате нарушения режима зон охраны памятников и законодательства в области охраны и использования памятников истории и культуры.

6. На границах исторического поселения и в местах въезда на его территорию устанавливаются визуальные знаки с указанием его исторического статуса.

### Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА СОЧИ

Условные обозначения

Ф - памятники федерального значения

Р - памятники регионального значения

Перечень и номера нормативных правовых актов о принятии объектов культурного наследия под государственную охрану и их составе:

63 - решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 №63.

237 - решение Малого Совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 10.06.1992 №237.

313 - Закон Краснодарского края от 17.08.2000 №313-КЗ.

333 - решение Краснодарского крайисполкома от 16.05.1979 №333.

407 - решение Краснодарского крайисполкома от 18.07.1984 №407.

487 - Закон Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ.

495 - Постановление Совета Министров РСФСР от 07.09.1976 №495.

540 - решение Краснодарского крайисполкома от 26.08.1981 №540.

615 - решение Краснодарского крайисполкома от 23.12.1987 №615.

624 - Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 №624.

759 - решение Краснодарского крайисполкома от 15.11.1977 №759.

845 - решение Краснодарского крайисполкома от 27.11.1974 №845.

1327 - Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327.

957 - Закон Краснодарского края от 06.12.2005 №957.

558-КЗ - Закон Краснодарского края от 06.02.2003 №558.

455 - Постановление главы администрации Краснодарского края от 16.05.2007.

#### Адлерский район

| № п/п | Адрес (по алфавиту) | Наименование памятника | Авторство, датировка, даты событий | Вид, категория памятника истории и культуры | Документ о принятии под охрану | Реестровый № Минкультуры РФ | Радиус (от границ памятника) временных зон охраны (по Законам № 487-КЗ и №514-КЗ от 2002 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Адлер, сквер им. Бестужева | Пушка, стоявшая на Адлерском укреплении Черноморской береговой линии | 1809 г. (дата отливки пушки) | Памятник истории | Р63, 313 | 2938 | 40 м |
| 2 | Адлер, сквер им. Бестужева | Памятник писателю- декабристу А.А. Бестужеву- Марлинскому, погибшему в бою под Адлером (материал - цветной туф) | 1957 г., скульп. С.М. Третьяков | Памятник монументального искусства | Р495 | 2939 | 40 м |
| 3 | Адлер, Интер- национальная ул., 7 (во дворе дома) | Могила уральского партизана И.Ф. Туманова | Умер в 1942 г. | Памятник истории | Р540, 313 | 2947 | 40 м Рекомендуется перенос |
| 4 | Адлер, ул. Кирова, ул. Ленина (развилка) | Памятник В.И. Ленину (железобетон) | 1957 г., скульп. В.И. Глухов | Памятник монументального искусства | Р63, 313 | 2974 | 40 м |
| 5 | Адлер, ул. Кирова, 26 | Здание, где проходил I съезд Советов Адлерской волости | 1918 г. | Памятник истории | Р333, 313 | 2943 | 60 м |
| 6 | Адлер, ул. Ленина, 282 | Здесь, где в годы войны размещался госпиталь N 3183(1 отделение) | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540, 313 | 2941 | 60 м |
| 7 | Адлер, ул. Ленина, 282 | Могила летчика С.А. Лаптева, погибшего в бою с фашистскими захватчиками | 1942 г. | Памятник истории | Р63, 313 | 2948 | 40 м |
| 8 | Адлер, ул. Ленина, 282 | Здание, где в годы войны размещался госпиталь N 3183 (2-е отделение) | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540, 313 | 2944 | 60 м |
| 9 | Адлер, ул. Ленина, 366 | Братская могила 3 советских летчиков, павших в боях | 1942 г. | Памятник истории | Р63, 313 | 2964 | 40 м |
| 10 | Адлер, ул. К. Маркса, 8 | Здание, где размещался рев. исполком Адлерского Совета | 1918 г. | Памятник истории | Р63, 313 | 2945, 4687 | 60 м |
| 11 | Река Мзымта, правый берег (центр Адлера) | Памятник землякам, погибшим в 1941 - 1945 гг. | 1977 г., ск. Глухов В.И. | Памятник истории | Р313 | 2946 | 40 м |
| 12 | Адлер, ул. Просвещения, 1 - 3 | Здание портопункта "Адлер" | Нач. XX в. | Памятник архитектуры | 26-П, Р313, (изменения Законом края от 05.12.2001) | 185 | 100 м |
| 13 | Адлер, старое адлерское кладбище (территория церковного двора Свято- Троицкой православной церкви) | Братская могила 11 русских воинов, павших во время русско-турецкой войны | 1877 - 1878 гг. | Памятник истории | Р63, 313 | 2949 | 40 м |
| 14 | Адлер, совхоз "Южные культуры" | Дендропарк с/х "Южные культуры" (парк с прудами, водонапорная башня) | Основатель - Скриванник, садовник - А.Э. Регель, 1910 - 1911 гг. | Памятник архитектуры и градострои- тельства федерального значения | Р63 | 2969 | Для парка - в границах территории памятника, а для башни - 100 м |
| 15 | Адлер, совхоз "Южные культуры", парк | Памятный знак рабочим совхоза, павшим в 1941 - 1945 гг. (кирпич, мрамор) | 1965 г. | Памятник истории | Р63, Р313 | 2968 | 40 м |
| 16 | Адлер, совхоз "Южные культуры" (старое кладбище рядом с с/х) | Братская могила 27 советских воинов, павших в войну | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р63, 313 | 2967 | В границах территории памятника |
| 17 | Адлерский район, ул. Таврическая (рядом с Домом культуры) | Памятник В.И. Ленину | 1957 г. | Памятник монументального искусства | Р313, Р-63 | 2971 | 40 м |
| 18 | с. Аибга (у въезда в село) | Братская могила красных партизан | 1919 - 1920 гг. | Памятник истории | Р-63, Р313 | 2950 | 40 м |
| 19 | На гребне горы Аибга, левый берег р. Мзымты, 5 км от южной окраины пос. Красная Поляна | Остатки Аибгинской крепости | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, Р313 | 2920 | 200 м от стен |
| 20 | Пос. Эстосадок, восточнее его, долина р. Мзымты | Краснополянская крепость | Нет данных | Памятник археологии | Р63 | 2936 | 200 м от стен |
| 21 | 6 км южнее юго-западной окраины пос. Красная Поляна, на левом берегу р. Мзымты, 1 км от берега реки | Остатки крепости Аибгинская-2 | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2927 | 200 м от стен |
| 22 | с. Аибга | Поселение (2 пункта) | Средние века | Памятник археологии | Р63, 313 | 2895 | 500 м от границ (границы пока не определены) |
| 23 | Ущелье Ахцу, 33-й км Краснопо- лянского шоссе | Два металлических лома, оставленных строителями Краснополянс- кого шоссе, 1897 - 1902 гг. | 1897 - 1902 гг. | Памятник истории | Р63, 313 | 2952 | 40 м |
| 24 | Правый берег р. Мзымты, в районе ущелья Ахцу | Кепшинская стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2933 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 25 | Ахштырское ущелье, 1,5 км от Адлера, на правом берегу р. Мзымты, 15 км дороги в п. Красная Поляна | Ахштырская пещера | Верхний палеолит | Памятник археологии федерального значения | Ф1327 (федеральный) | 2894 | В границах территории памятника |
| 26 | Междуречье р. Ачипсе и р. Мзымты, к СЗ от их слияния, 5 км восточнее пос. Красная Поляна | Остатки Ачипсинской крепости | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2915 | 200 м от стен |
| 27 | Перевал Ачишхо | Памятный знак на месте линии обороны горного перевала от фашистских захватчиков | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р313 | 2951 | 40 м |
| 28 | Гора Ачишхо, на ее альпийских лугах, в районе водопадов и Хмелевских озер | Остатки древних пастушеских хозяйственных и жилых сооружений "Ацангуара" | VI - IX вв. | Памятник археологии | Р540, 313 | 2896 | 200 м |
| 29 | Гора Ачишхо, подножие горы, левый берег р. Бешенки, 4,5 км севернее пос. Красная Поляна | Поселение | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2919 | 500 м от границ (границы пока не определены) |
| 30 | Р. Бешенка, правый берег среднего течения реки, у здания спецшколы | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2897 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 31 | Р. Бешенка, правый берег реки, 1,5 - 2 км от впадения ее в р. Мзымту, на отроге хребта | Остатки крепости Бешенка-1 | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2898 | 200 м от стен |
| 32 | С. Веселое, 2-е отделение с/х "Россия" | Братская могила красных партизан | 1918 - 1920 гг. | Памятник истории | Р63, 313 | 2955 | 40 м |
| 33 | С. Веселое (у клуба) | Памятник В.И. Ленину (железобетон) | 1957 г. | Памятник монументального искусства | Р63, 313 | 2972 | 40 м |
| 34 | С. Воронцовка (0,5 км к западу) | Могила 4-х летчиков 8-го авиаполка, павших в бою | 1943 г. | Памятник истории | Р540, 313 | 2956 | 40 м |
| 35 | С. Воронцовка, верховье р. Кудепсты, Малая Воронцовская пещера | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2899 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 36 | С. Воронцовка, в ущелье р. Хоста | Воронцовская пещера Малая | IV - I в. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2900 | В границах территории памятника |
| 37 | С. Галицыно, низ села, междуречье р. Мзымты и р. Псахо, на вершине горы Сахарная голова (близ с. Каменка) | Руины храма Св. Ильи Пророка (Сахарная Голова) | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р313, 63, 540 | 2905 | 200 м от стен |
| 38 | С. Галицыно, 100 м от села, на правом берегу р. Мзымты | Остатки крепости | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2901 | 200 м от стен |
| 39 | С. Галицыно, 400 м западнее села, правый берег среднего течения р. Мзымты и правого берега р. Псахо | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2902 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 40 | С. Галицыно, ниже села, правый берег среднего течения р. Мзымты | Остатки одноапсидного храма | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2903 | 200 м от стен |
| 41 | Турбаза "Горный воздух", при въезде в гараж (п. Красная Поляна) | Колодцеобразная гробница | II тыс. до н.э. | Памятник археологии | Р540, 313 | 2904 | 50 м |
| 42 | Пос. Дзыхра (восточнее пос., среднее течение р. Мзымты, виноградный грот) | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2906 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 43 | Пос. Дзыхра (около пос., левый берег, среднее течение р. Мзымты, Дзыхринская пещера) | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2907 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 44 | Урочище Дмитриевка (окрестности, левый берег р. Монашка, на юго- западном склоне) | Остатки дольменной группы | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2908 | Не менее 50 м |
| 45 | С. Ермоловка (близ села, на правом берегу р. Псоу) | Нижнешиловское поселение с остатками храма | Средние века | Памятник археологии | Р63, 313 | 2910 | 500 м от границ (границы пока не определены) |
| 46 | П. Кепша, 33-й км Краснопо- лянского шоссе | Памятный знак на месте казни 21 красноармейца Сочинского полка в сентябре 1920 г. (мраморная крошка) | 1967 г., скульп. А.И. Колобов | Памятник истории | Р63, 313 | 2957 | 40 м |
| 47 | 5 км южнее юго-западной окраины пос. Красная Поляна, на левом берегу р. Мзымты | Остатки крепости Котел | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2926 | 200 м от стен |
| 48 | П. Красная Поляна, Заповедная ул., 31 | Краснополянская школа искусств | Нач. XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 186 | 100 м |
| 49 | П. Красная Поляна, восточная окраина, у гаража лесозавода (турбаза "Горный воздух") | Колодцеобразная гробница | II тыс. до н.э. | Памятник археологии | Р540, 313 | 2909 | 50 м |
| 50 | П. Красная Поляна, у подножия горы Ачишхо, за питомником пчелосовхоза | Дольменная группа (6 дольменов) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии | Ф624 (федеральный) | 2912 | Не менее 50 м |
| 51 | П. Красная Поляна, 2,5 - 3 км северо- восточнее поселка | Дольмен | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии | Ф624 (федеральный) | 2923 | Не менее 50 м |
| 52 | П. Красная Поляна, кладбище | Могила К.Ф. Жебровского, убитого в 1920 г. | 1920 г. | Памятник истории | Р540, 313 | 2959 | В границах территории памятника |
| 53 | П. Красная Поляна, кладбище | Братская могила красноармейцев 33-го мотострелкового полка войск НКВД, павших при выполнении боезадания | 1943 г. | Памятник истории | Р63, 313 | 2960 | В границах территории памятника |
| 54 | П. Красная Поляна, парк | Памятник В.И. Ленину | 1957, 1979 гг. | Памятник монументального искусства | Р63, 313 | 2973 | 40 м |
| 55 | П. Красная Поляна, парк | Обелиск советским воинам, павшим в боях при за- щите перевалов Псеашхо и Аишхо (1942 г.) | 1965 г. | Памятник истории | Р313 | 2958 | 40 м |
| 56 | П. Красная Поляна, центр | Колодцеобразные гробницы | II тысячелетие до н.э. | Памятник археологии | Р540, 313 | 2911 | 50 м |
| 57 | К западу от южной окраины пос. Красная Поляна, на левой вершине гребня перевала Монашка | Остатки крепости Куницыно-1 | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2918 | 200 м от стен |
| 58 | 160 м от крепости Куницыно-1, на правом берегу р. Мзымты, 6 км к западу от юго-западной окраины пос. Красная Поляна | Остатки крепости Куницыно-2 | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2921 | 200 м от стен |
| 59 | Близ местечка Куницыно, на отроге г. Ачишхо, на правом берегу р. Мзымты, 6,5 км западнее юго- западной окраины пос. Красная Поляна | Остатки крепости Куницыно-3 | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2922 | 200 м от стен |
| 60 | С. Лесное | Церковь Св. Георгия | Нач. XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 187 | 100 м |
| 61 | С. Лесное, 2 км юго- западнее села, на берегу р. Псахо | Остатки Леснянской крепости | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2928 | 200 м от стен |
| 62 | С. Медовеевка, 7 км северо- восточнее села, пос. Красная Поляна | Дольменная группа (17 дольменов) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | Нет данных | Не менее 50 м |
| 63 | Левый берег р. Мзымты, 4 - 5 км от моря, на террасе Колькина поляна | Стоянка | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии | Р540, 313 | 2932 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 64 | С. Молдовка, ул. Калинина (у клуба) | Памятник В.И. Ленину (дюралюминий) | 1957 г. | Памятник монументального искусства | Р63, 313 | 2975 | 40 м |
| 65 | С. Молдовка, кладбище | Братское кладбище 13 советских воинов, павших в боях | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р63, 313 | 2961 | В границах территории памятника |
| 66 | С. Монастырь, южнее села, на левом берегу р. Мзымты, вниз по течению | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2929 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 67 | С. Монастырь, 2 км юго- западнее села, на правом берегу р. Мзымты | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2930 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 68 | С. Монастырь, 2 км ниже селения, левый берег р. Мзымты, на гребне между двумя притоками р. Агош и подземным ручьем | Храм-крепость | Нет данных | Памятник археологии | Р63, 540, 313 | 2931 | 200 м от стен |
| 69 | На правом берегу р. Мзымты, 1 км от впадения в нее р. Монашка, на гребне г. Ачишхо, 2,5 - 3 км юго- западнее окраины п. Красная Поляна | Остатки крепости Монашка - 1 | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2924 | 200 м от стен |
| 70 | На правом берегу р. Мзымты, 1,5 км от впадения в нее р. Монашка, 2,5 км юго- западнее окраины п. Красная Поляна | Остатки крепости Монашка - 2 | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2925 | 200 м от стен |
| 71 | С. Верхне- Николаевское (быв. колхозный сад) | Могила матроса- потемкинца А.П. Сырова (1879 - 1943) | 1943 г. | Памятник истории | Р63, 313 | 2953 | 40 м |
| 72 | С. Верхне- Николаевское, 1 км от села (хутор Старый Кляр) | Братская могила 4-х летчиков 6- го авиаполка, погибших в бою | 1942 г. | Памятник истории | Р540, 313 | 2954 | 40 м |
| 73 | Перевал Псеашхо, у лагеря "Холодный" (местоположе- ние необходимо уточнить) | Памятный знак на месте, где проходила линия обороны горного перевала от фашистских захватчиков в 1942 - 1943 гг. | Нет данных | Памятник истории | Р313 | 2963 | 40 м |
| 74 | Район перевала Псеашхо, вблизи пихтовой поляны, 25 км восточнее п. Красная Поляна (мес- тоположение необходимо уточнить) | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2917 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 75 | Перевал Псеашхо, 3 км от него, близ лагеря "Холодный", верховье р. Лабы (место- положение необходимо уточнить) | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2935 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 76 | Вверх по течению р. Мзымты, в месте впадения в нее р. Пслух, 12 км от п. Красная Поляна | Остатки Пслухской крепости | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2914 | 200 м от стен |
| 77 | Местечко Роза Хутор, левый берег р. Мзымты, 24 км восточнее п. Красная Поляна (местоположе- ние необходимо уточнить) | Остатки крепости | Раннее Средне- вековье | Памятник археологии | Р540, 313 | 2916 | 200 м от стен |
| 78 | Правый склон ущелья берега р. Уруштен, западнее лагеря "Холодный", пещера Перевальная (местоположе- ние необходимо уточнить) | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р540, 313 | 2934 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 79 | С. Нижняя Шиловка, ул. Нагуляна, 5 | Дом, в котором жил Герой Советского Союза М.К. Нагулян | 1924 - 1933 гг. | Памятник истории | Р759 (не включен в Р313) | Нет данных | 60 м |
| 80 | С. Эстосадок, кладбище | Могила партизана А.Г. Волченко (1890 - 1975) | 1975 г. | Памятник истории | Р540, 313 | 2966 | В границах территории памятника |
| 81 | С. Эстосадок, Петрозаводс- кая ул., 12 | Дом, в котором жил эстонский писатель А. Таммсааре (Ханнсен) | 1912 г. | Памятник истории | Р333, 313 | 2965 | 60 м |

#### 2. Хостинский район

| N п/п | Адрес (по алфавиту) | Наименование памятника | Авторство, датировка, даты событий | Вид, категория памятника истории и культуры | Документ о принятии под охрану | Реестровый N Минкультуры РФ | Радиус (от границ памятника) временных зон охраны (по Законам N 487-КЗ и 514-КЗ от 2002 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гора Большой Ахун | Остатки христианского храма | Позднее Средне- вековье | Памятник археологии | Р313, 540 | 3064 | Не менее 100 м |
| 2 | Гора Большой Ахун | Смотровая башня | 1935 - 1936 гг., арх. С.И. Воропаев | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3111 | Не менее 100 м (доминанта) |
| 3 | Хоста, Депутатская ул., 10 | Здания, где в годы войны находились госпитали N 1405, 2126 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3102 | 60 м |
| 4 | Хоста, Депутатская ул., 10 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2124 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3073 | 60 м |
| 5 | Хоста, Депутатская ул., 12/1 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2127 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3074 | 60 м |
| 6 | Хоста, ул. Дмитриевой, 11 | Дом, в котором жила и работала писательница В.И. Дмитриева | 1920 - 1947 гг. | Памятник истории | Р313, 759 | 3075 | 60 м |
| 7 | Хоста, Крас- нополянская ул., 6 | Скульптурная группа "Нежность" (бронза) | 1964 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3127 | 40 м |
| 8 | Хоста, Крас- нополянская ул., 6 | Скульптура "Нимфа" (бронза) | 1964 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3128 | 40 м |
| 9 | Хоста, Крас- нополянская ул., 6 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 1777 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313 | 3076 | 60 м |
| 10 | Хоста, Курортный пр., 73 | Здание дачи Якобсона, где в Доме работников искусств отдыхал В.В. Маяковский, 1925 г. | 1902 г., арх. Р.И. Будник | Памятник архитектуры, памятник истории | Р313, 540, 63 | 3077,3113 | 100 м |
| 11а | Хоста, Курортный пр., 74 | Парк "Дендрарий" (комплекс, включающий парк, здания, строения, сооружения, скульптуру и др.) | Конец XIX - середина XX в. | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3114 | Для парка - в границах территории памятника. От зданий - 100 м, от сооружений и скульптур - 40 м |
| 11б | Перенесен к зданию МУК "Музей истории города- курорта Сочи" (Центральный р-н, ул. Орджоникидзе, 29) | Дольмен | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | Нет данных | Не менее 50 м |
| 12 | Хоста, Курортный пр., 83 | Бюст В.И. Ленина (гранит, мрамор) | 1971 г., скульп. А.И. Колобов | Памятник монументального искусства | Р313, 759 | 3129 | 40 м |
| 13 | Хоста, Курортный пр., 83 | Здания, где в годы войны находились госпитали N 2117, 3213 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3078 | 60 м |
| 14 | Хоста, Курортный пр., 85 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 1927 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3079 | 60 м |
| 15 | Хоста, Курортный пр., 86 | Здания, где в годы войны находились госпитали N 2131, 40, 43, 111 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3080 | 60 м |
| 16 | Хоста, Курортный пр., 87 (служебный корпус N 8) | Здание дачи артиста Н.А. Шевелева | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313, 540 | 3115 | 100 м |
| 17 | Хоста, Курортный пр., 91, литер А | Комплекс зданий и сооружений гостиницы "Интурист" (бывш. гл. корпус санатория "Наука") | 1937 г. (главный корпус), 1951 г., арх. А.В. Самойлов | Памятник архитектуры | 26-П, Р313 в редакции 874-КЗ | 188 | 100 м |
| 18 | Хоста, Курортный пр., 92 | Здания и сооружения санатория "Металлург" (комплекс из 9 объектов) | 1956 г., арх. Я.О. Свирский, Г.Л. Битов | Памятник архитектуры | Р313, 540 | 3116 | 100 м |
| 19 | Хоста, Курортный пр., 94/1 | Комплекс санатория им. Ворошилова (здания, строения, сооружения, парк) | 1930 - 1934 гг., арх. М.И. Мержанов | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федера- льный), М540 | 3117 | 100 м |
| 20 | Хоста, Курортный пр., 96 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2132 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, Р540 | 3084 | 60 м |
| 21 | Хоста, Курортный пр., 96/5 | Санаторий им. С. Орджоникидзе (комплекс из 15 объектов) | 1934 - 1937 гг., арх. И.С. Кузнецов | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федера- льный), Р540 | 3118 | 100 м |
| 22 | Хоста, Курортный пр., 96/5 | Комплекс зданий и сооружений санатория "Чайка" | 1955 г., арх. А.С. Крестин, И. Шиков | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 3084 | 100 м |
| 23 | Хоста, Курортный пр., 96/5 | Памятник В.И. Ленину (бетон) | 1938 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3131 | 40 м |
| 24 | Хоста, Курортный пр., 96/5 | Памятник С. Орджоникидзе (бетон) | 1938 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3132 | 40 м |
| 25 | Хоста, Курортный пр., 99, корпус N 2 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 3214 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3085 | 60 м |
| 26 | Хоста, Курортный пр., 99, корпус N 4 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2123 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3086 | 60 м |
| 27 | Хоста, Курортный пр., 100 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2122 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3087 | 60 м |
| 28 | Хоста, Курортный пр., 103/3 | Здания, где в годы войны находились госпитали N 4474, 2131 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540, 313? | 3089 | 60 м |
| 29 | Хоста, Курортный пр., 107 | Мацестинский портопункт | 1936 г., арх. С.И. Воропаев | Памятник архитектуры | Р313, 615 | 4795 | 100 м |
| 30 | Хоста, Курортный пр., 108 | Санаторий "Горный воздух", здание быв. корпуса N 8 санатория "Заря" | 1936 г., арх. А.А. и Л.А. Веснины | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федера- льный), Р540 | 3119 | 100 м |
| 31 | Хоста, Курортный пр., 108 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2129; здесь в 1937 - 1941 гг. работал Герой Советского Союза В.В. Есауленко | 1937 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540 | 3090 | 60 м |
| 32 | Хоста, Курортный пр., 110/11 | Здание, где на даче М.А. Стаховича отдыхал Ф.И. Шаляпин | 1916 г. | Памятник истории | Р540 | 3089 | 60 м |
| 33 | Хоста, Курортный пр., 110 | Здание института курортологии и физиотерапии | 1928 - 1929 гг., арх. А.В. Щусев | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федера- льный), Р540 | 3120 (дубль 3091) | Не менее 100 м |
| 34 | Хоста, Курортный пр., 110 | Здания, где в годы войны находились госпитали N 4473, 2152 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540, Р313 | 3091(дубль 3120) | 60 м |
| 35 | Хоста, р. Мацеста, устье, Курортный пр. | Мацестинский виадук через долину р. Мацесты (в створе Курортного пр.) | 1936 - 1938 гг., арх. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, А.П. Великанов, А.Ф. Хряков | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3123 | Не менее 100 м |
| 36 | Река Средняя Мацеста (местоположе- ние пока не уточнено) | Адыгейские погребения | Средние века | Памятник археологии | Р313, 63 | 3072 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 37 | Хоста, Старая Мацеста | Мацестинская пещера с минеральным источником и ванным зданием | 1902 г. | Памятник архитектуры и природно- исторический памятник | Р313, 63 | 3121 | От здания - 100 м, для пещеры - в границах территории памятника |
| 38 | Хоста, Старая Мацеста, у водолечебницы N 4 | Бюст В.И. Ленина (мрамор) | 1962 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3133 | 40 м |
| 39 | Хоста, Старая Мацеста, Лечебный пер., 2 | Здание водолечебницы N 4 | 1940 г., арх. А.П. Голубев | Памятник архитектуры | Р313, 540 | 3122 | 100 м от границ участка |
| 40 | Хоста, Ново- российское шоссе, 6 | Быв. дача полковника Квитко. Здания, где в годы войны находились госпитали N 2128, 6068 | Начало XX в.; 1941 - 1945 гг. | Памятник архитектуры, памятник истории | Р313, 540, 615 | 4797, 3095 | 100 м |
| 41 | Хоста, ул. Октября, д. 28, сквер | Братская могила красных воинов (установлен бетонный знак) | 1918 - 1920 гг. | Памятник истории | Р540 | 3107 | 40 м |
| 42 | Хоста, Платановая ул., у ж/д вокзала | Памятник В.И. Ленину (бетон) | 1949 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3134 | 40 м |
| 43 | Хоста, ул. 50 лет СССР, 28 | Здание, где проходил I съезд Советов депутатов Хостинской волости и избран I рев. исполком | 1918 г. | Памятник истории | Р333, 313 | 3006 | 60 м |
| 44 | Хоста, Раздольная ул., 1 (пос. Раздольное) | Здание, где размещался штаб 20 горнострелковой дивизии, оборонявшей перевалы Западного Кавказа на дальних подступах к Сочи | 1942 г. | Памятник истории | Р313, 540 | 3097 | 60 м |
| 45 | Р. Сочи, на мысе при впадении в нее р. Агуа | Остатки христианского храма | Позднее Средне- вековье | Памятник археологии | Р313, 540 | 3057 | 200 м от стен |
| 46 | Р. Сочи, на мысе при впадении в нее р. Агуа | Стоянка |  | Памятник археологии | Р313, 540 | 3058 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 47 | Р. Сочи, на мысе при впадении в нее р. Агуа | Остатки крепости | Средние века | Памятник археологии | Р313, 540 | 3059 | 200 м от стен |
| 48 | От слияния р. Сочи и р. Ац 3 км вверх, на Ацинском хребте | Остатки христианского храма | Средние века | Памятник археологии | Р313, 540 | 3060 | 200 м от стен |
| 49 | От слияния р. Сочи и р. Ац 3 км вверх, на Ацинском хребте | Остатки крепости | Средние века | Памятник археологии | Р313, 540 | 3061 | 200 м от стен |
| 50 | От слияния р. Сочи и р. Ац 3 км вверх, на Ацинском хребте | Ацинская пещерная стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р313, 540 | 3062 | В границах территории памятника |
| 51 | Хостинский р-н, с. Ажек, 5 км восточнее села, при впадении р. Иегошка в р. Сочи | Дольменная группа (3 дольмена) | II - III тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3063 | Не менее 50 м |
| 52 | Хоста, Сухумское шоссе, 11 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 3186 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540, 313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 3099 | 60 м |
| 53 | Хоста, Сухумское шоссе, 12 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 1777 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540 | 3098 | 60 м |
| 54 | Хоста, Сухумское шоссе, 19 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 3806 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540 | 3100 | 60 м |
| 55 | Хоста, Сухумское шоссе, 38/12 | Здания, где в годы войны находились госпитали N 2139, 3183 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р540 | 3101 | 60 м |
| 56 | Город Хоста, левый берег р. Мацесты | Насосная станция | 1935 г., арх. И.В. Жолтовский | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3112 | Не менее 100 м |
| 57 | Р. Хоста, вверх по течению реки, 3 км от Хосты | Тисо-самшитовая роща (301 га) | 1931 г. | Памятник природы | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 3124 | В границах территории памятника (на схеме указана условно) |
| 58 | Р. Восточная Хоста, правый берег, на территории тисо- самшитовой рощи | Крепость | IV в. н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф1327 (федеральный) | 3069 | 200 м от стен |
| 59 | Р. Восточная Хоста, левый берег, в районе Белых скал | Остатки христианского храма | Средние века | Памятник археологии | Р313, 540 | 3065 | 200 м от стен |
| 60 | Р. Восточная Хоста, правый берег (местоположе- ние не уточнено) | Хостинская пещера, стоянка | Палеолит | Памятник археологии федерального значения | Ф1327 (федеральный) | 3070 | В границах территории памятника |
| 61 | Р. Восточная Хоста, правый берег, 1 км от 1-й Хостинской пещеры | Стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р313, 540 | 3066 | 200 м от границ (границы пока не определены) |
| 62 | Р. Восточная Хоста, правый берег, 4 км от берега моря | Навалишенская пещерная стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р313, 63, 540 | 3067 | В границах территории памятника |
| 63 | Р. Восточная Хоста, верховье реки, 16 км по прямой от берега моря | Малая Воронцовская пещерная стоянка | Нет данных | Памятник археологии | Р313, 540 | 3068 | В границах территории памятника |
| 64 | Хоста, Черноморская ул., 6 | Дом, в котором жила в 1947 - 1967 гг. нар. артистка СССР В.В. Барсова | 1947 г., арх. И.А. Люблинский | Памятник истории | Р313, 759 | 3103 | 60 м |
| 65 | Хоста, Черноморская ул., 16 | Бюст И.П. Павлова (мрамор) | 1948 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3135 | 40 м |
| 66 | Хоста, Черноморская ул., 4б | Здание дачи Фронштейна "Светлана"; здесь собирались в 1875 г. первые революционные кружки, а в 1905 г. руководители Сочинского вооруженного восстания | 1875 г. | Памятник архитектуры, памятник истории | Р313, 63, 540 | 3104,3125 | 100 м |
| 67 | Шоссейная ул., 2 | Здания, где в годы войны находились госпитали N 1777, 3212, 3804 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3105 | 60 м |
| 68 | Шоссейная ул., 9 | Церковь Святого Преображения Господня | 1910-е гг. | Памятник архитектуры | Р313, 540 | 3126 | 100 м |
| 69 | Хостинский р-н, Курортный пр., д. 120, 113, лит. А, А1, а, а1, а3 | Дача И.В. Сталина, бывш. дача М.А. Зензиновой, управление охраны | Конец XIX в., 1937 г., арх. М.В. Мержанов | Памятник архитектуры, выявленный объект | Приказ N 24 от 14.12.07 | Нет данных | 100 м |

#### 3. Центральный район

| N п/п | Адрес (по алфавиту) | Наименование памятника | Авторство, датировка, даты событий | Вид, категория памятника истории и культуры | Документ о принятии под охрану | Реестровый N Минкультуры РФ | Радиус (от границ памятника) временных зон охраны (по Законам N 487-КЗ и 514-КЗ от 2002 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виноградная ул., 14 | Здания, где в годы войны размещались госпитали N 3206, 3183 | 1941 - 1945 гг.; арх. Д.П. Бурышкин, 1930-е гг. | Памятник истории | Р313 | 3157 | 60 м |
| 2 | Виноградная ул., 14 | Памятник С.М. Кирову (бетон) | 1930 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3211 | 40 м |
| 3 | Виноградная ул., 29 | Памятник Ф.Э. Дзержинскому (бетон) | 1954 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3198 | 40 м |
| 4 | Виноградная ул., 29 | Скульптура "Ева" (мрамор) | XIX в., скульп. Д. Бексон | Памятник монументального искусства | Р313, 540 | 3199 | 40 м |
| 5 | Виноградная ул., 29 | Здания, где в годы войны размещались госпитали N 3209, 5793 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3138 | 60 м |
| 6 | Виноградная ул., 33/35 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2130 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3139 | 60 м |
| 7 | Виноградная ул., 53 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2434 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 63 | 3140 | 60 м |
| 8 | Ул. Войкова, 1 | Здание морского вокзала | 1955 г., арх. К.С. Алабян, Л.Б. Карлик | Памятник архитектуры | Р63, 313 (изменения Законом от 05.12.2001) | 3186 | 100 м |
| 9 | Ул. Войкова, 14 | Здание Сочинского телеграфа | 1910 | Памятник архитектуры | Р313, 407 | 3180 | 100 м |
| 10 | Ул. Войкова, 16 | Здание, где в 1920 г. размещалась первая советская типография и временный окружком РКП(б) | Быв. торговый дом Черноморди- ков, нач. XX в. | Памятник истории | Р313, 615 | 4786 | 60 м |
| 11 | Ул. Горького, ул. К. Либкнехта | Памятник М. Горькому (бетон) | 1950 г., скульп. А.И. Колобов | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3196 | 40 м |
| 12 | Ул. Горького, 48 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 3803 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 63 | 3142 | 60 м |
| 13 | Ул. Горького, 56 | Здание железнодорожно- го вокзала | 1952 г., арх. К.С. Алабян, А.Н. Душкин | Памятник архитектуры | Р313, 63 | 3181 | 100 м |
| 14 | Госпитальная ул., 2 | Дом В.А. Хлудова | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом от 05.12.2001) | 194 | 100 м |
| 15 | Дагомысская ул., 42 | Памятник В.И. Ленину | Нет данных | Памятник монументального искусства | Р313 | 3197 | 40 м |
| 16 | Дагомысская ул., 45 (кладбище) | Охраняются 18 могил, в том числе 3 братские могилы | 1922 - 1977 гг. | Памятники истории | Р313, 63, 540, 759, 333 | 3161 - 3174, 4790 - 4792 | В границах территорий памятников |
| 17 | Курортный пр., 2, ул. Егорова, 1 | Санаторий "Кавказская Ривьера" (комплекс зданий, строений и сооружений) | 1898 г., основан В.А. Хлудовым; арх. В.А. Ион, А.Ф. Бубырь | Памятник архитектуры | Ф176, Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 3144 | В границах территории памятника |
| 18 | Завокзальный пер., 7 | Памятник В.И. Ленину | 1933 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3200 | 40 м |
| 19 | Клубничная ул., Новосочинское закрытое кладбище | Братская могила 45 советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 63 | 3175 | В границах территории памятника |
| 20 | Ул. П. Корчагина, 4 | Дом писателя Н.А. Островского | 1936 г., арх. Я.Т. Кравчук | Памятник истории федерального значения | Ф1327 (федеральный) | 3149 | 60 м |
| 21 | Курортный пр. (у кинотеатра "Стерео") | Памятник Н.А. Островскому | 1979 г., скульп. В.Э. Горевой, С.А. Кубасов, арх. В.Б. Бухаев | Памятник монументального искусства | Р313, 540 | 3202 | 40 м |
| 22 | Курортный пр., д. 58 (у пересечения с Театральной ул.) | Стела с горельефом Н.А. Островского (мрамор) | 1964 г., скульп. И. Беккерман, арх. Е. Сердюков | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3203 | 40 м |
| 23 | Курортный пр., 32, литер А | Ансамбль виллы "Вера" (здания, фонтан); в 1918 - 1920 гг. здесь находились Сочинские исполком и ревком; в годы войны здесь находился госпиталь N 2124 | 1910 г. | Памятник архитектуры, памятник истории | Р313, 63, 540 | 3183 | 100 м |
| 24 | Курортный пр., 36 | Дом уполномоченного ЦИК СССР по г. Сочи (жил А.Д. Метелев) | 1935 - 1937 гг. | Памятник истории | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 203 | 60 м |
| 25 | Курортный пр., 49 | Противомалярий- ная станция. Здесь работал С.Ю. Соколов | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 191 | 100 м |
| 26 | Курортный пр., 51 (Советский сквер) | Памятник В.И. Ленину | 1958 г., скульп. З.М. Виленский, арх. Л.В. Руднев | Памятник монументального искусства федерального значения | Ф1327 (феде- ральный), Р313 | 3201 | Не менее 40 м |
| 27 | Курортный пр., 51 | Здание Управления Уполномоченного ЦИК СССР в Сочинском районе | 1936 г., арх. И.В. Жолтовский | Памятник архитектуры федерального значения | РФ624 (федеральный) | 3184 | Не менее 100 м |
| 28 | Курортный пр., 56 | Переселенческая гостиница | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 195 | 100 м |
| 29 | Курортный пр., 67 | Здание аптеки | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 192 | 100 м |
| 30 | Курортный пр. (у пансионата "Светлана") | Виадук через Верещагинскую балку (в створе Курортного пр.) | 1935 г., арх. Н.Б. Соколов, Ю.С. Козак | Памятник архитектуры федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3182 | Не менее 100 м |
| 31 | Морской пер., 8/46 | Дом Тихомировой | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р615, 313 (изменения Законом от 05.12.2001) | 4796 | 100 м |
| 32 | Школьная ул., 22 (местоположе- ние необходимо уточнить) | Здания, где в годы войны размещались госпитали N 2118, 2169 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3160 | 60 м |
| 33 | Ул. Москвина, 1 | Здание городской поликлиники N 1 | Нач. XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 190 | 100 м |
| 34 | Ул. Москвина, 2/14 | Казначейство | 1912 г., арх. А.Я. Буткин | Памятник архитектуры | Р615, 313? | 4798 | 100 м |
| 35 | Ул. Москвина, 7 (во дворе 1-й городской поликлиники) | Остатки крепостной стены с въездными воротами Навагинского укрепления | 1838 - 1854 гг. Построены по указанию адм. М.П. Лазарева | Памятник истории | Р313, 63 | 3146 | 60 м |
| 36 | Ул. Москвина, 8 | Дача Воронова | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 198 | 100 м |
| 37 | Ул. Москвина, 10 | Комплекс зданий Сочинского маяка (маяк, оборудование, склад, ограда) | 1891 г. | Памятник архитектуры | Р540, 313? | 3185 | 100 м |
| 38 | Ул. Москвина, 12/1 | Собор Михаила Архангела (с интерьером, оградой) | 1874 - 1891 гг., арх. С.И. Каминский | Памятник архитектуры | Р313, 540 | 3187 | 100 м. На 09.11.09 разработан и согласован с Госорганом проект зон охраны памятника |
| 39 | Ул. Орджоникидзе, 8 | Дом князя Ф. Юсупова | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 199 | 100 м |
| 40 | Ул. Орджоникидзе, 9 | Бюст М. Тореза (мрамор) | 1965 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 540 | 3204 | 40 м |
| 41 | Ул. Орджоникидзе, 9 | Здание первой городской лечебницы, в которой работал первый городской врач, революционер А.Л. Гордон | 1899 - 1906 гг. | Памятник истории | Р313, 615 | 4788 | 60 м |
| 42 | Ул. Орджоникидзе, 9 | Здания, в которых в ВОВ размещался госпиталь N 2135; здесь в корпусе N 1 лечился писатель Н.А. Островский | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 63 | 3147 | 60 м |
| 43 | Ул. Орджоникидзе, 25 | Здание Реального училища | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313, 615 | 4799 | 100 м |
| 44 | Ул. Орджоникидзе, 27 | Здания, где в годы войны размещались госпитали N 2120, 2139 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Исключен из числа памятников Р313 (в ред. Закона Крас- нодарского края от 26.11.2003 N 641-КЗ) | 3148 | 60 м |
| 45 | Ул. Орджоникидзе, 27 | Здание, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь для крымских партизан, 1941 - 1945 гг. | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р333, исключен из числа памятников Р313 (в ред. Закона Крас- нодарского края от 26.11.2003 N 641-КЗ) | 3158 | 60 м |
| 46 | Ул. Пирогова, 10 (корпус N 2) | Здание дачи Трапезникова | До 1917 г. | Памятник архитектуры | Р313, 540 | 3188 | 100 м |
| 47 | Ул. Пирогова, 10 (у корпуса N 5 санатория "Заполярье") | Бюст В.И. Ленина (мрамор) | 1967 г., скульп. А.И. Колобов | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3206 | 40 м |
| 48 | Ул. Пирогова, 10 (у лечебного корпуса санатория "Заполярье") | Бюст И.П. Павлова (мрамор) | 1965 г., скульп. А.И. Колобов | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3207 | 40 м |
| 49 | Политехни- ческая ул., 62 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2118 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3136 | 60 м |
| 50 | Ул. Поярко, 22 | Здание портовой больницы | 1936 г., арх. И.В. Жолтовский | Памятник архитектуры | 26-П, Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 204 | 100 м |
| 51 | Приморская ул., 1 | Здание библиотеки им. А.С. Пушкина | 1912 г., арх. А.Я. Буткин | Памятник архитектуры | Р313, 63 | 3189 | 100 м |
| 52 | Приморский парк (у библиотеки им. Пушкина) | Памятник А.С. Пушкину (мрамор) | 1937 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3208 | 40 м |
| 53 | Пятигорская ул., 1 (кладбище) | Охраняются могилы трех Героев Советского Союза | 1968 - 1971 гг. | Памятники истории | Р313, 540 | 3176 - 3178 | В границах территорий памятников |
| 54 | Парк "Ривьера" | Здание дачи Хлудова; здесь в войну находился штаб истребительного батальона | 1896 г.; 1941 - 1944 гг. | Памятник архитектуры Памятник истории | Р313, 540 | 3190 | 100 м |
| 55 | Парк "Ривьера" (у входа) | Поляна Дружбы народов | Основана в 1960 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3152 | 60 м |
| 56 | Парк "Ривьера" | Аллея писателей (21 бюст; бетон) | 1960-е гг. | Памятник монументального искусства | Р313, 63 | 3209 | 40 м |
| 57 | Ривьерский пер. | Здание агентства Российского общества пароходства и торговли (РОПиТ) | Начало XX в. | Памятник архитектуры, внесен в государственный список памятников местного значения Краснодарского края | Р313 (изменения Законом от 05.12.2001) | 193 | 100 м |
| 58 | Санаторная ул., 29 | Здание, где в годы войны размещался госпиталь N 2133 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории (федеральная собственность) | Р63, 313 | 3155 | 60 м |
| 59 | Севастополь- ская ул., Завокзальное (закрытое) кладбище | Братская могила 2117 советских воинов, умерших от ран в годы войны | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 63 | 3179 | 60 м (от границ захоронения) |
| 60 | Советская ул., 3 | Здание бань Руденко | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 196 | 100 м |
| 61 | Советская ул., 4 | Гостиница Белова | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 197 | 100 м |
| 62 | Советская ул., 26, сквер у здания городской администрации | Деревья дружбы (4 магнолии) | Посажены в 1961 - 1969 гг. мэрами городов- побратимов | Памятник истории | Р313, 63, 540 | 3153 | 60 м |
| 63 | Ул. Соколова, 1 | Здания, где в годы войны размещались госпитали N 2095, 2120 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 63 | 3154 | 60 м |
| 64 | Ул. Соколова, 7 | Клуб пограничников, в котором в 1929 г. выступал В.В. Маяковский | Быв. кинотеатр "Светоч", 1910-е гг. | Памятник архитектуры | Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 202 | 60 м |
| 65 | Р. Сочи, устье (у парка "Ривьера") | Виадук через р. Сочи (в створе Курортного пр.) | 1936 г., арх. И.В. Жолтовский | Памятник архитектуры и градострои- тельства федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3191 | Не менее 100 м |
| 66 | Театральная пл., 2 | Зимний театр | 1937 г., арх. К.Н. Чернопятов, консульт. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, скульп. мастерская В.Г. Мухиной | Памятник архитектуры и градостроитель- ства федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3192 | Не менее 100 м |
| 67 | Театральная пл., 6 | Дом Успенского (магазин удельного ведомства) | Конец XIX в. | Памятник архитектуры | Р313, 540 | 3193 | 100 м |
| 68 | Театральная ул., 8а | Дом жилой | Начало XX в., арх. А.Я. Буткин | Памятник архитектуры | 26-П, Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 200 | 100 м |
| 69 | Театральная ул., 10 | Дом жилой | Начало XX в., арх. А.Я. Буткин | Памятник архитектуры | 26-П, Р313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 201 | 100 м |
| 70 | Тоннельная ул., 29 | Место, где восставшие трудящиеся одержали победу над гарнизонными войсками | 1906 г. | Памятник истории (памятное место) | Р313, 333 | 3156 | В пределах границ территории памятника (границы пока не определены) |
| 71 | Черноморский пер., у библиотеки им. А.С. Пушкина | Памятник воинам, павшим в русско- турецких войнах ("Пушка и якорь") | 1913 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3159 | 40 м |

#### 4. Лазаревский район

| N п/п | Адрес (по алфавиту) | Наименование памятника | Авторство, датировка, даты событий | Вид, категория памятника истории и культуры | Документ о принятии под охрану | Реестровый N Минкультуры РФ | Радиус (от границ памятника) временных зон охраны (по Законам N 487-КЗ и 514-КЗ от 2002 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | С. Альтмец | Памятный знак землякам, павшим в 1941 - 1945 гг. (туф) | 1975 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3033 | 40 м |
| 2 | П. Аше, ул. Авроры, 10 | Здание, где в войну размещался госпиталь N 2136 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3015 | 60 м |
| 3 | П. Аше, Туристическая ул., 3 | Здание школы | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р237, 313 (изменения Законом края от 05.12.2001) | 5709,5712 | 100 м |
| 4 | П. Аше, Туристическая ул., 11 | Братская могила 3 советских воинов, павших в боях (сталь, гранит) | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р313, 63 | 3016 | 40 м |
| 5 | П. Вишневка, ул. Майкопская, 1 | Пансионат "Буревестник", здания спального корпуса и столовой | 1930-е гг. | Памятник архитектуры | Р313, 237 | 5710 | 100 м |
| 6 | Л-215, пос. Вишневка, ул. Майкопская, 24 | Дом, в котором жил и работал академик В.М. Бехтерев | 1904 - 1927 гг. | Памятник истории | Р313, 759 | 3018 | 60 м |
| 7 | Л-215, пос. Вишневка, ул. Свободы, 13 | Здание, где в войну размещался госпиталь N 4475 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3019 | 60 м |
| 8 | Л-212, п. Волконка | Здание, где размещался штаб 5-й воздушной армии | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3047 | 60 м |
| 9 | П. Волконка, устье р. Годлик, на территории сан. "Чемито- квадже" (у обрыва к морю) | Византийская крепость | V, XIV - XV вв. | Памятник археологии федерального значения | Ф1327 (федеральный) | 2978 | 200 м от стен |
| 10 | 3 км восточнее п. Волконка, правый берег р. Годлик, 1 км вост. устья реки | Дольмен-монолит | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2979 | Не менее 50 м |
| 11 | Верховье р. Годлик, 500 м сев.-вост. Черноморского шоссе | Дольменная группа (5) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3010 | Не менее 50 м |
| 12 | П. Головинка (место не указано) | Памятный знак о пребывании декабристов на Кавказе | Нет данных | Памятник истории | Р313 | 4793 | 40 м |
| 13 | Л-202, п. Головинка, санаторий "Лазурный берег" | Здание, где в войну размещался госпиталь N 3207 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3022 | 60 м |
| 14 | Л-202, п. Головинка, санаторий "Лазурный берег" | Дендропарк | Кон. XIX в. | Памятник архитектуры | Р540, не включен в Р313 | 3050 | В границах территории памятника |
| 15 | Л-202, п. Головинка, санаторий "Лазурный берег" | Братская могила 7 советских воинов, умерших от ран (бетон, мрамор) | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 63, 759 | 3023 | 40 м |
| 16 | Л-202, п. Головинка, 150 м севернее устья р. Шахе | Место, где находился форт, в строительстве которого участвовали декабристы | 1839 - 1854 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3020 | В границах территории памятника (границы не определены) |
| 17 | Л-202, п. Головинка, 150 м севернее устья р. Шахе | Тюльпанное дерево - лириодендрон, посаженное Н.Н. Раевским | 1830-е - 1840-е гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3021 | 60 м |
| 18 | Аул Калеж (у школы N 94) | Памятный знак Герою Советского Союза А.А. Ачмизову, директору школы в кон. 1930-х - нач. 1940-х гг. (бетон) | 1969 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3026 | 40 м |
| 19 | Ущелье Капибге, горная тропа в аул Наджиго | Курганная группа (6 насыпей) | II тыс. до н.э. | Памятник археологии | Р313, 63 | 2980 | В зависимости от высот - 50 - 150 м. Высоты и границы не определены |
| 20 | С. Каткова Щель | Памятный знак землякам, павшим в 1941 - 1945 гг. | 1968 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3024 | 40 м |
| 21 | 0,5 км ЮВ пос. Каткова Щель, левый берег р. Чухукт | Дольменная группа (4 дольмена) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2981 | Не менее 50 м |
| 22 | 4 км юго-зап. (?) пос. Каткова Щель, верховье р. Чухукт | Дольменная группа (5 дольменов) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2982 | Не менее 50 м |
| 23 | 10 км юго- зап. (?) пос. Каткова Щель, правый берег р. Чемит, 1,5 км на В ур. Учпугар | Дольмен | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2983 | Не менее 50 м |
| 24 | Аул Большой Кичмай (у средней школы N 90) | Бюст Героя Советского Союза А.А. Ачмизова (гипс) | 1963 г., скульп. В.И. Глухов | Памятник монументального искусства | Р313, 540 | 3052 | 40 м |
| 25 | В 3 км юго- вост. аула Большой Кичмай, ур. Богатырка | Дольменная группа (2 дольмена) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | - | Не менее 50 м |
| 26 | Аул Красно- александровс- кий Второй, 1 км к С от аула (местоположе- ние необходимо уточнить) | Поминальный памятник | Нет данных | Памятник археологии | Р313 | 4785 | 50 м |
| 27 | Пос. Лазаревское, кладбище | Братская могила членов ревкома 1918 г. (мрамор, песчаник) | Арх. В.И. Соловьев | Памятник истории | Р313, 63 | 3039 | В границах территории памятника |
| 28 | Пос. Лазаревское, ул. Калараша (у моря) | Памятный знак в честь советских воинов, павших в 1941 - 1945 гг. (мрамор) | 1970 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3040 | 40 м |
| 29 | Пос. Лазаревское, сквер им. Кирова | Памятник С.М. Кирову (гипс) | 1954 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 540 | 3056 | 40 м |
| 30 | Пос. Лазаревское, сквер им. Одоевского | Бюст А.И. Одоевского (бронза) | 1954 г., скульп. И.Я. Гуслева | Памятник монументального искусства федерального значения | Ф495 (федера- льный), Р540 |  | 40 м |
| 31 | Пос. Лазаревское, ул. Победы, у здания нарсуда | Памятник В.И. Ленину (гипс) | XX в. | Памятник монументального искусства | Р313, 540 | 3053 | 40 м |
| 32 | Лазаревское, ул. Победы, 153 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 3190 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3013 | 60 м |
| 33 | Пос. Лазаревское, у церкви | Братская могила 63 советских воинов (памятник из мрамора) | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р313 | 3027 | 40 м |
| 34 | Лазаревское, р. Псезуапсе, правый берег устья | Остатки крепостной стены форта Лазарев | 1840 - 1854 гг. | Памятник истории | Р540, 313 (изменения Законом от 05.12.2001) | 3051 | 60 м |
| 35 | Пос. Лазаревское, Сочинское шоссе, 6 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 3209 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3014 | 60 м |
| 36 | Станция Лазаревская, перрон ж/д | Бюст адмирала М.П. Лазарева (бронза) | 1954, скульп. И.В. Шмагун; 1991 г. | Памятник монументального искусства | Р313, 540 | 3054 | 40 м |
| 37 | С. Верхнее Лоо | Памятный знак землякам, павшим в 1941 - 1945 гг. (песчаник) | 1969 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3017 | 40 м |
| 38 | Пос. Лоо | Остатки храма | XII - XIII вв. | Памятник археологии | Р313, 63 | 3012 | 200 м от стен |
| 39 | П. Магри (кладбище) (местоположе- ние необходимо уточнить) | Братская могила 70 советских воинов (материал памятника - кирпич, бетон, чугун) | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р313, 63 | 3029 | В границах территории памятника |
| 40 | 5,7 км СВ пос. Нижнее Макопсе, ур. Джемалта | Дольменная группа (2) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2996 | Не менее 50 м |
| 41 | 1 км сев. пос. Нижняя Мамедка, правый берег р. Куапсе | Дольмен | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2997 | Не менее 50 м |
| 42 | Мамедово ущелье, в устье р. Куапсе, 5 км вост. (?) п. Лазаревское | Дольмен | Нет данных | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | Нет данных | Не менее 50 м |
| 43 | С. Марьино, у р. Псезуапсе | Адыгейские погребения | Нет данных | Памятник археологии | Р313 | 2988 | 200 или 500 м от границ (границы пока не определены) |
| 44 | С. Марьино, центр | Могила летчика В.В. Сервилина, погибшего в бою (материал памятника - кирпич, бетон, сталь) | 1942 г. | Памятник истории | МР13, 63 | 3030 | 40 м |
| 45 | С. Марьино, центр | Братская могила членов ревкома (памятник из стали) | 1920 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3031 | 40 м |
| 46 | 2,5 км СЗ с. Марьино, ур. Жемси | Дольмен | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2989 | Не менее 50 м |
| 47 | П. Верхнеякорная Щель, территория базы отдыха "Огонек" | Братская могила 7 советских воинов | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р63, Р313 | 3049 | 40 м |
| 48 | 4,5 км В пос. Мирный, у кордона Лазаревского лесничества | Дольменная группа | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2990 | Не менее 50 м |
| 49 | 3,2 км сев. - вост. пос. Мирный, бассейн р. Цусквадже, южный склон г. Виноградная | Дольменная группа (7) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2991 | Не менее 50 м |
| 50 | 10 км вост. пос. Мирный, правый берег р. Холодной | Дольменная группа (3) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2992 | Не менее 50 м |
| 51 | Пос. Мухортова Поляна | Дольменная группа (5) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2994 | Не менее 50 м |
| 52 | Ущелье Карабге, на горной тропе в аул Наджиго | Курганная группа | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2980 | Не менее 50 м |
| 53 | 3 км СЗ аула Наджиго, на горной тропе | Дольмен | III - II тыс. до | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2993 | Не менее 50 м |
| 54 | Верховья р. Негош (место- положение требуется уточнить) | Дольменная группа (5) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3011 | Не менее 50 м |
| 55 | Река Псезуапсе, 64-й (?) км. Река вместе с притоками - 42 км | Памятный знак летчикам, погибшим в войну (алюминий) | 1971 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3034 | 40 м |
| 56 | Аул Большое Псеушхо, 4,5 км к В от аула | Курганная группа | Нет данных | Памятник археологии | Р313 | 4781 | В зависимости от высот курганов 50 - 150 м (границы и высоты пока не определены) |
| 57 | А. Большое Псеушхо, 6 км к В от аула | Курганная группа | Нет данных | Памятник археологии | Р313 | 4782 | В зависимости от высот курганов 50 - 150 м (границы и высоты пока не определены) |
| 58 | А. Большое Псеушхо, 7 км к СВ от аула | Курганная группа | Нет данных | Памятник археологии | Р313 | 4783 | В зависимости от высот курганов 50 - 150 м (границы и высоты пока не определены) |
| 59 | А. Большое Псеушхо, 9 км к сев.-зап. от аула | Курганная группа | Нет данных | Памятник археологии | Р313 | 4784 | В зависимости от высот курганов 50 - 150 м (границы и высоты пока не определены) |
| 60 | Пос. Сергей- Поле | Памятный знак землякам, павшим в 1941 - 1945 гг. (железобетон, алюминий, мрамор) | 1972 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3041 | 40 м |
| 61 | Верховье р. Свирской, ур. Черноморка, 7 км В пос. Лазаревское | Дольмен-монолит | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3009 | Не менее 50 м |
| 62 | Пос. Советквадже (местоположе- ние необходимо уточнить) | Корпус N 1 санатория "Юг" | Начало XX в. | Памятник архитектуры | Р313, 237 | 5711 | 100 м |
| 63 | Л-204, пос. Советквадже (местоположе- ние необходимо уточнить) | Здания, где в годы войны находился госпиталь N 2136 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3037 | 60 м |
| 64 | Л-204, пос. Советский | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 2136 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3036 | 60 м |
| 65 | Л-204, пос. Советский, Сибирская ул., 19 | Здание, где в годы войны находился госпиталь N 491 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3035 | 60 м |
| 66 | Пос. Советский, Сибирская ул., 24 | Братская могила 10 советских воинов 1942 - 1943 гг. (материал памятника - бетон, мрамор) | Худ. Б. Кемельбаев | Памятник истории | Р313, 63 | 3038 | 40 м |
| 67 | Л-233, пос. Солоники, ул. Солоники, 14 (местоположе- ние необходимо уточнить) | Братская могила советских воинов (материал памятника - бетон, мрамор) | 1942 - 1943 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3042 | 40 м |
| 68 | 3 км сев. пос. Солохаул, ур. Три Дуба, южный склон г. Аутль | Дольменная группа (12) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2998 | Не менее 50 м |
| 69 | С. Солохаул, центральная усадьба колхоза | Памятный знак землякам, павшим в 1941 - 1945 гг. (бетон) | 1970 г. | Памятник истории | Р63, Р313 | 3048 | 40 м |
| 70 | С. Солохаул (или пос. Нижний Солохаул), кладбище | Могила И.А. Кошмана, основателя русского чаеводства | 1935 г. | Памятник истории | Р313, Р63 | 3032 | 40 м |
| 71 | Пос. Третья Рота, у дороги | Братская могила 20 красных партизан | 1920 г. | Памятник истории | Р63, 313 | 3044 | 40 м |
| 72 | С. Третья Рота, площадь у автобусной остановки "Бетонный мост" | Место, где партизаны волковского отряда разбили карательный отряд | 1918 г. | Памятник истории (памятное место) | Р313, 333 | 3043 | В границах территории памятника (границы пока не определены) |
| 73 | Аул Тхагапш (напротив здания администра- ции) | Памятный знак землякам, павшим в 1941 - 1945 гг. | 1968 г. | Памятник истории | Р313, 63 | 3025 | 40 м |
| 74 | 300 м к сев. от аула Тхагапш, склон г. Афай | Дольменная группа (3 дольмена) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2984 | Не менее 50 м |
| 75 | 2 км севернее северо-зап. аула Тхагапш, на тропе из ур. Туплико в ур. Жемси | Дольмен | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2985 | Не менее 50 м |
| 76 | 2 км В аула Тхагапш, южный склон г. Джереж | Дольменная группа (9 дольменов) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2986 | Не менее 50 м |
| 77 | 4,5 км вост. аула Тхагапш, ур. Жемси | Дольменная группа | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2987 | Не менее 50 м |
| 78 | Пос. Учдере | Здания, где в годы войны размещался госпиталь N 3191 | 1941 - 1945 гг. | Памятник истории | Р313, 540 | 3045 | 60 м |
| 79 | Пос. Учдере | Комплекс зданий санатория им. Семашко (комплекс; пока не расписан) | Нач. XX в. | Памятник архитектуры | Р313, 237 | 5715 | 100 м |
| 80 | Пос. Учдере, ул. Семашко, 24 | Дача Плевако | Нач. XX в. | Памятник архитектуры | Р313, 237 | 5714 | 100 м |
| 81 | Пос. Учдере, ул. Семашко, 25 | Дача Павлова | Нач. XX в. | Памятник архитектуры | Р313, 237 | 5713 | 100 м |
| 82 | Л-231, пос. Верхнее Учдере, санаторий им. Семашко | Братская могила 71 советского воина, павшего в 1942 - 1943 гг. | Худ. Б. Кемельбаев | Памятник истории | Р63, 313 | 3046 | 40 м |
| 83 | Аул Хаджико, во дворе школы | Дольмен | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3005 | Не менее 50 м |
| 84 | Аул Хаджико, юго-западнее аула, по левому берегу р. Аше | Дольменная группа (5) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3006 | Не менее 50 м |
| 85 | 15 км вост. аула Хаджико, правый берег р. Бекишей | Дольменная группа (2) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3004 | Не менее 50 м |
| 86 | 15 км СВ аула Хаджико, левый берег р. Малый Гаужи | Дольменная группа (3) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3003 | Не менее 50 м |
| 87 | 7 км сев.- вост. аула Хаджико, вершина г. Поднебесная | Дольменная группа (3) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3002 | Не менее 50 м |
| 88 | Аул Хаджико, 4 км юго- вост. г. Капибге | Дольменная группа (3) | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3007 | Не менее 50 м |
| 89 | 4 км сев. аула Хаджико, правый берег р. Б. Псеушхо, южный склон г. Пхасдак | Дольмен | III - II тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3001 | Не менее 50 м |
| 90 | 4 км к сев. от пос. Хатлапе (местоположе- ние необходимо уточнить) | Дольмен | III тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2999 | Не менее 50 м |
| 91 | Пос. Шхафит, центр (у Адыгейской ул.) | Дольмен | III тыс. до н.э. | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 3000 | Не менее 50 м |
| 92 | Аул Наджиго, 6 км (за пределами Л-го района (?)) к сев.- зап. от аула, на горной тропе | Дольмен | Нет данных | Памятник археологии федерального значения | Ф624 (федеральный) | 2995 | Не менее 50 м |

# Footnotes

Границы зон установлены и действуют до принятия в установленном порядке соотвтствующего акта Правительства  Российской Федерации.